СОГЛАСОВАНО:

Глава администрации МО

сельское поселение Кипревское_____________________Смолин Н.А.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на реконструкцию котельной в д. Ефремово, ул. Восточная д. 9.

общестроительные работы

1. Разборка кирпичных стен                                                                  3,2 куб.м.

2. Кирпичная кладка стен                                                                       0,8 куб.м.

3. Демонтаж дверных блоков                                                                 3,8 кв.м.

4. Установка металлического дверного блока с вентиляционной

решеткой и замком                                                                              1,9 кв.м.

5. Ремонт штукатурки стен                                                                     14 кв.м.

6. Улучшенная окраска стен акриловая                                                  24 кв.м.

7. Облицовка стен керамической плиткой                                             3,2 кв.м.

8. Улучшенная окраска потолка акриловая                                           11,4 кв.м.

отопление

1. Разборка труб отопления                                                                   150,5 м.

2. Демонтаж радиаторов                                                                         28 шт.

3. Пробивка отверстий в кирпичных стенах                                         18 отвер.

4. Заделка сквозных отверстий раствором в местах прохода труб.    18 отвер..

5. Прокладка трубопроводного отопления ф 15                                    28 м.

6. Прокладка трубопроводного отопления ф 20                                    12 м.

7. Прокладка трубопроводного отопления ф 25                                    86 м.

8. Прокладка трубопроводного отопления ф 32                                    63 м.

9. Прокладка трубопроводного отопления ф.40                                    68 м

10 Прокладка трубопроводного отопления ф 57                                   78 м.

11 Установка воздухосборника ф  до 273                                               1 шт.

12 Установка радиаторов чугунных МС-140, ЧМ-Ч                             56 квт.

13 Установка кранов воздушных ф 15                                                    33 шт.

14 Установка кранов шаровых  ф 15                                                       33 шт.

15 Установка кранов шаровых ф 50                                                        4 шт.

16 Гидравлические испытания системы отопления                              295 м.

17. Масленая окраска труб и батарей                                                     109 кв.м.

Тепломеханическая  часть

1. Установка котлов Хопер-50А с электроуправляемой

автоматикой КСУ-Б-20м                                                                        1 шт.

2. Установка насосов центральных WILO TOP-S 40/7                            2 шт.

3. Установка бака расширительного мембранного

CaI- Pчo V-80 л                                                                                       1 шт.

4. Установка предохранительного клапана  17 ч 3БР   ф. 40                          1 шт.

5. Установка фильтра магнитного фланцевого ф 50 ФМФ – 50            1 шт.

6. Установка клапана обратного ф 50 тип 802 фланцевый                     2 шт.

7. Установка кранов шаровых ф. 50                                                          6 шт.

8. Установка кранов шаровых ф. 32                                                          1 шт.

9. Установка кранов шаровых  ф. 15                                                         7 шт.

10. Установка коллекторов ф. 100 L 60                                                     2 шт.

11. Прокладка трубопровода, обвязка котла ф. 57                                   7,2 м.

12. Прокладка трубопровода, обвязка ф. 32                                              1,8 м.

13. Прокладка трубопровода, обвязка ф. 25                                              2 м.

14. Устройство газоходов из труб ф. 219, утепленных стекловатой,

и облицовкой оцинкованной сталью, с устройством отверстий в   перекрытии и крыше с заделкой после монтажа актировать

( согласовать с пожарным инспектором, платно )

15. Прокладка воздуховода класса Н из листовой стали ф. до 250 в

2 слоя с прослойкой из стекловаты с устройством отверстий

в перекрытии и крыши с последующей заделкой

( согласовать с пожарным инспектором )                                             5 кв.м.

16. Установка на газоходе и воздуховоде зонтов                                        2 шт.

Электроснабжение

1. Установка щита управления котельной                                                  1 шт.

2.  Смена светильников герметичных, взрывоопасных                             2 шт.

3. Смена выключателя                                                                                   1 шт.

4. Монтаж кабеля ВВГ-3х2,5 в коробах                                                        20 м.

ИТОГО:             499000 рублей

Дефектную ведомость составили:______________________Ермолаев С.Н.

Директор Ефремовского СДК:_________________________Пугачева Н.В.