Приложение

к постановлению главы

сельского поселения Кипревское

от _____________  № ______

ПРОЕКТ

# Схема теплоснабжения

# сельского поселения Кипревское

# Киржачского района Владимирской области

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Общие указания

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона №190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения сельского поселения Кипревское Киржачского района разработана администрацией поселения.

Муниципальное образование «Кипревское» расположено  в северо-восточной части Киржачского района.

Предусматривается разработка схем теплоснабжения для населенных пунктов, имеющих централизованное теплоснабжение.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

По характеру рельефа территория сельского поселения Кипревское представляет собой переход от возвышенных отрогов Клинско-Дмитровской гряды (абсолютные высоты 170-200 метров над уровнем моря) к Киржачской зандровой равнине (абсолютные высоты 140-150 метров над уровнем моря).

Поверхность поселения наклонена с севера на юг к долине р. Клязьмы.

Северная часть по геоморфологическим признакам определяется как морено-эрозионная Дубнинско-Нерлинская равнина, приурочена к восточному склону Клинско-Дмитровской гряды и отличается увалисто-холмистым рельефом с ярко-выраженной овражно-балочной сетью.

Киржачская зандровая равнина отличается слабо-волнистым рельефом поверхности, значительной заболоченностью.

Долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков. Заболоченные территории находятся в юго-западной части района.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура наиболее теплого месяца – июля +18 0С, холодного периода – января -16 0С. Длительность безморозного периода в среднем составляет 115-125 дней. Абсолютно минимальная температура воздуха  -48 0С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки  -32 0С.

Расчетная температура наружного воздуха -28оС,

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС.

Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 43-80 см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а тёплый (май) - 48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

Среднегодовое количество осадков – 510-560 мм, из которых 70-75% выпадает в теплый период, с температурой выше 10 0С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 0С, условиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КИПРЕВСКОЕ

Численность населения по статистическим данным на 1 января  2013 г . составляет - 2653 человека в том числе:  д. Кипрево- 559 человек; д.  Ефремово- 433 человека: д.  Желдыбино – 117 человек;  д. Жердеево – 64 человека; д. Ефаново -26 человек;  д. Корытово – 42 человека; п. Желдыбино – 50 человек; д.  Недюрево – 10 человек; д.  Жердево – 4 человека; д. Бельцы – 9 человек; д.  Смольнево – 7 человек; д. Трутнево – 1 человек; д.  Арефино – 7 человек; д. Бабурино – 11 человек; д. Власьево – 4 человека; д. Рясницино – 0; д.Афанасово – 345 человек; д. Савельево – 58 человек; д. Климково – 9 человек; д. Кудрино – 10 человек; д. Ясная Поляна – 3 человека; д. Вишняки – 0; д. Скоморохово – 4 человека; д. Никиткино – 2 человека; д. Хвостово – 1 человек; д. Трусково – 0; д. Новоселово – 742 человека; д. Акулово – 14 человек; д.Знаменское 2 человека; д. Игнатово – 5 человек; д. Коленово – 0; д. Кошелево – 1 человек; д. Левахи – 0; д. Маринкино – 0; д. Митенино – 0; д. Митино – 5 человек; д. Мызжелово – 1 человек; д. Новинки – 0;д. Офушино – 0; д. Петряево – 0; д. Петухово – 0; д. Полутино – 19 человек; д. Тельвяково – 26 человек; д. Тимино – 1 человек; д. Трохино – 2 человека; д. Фетиново – 0; д. Фуникова гора – 1 человек; д. Халино – 9 человек; д. Харламово – 0; д. Хмелево – 46 человек; д. Бухлово – 0.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются многоквартирные дома с количеством квартир две и более. В ряде населенных пунктов имеются общественные здания.

Вид теплоснабжения  по населенным пунктам поселения:

| № пп | Наименование населенного пункта | Вид отопления |
| --- | --- | --- |
| 1. | д. Кипрево | Централизованное, индивидуальное |
| 2. | д. Ефремово | Индивидуальное |
| 3. | д. Желдыбино | Индивидуальное |
| 4. | д. Жердеево | Индивидуальное |
| 5. | д. Ефаново | Индивидуальное |
| 6. | д. Корытово | Индивидуальное |
| 7. | п. Желдыбино | Индивидуальное |
| 8. | д. Недюрево | Индивидуальное |
| 9. | д. Жердево | Индивидуальное |
| 10. | д. Бельцы | Индивидуальное |
| 11. | д. Смольнево | Индивидуальное |
| 12. | д. Трутнево | Индивидуальное |
| 13. | д. Арефино | Индивидуальное |
| 14 | д. Бабурино | Индивидуальное |
| 15 | д. Власьево | Индивидуальное |
| 16 | д. Рясницино | Индивидуальное |
| 17 | д. Афанасово | Индивидуальное |
| 18 | д. Савельево | Индивидуальное |
| 19 | д. Климково | Индивидуальное |
| 20 | д. Кудрино | Индивидуальное |
| 21 | д. Ясная Поляна | Индивидуальное |
| 22 | д. Вишняки | Индивидуальное |
| 23 | д. Скоморохово | Индивидуальное |
| 24 | д. Никиткино | Индивидуальное |
| 25 | д. Хвостово | Индивидуальное |
| 26 | д. Трусково | Индивидуальное |
| 27 | д. Новоселово | Централизованное, индивидуальное |
| 28 | д. Акулово | Индивидуальное |
| 29 | д. Знаменское | Индивидуальное |
| 30 | д. Игнатово | Индивидуальное |
| 31 | д. Коленово | Индивидуальное |
| 32 | д. Кошелево | Индивидуальное |
| 33 | д. Левахи | Индивидуальное |
| 34 | д. Маринкино | Индивидуальное |
| 35 | д. Митенино | Индивидуальное |
| 36 | д. Митино | Индивидуальное |
| 37 | д. Мызжелово | Индивидуальное |
| 38 | д. Новинки | Индивидуальное |
| 39 | д. Офушино | Индивидуальное |
| 40 | д. Петряево | Индивидуальное |
| 41 | д. Петухово | Индивидуальное |
| 42 | д. Полутино | Индивидуальное |
| 43 | д. Тельвяково | Индивидуальное |
| 44 | д. Тимино | Индивидуальное |
| 45 | д. Трохино | Индивидуальное |
| 46 | д. Фетиново | Индивидуальное |
| 47 | д. Фуникова гора | Индивидуальное |
| 48 | д. Халино | Индивидуальное |
| 49 | д. Харламово | Индивидуальное |
| 50 | д. Хмелево | Индивидуальное |
| 51 | д. Бухлово | Индивидуальное |

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2013 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 4832 | 4832 | 4832 |
|  | - жилой фонд* |  |  |  |
|  | - общественные здания** | 4832 | 4832 | 4832 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а |
|  | - жилой фонд* |  |  |  |
|  | - общественные здания** | 2092,7 | 2092,7 | 2092,7 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а (Данутинская школа) |
|  | - жилой фонд* |  |  |  |
|  | - общественные здания** | 2193,2 | 2193,2 | 2193,2 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|  | Котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е (Детский сад № 27) |
|  | - жилой фонд* |  |  |  |
|  | - общественные здания** | 546,1 | 546,1 | 546,1 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,023 | 0,023 | 0,023 |

РАЗДЕЛ 2.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Проектом предлагается сохранение существующей системы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице № 2.

Таблица № 2

| №п/п | Наименование | На первую очередь до 2015 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,244 (0,21) | 0,244 (0,21) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,105 (0,09) | 0,105 (0,09) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,14 (0,12) | 0,14 (0,12) |
| Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,105 (0,09) | 0,105 (0,09) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,093 (0,08) | 0,093 (0,08) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,012 (0,01) | 0,012 (0,01) |
| Котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,06 (0,052) | 0,06 (0,052) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,057 (0,049) | 0,057 (0,049) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,003 (0,003) | 0,003 (0,003) |

Резерв тепловой мощности котельной д. Новоселово свидетельствует о том, что котельная используется только на 43 %, содержание данной котельной неэффективно, необходимо проводить мероприятия по переводу потребителей на индивидуальное отопление или менять вид топлива на природный газ.

В настоящее время в д. Кипрево наблюдается минимальный резерв мощности в части теплоснабжения. Это свидетельствует об эффективной работе котельных. Введение дополнительных мощностей не требуются.

РАЗДЕЛ 3.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в нижеследующих таблице №3

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,021 |
| 2 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,011 |
| Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,29 |
| 2 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,97 |
| Котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,29 |
| 2 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,97 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

РАЗДЕЛ 4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а

Котельная подлежит реконструкции на первую очередь с переводом на сжигание природного газа.

Износ оборудования котельной составляет 85%

Ниже приведена таблица  с объемами работ по реконструкции котельной.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | КВС-0,25РТ | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование теплопроизводительностью 0,86 Гкал/час |  |
| Монтажные работы |
| 1 | Котел RTQ100 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование теплопроизводительностью 163 кВт |  |

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 95-70 оС.

Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по независимой схеме.

Генпланом не предусматривается развитие секционной застройки. В связи с этим не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а, котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е.

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных не планируются, т.к. источником выработки тепловой энергии является природный газ, что является наиболее оптимальным.

Планируются ремонтные работы текущего характера внутри котельных:

Таблица № 5

| №№ п/п | Технические мероприятия | Кол-во | Всего,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ревизия и замена запорной арматуры в котельной №12 д.Кипрево | 3 | 1,887 |
| 2. | Покраска пола в здании котельной №12 д.Кипрево | 1 | 0,54 |
| 3. | Ревизия и замена запорной арматуры в котельной №14 д.Кипрево | 2 | 1,483 |
|  | Итого |  | 3,91 |

.

РАЗДЕЛ 5.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

Общая протяженность тепловых сетей сельского поселения Кипревское – 0,449 км в 2-трубном исчислении. Прокладка тепловых сетей выполнена  в подземном исполнении, а именно:

1.  Котельная дер. Новоселово, ул.Совхозная,2а - 0,27 км

2. Котельная дер.Кипрево ул.Школьная,11а - 0,085 км

3. Котельная дер.Кипрево ул.Центральная,8е - 0,094 км

До 2015 года предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Учитывая малую протяженность тепловых сетей и их низкий износ, реконструкция разводящих тепловых сетей не планируется.

5.1. Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а |
| 1 | -общественные здания | уголь | Тонн/ч | 0,048 | 0,048 |
| 2 | Итого | Тонн в год | 245 | 245 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания | уголь | тонн | 245 | 245 |
| 2 | Итого | тонн | 245 | 245 |
| Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а |
| 1 | -общественные здания | Природ-ный газ | м3/ч | 13,83 | 13,83 |
| 2 | Итого |  | Тыс.м3 | 70,68 | 70,68 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 70,68 | 70,68 |
| 2 | Итого | Тыс.м3 | 70,68 | 70,68 |
| Котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е |
| 1 | -общественные здания | Природ-ный газ | м3/ч | 5,79 | 5,79 |
| 2 | Итого |  | Тыс.м3 | 29,6 | 29,6 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 29,6 | 29,6 |
| 2 | Итого | Тыс.м3 | 29,6 | 29,6 |

Котельные в сельском поселении Кипревское оборудованы резервными источниками питания. Резервное топливо не предусматривается.

РАЗДЕЛ 7.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Объем необходимых инвестиций в зависимости от варианта схемы теплоснабжения на первую очередь и на расчетный срок приведены в ниже следующей таблице № 11.

Таблица №  11

| № п/п | Наименование | Расчетный срок до 2030 г. | В т.ч. первая очередь до2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001 г. | 2719,29 | 2719,29 |
|  | - в ценах 3кв. 2012 г. | 15500,00 | 15500,00 |

Стоимость реализации различных разделов схемы теплоснабжения (реконструкция котельной или тепловой сети) в зависимости от варианта - «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения», раздел - расчет сметной стоимости.

РАЗДЕЛ 8.

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от МУП «Красный строитель» о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское в зоне деятельности (централизованное теплоснабжение) – деревня Кипрево, деревня Новоселово присвоен МУП «Красный строитель».

РАЗДЕЛ 9.

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

РАЗДЕЛ 10.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По данным администрации муниципального образования сельское поселение Кипревское в поселении  бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Графическая схема теплоснабжения сельского поселения Кипревское до 2030 года

Графическая схема теплоснабжения сельского поселения Кипревское до 2030 года представлена на рисунке 1.

Ш. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

В поселках : д. Кипрево- 559 человек; д.  Ефремово- 433 человека: д.  Желдыбино – 117 человек;  д. Жердеево – 64 человека; д. Ефаново -26 человек;  д. Корытово – 42 человека; п. Желдыбино – 50 человек; д.  Недюрево – 10 человек; д.  Жердево – 4 человека; д. Бельцы – 9 человек; д.  Смольнево – 7 человек; д. Трутнево – 1 человек; д.  Арефино – 7 человек; д. Бабурино – 11 человек; д. Власьево – 4 человека; д. Рясницино – 0; д.Афанасово – 345 человек; д. Савельево – 58 человек; д. Климково – 9 человек; д. Кудрино – 10 человек; д. Ясная Поляна – 3 человека; д. Вишняки – 0; д. Скоморохово – 4 человека; д. Никиткино – 2 человека; д. Хвостово – 1 человек; д. Трусково – 0; д. Новоселово – 742 человека; д. Акулово – 14 человек; д.Знаменское 2 человека; д. Игнатово – 5 человек; д. Коленово – 0; д. Кошелево – 1 человек; д. Левахи – 0; д. Маринкино – 0; д. Митенино – 0; д. Митино – 5 человек; д. Мызжелово – 1 человек; д. Новинки – 0;д. Офушино – 0; д. Петряево – 0; д. Петухово – 0; д. Полутино – 19 человек; д. Тельвяково – 26 человек; д. Тимино – 1 человек; д. Трохино – 2 человека; д. Фетиново – 0; д. Фуникова гора – 1 человек; д. Халино – 9 человек; д. Харламово – 0; д. Хмелево – 46 человек; д. Бухлово – 0.

Имеющаяся многоквартирная застройка оборудована индивидуальным отоплением, а здания социальной сферы  снабжаются теплом от котельных.

1.2. Источники тепловой энергии

Централизованная система теплоснабжения сельского поселения Кипревское реализована в двух населенных пунктах: д. Новоселово и д. Кипрево в форме закрытой системы. Теплоснабжение объектов осуществляется от 3-х источников тепловой энергии.

Характеристики теплоисточников:

1.  Котельная дер. Новоселово, ул.Совхозная,2а;

2. Котельная дер.Кипрево ул.Школьная,11а

3. Котельная дер.Кипрево ул.Центральная,8е

Обслуживание котельной в деревне Новоселово осуществляет ООО «Олимп». Обслуживание котельных в деревне Кипрево осуществляет МУП «Красный строитель». Тепловые сети  в деревне Новоселово обслуживает ООО «Олимп», в деревне Кипрево МУП «Красный строитель». Потребление воды на производственные нужды котельных: д. Кипрево, д. Новоселово  осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода, обслуживаемого ООО «Олимп». Также для обеспечения потребности в воде котельными используются артезианские скважины.

Технические характеристики основных котельных установок представлены в таблице 12.

Технические характеристики основных котельных установок

Таблица 12.

| Марка котла | Вид топлива | Мощность, (Гкал/ч) | Срок службы, лет | КПД, % | Максимальная производительность, Гкал/ч | Фактическая производительность, Гкал/ч | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная дер. Новоселово, ул.Совхозная,2а |
| КВС-0,25РТ | уголь | 0,21 | 9 | 75 | 0,21 | 0,09 | Водогрейный |
| КВС-0,25РТ | уголь | 0,21 | 4 | 75 | 0,21 | 0,09 | Водогрейный |
| Котельная дер.Кипрево ул.Школьная,11а |
| КВ-ГМ-0.11-115Н | Газ | 0,09 | 4 | 85 | 0,09 | 0,08 | Водогрейный |
| КВ-ГМ-0.11-115Н | Газ | 0,09 | 4 | 85 | 0,09 | 0,08 | Водогрейный |
| Котельная дер.Кипрево ул.Центральная,8е |
| Vitogas-0.5 | Газ | 0,052 | 4 | 85 | 0,052 | 0,049 | Водогрейный |

Капитальный ремонт основного оборудования котельной д. Новоселово проводился в 2005 году, капитальный ремонт котельных д. Кипрево в соответствии с техническим состоянием объектов не требуется.

Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных.

Таблица 13.

| Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- |
| Vitogas-0.5 | 2007 |
| КВС-0,25РТ | 2002 |
| КВС-0,25РТ | 2007 |
| КВ-ГМ-0.11-115Н | 2007 |
| КВ-ГМ-0.11-115Н | 2007 |

Наряду с перечисленными основными источниками тепловой энергии, используемыми в настоящее время для обеспечения тепловой энергией потребителей сельского поселения Кипревское, часть потребителей частного сектора и промышленных предприятий используют собственные локальные источники тепловой энергии.

  - Тепловые сети

Деревня Новоселово

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 270 п.м.

Тепловые сети проложены подземно.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют .

Эксплуатирующей организацией является ООО «Олимп».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Бесхозяйных тепловых сетей в деревне нет.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме.

Деревня Кипрево

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 179 п.м. Тепловые сети проложены подземно.

Эксплуатирующей организацией является МУП «Красный строитель».

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Бесхозяйных тепловых сетей в поселке нет.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме.

Наибольший уровень износа имеют тепловые сети деревни Новоселово от 72 до 95%, тепловые сети деревни Кипрево имеют износ – 50%.

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Деревня Новоселово

Котельная обеспечивает тепловой энергией школу и детский сад.

Деревня Кипрево

Котельные обслуживают школу и детский сад.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных, представленных ООО «Олимп» и МУП «Красный строитель».

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой имеется.

Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснабжения с указанием часовой тепловой нагрузки, приведен в таблице №14

Таблица №14

| № пп | Наименование потребителя | Расход тепла,Гкал/ч |
| --- | --- | --- |
| Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а |
| 1 | Бюджетные предприятия | 0,078 |
| 2 | Нужды предприятия | 0,005 |
|  | Итого: | 0,083 |
| Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а (Данутинская школа) |
| 1 | Школа | 0,067 |
| 2 | Нужды предприятия | 0,009 |
|  | Итого: | 0,076 |
| Котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е (Детский сад № 27) |
| 1 | Детский сад | 0,023 |
| 2 | Нужды предприятия | 0,006 |
|  | Итого | 0,029 |

Данные по расходу на горячее водоснабжение отсутствуют.

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой нагрузки

Часовая производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица №15

| № п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а |
| 1. | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,244 (0,21) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,105 (0,09) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,14 (0,12) |
| Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,105 (0,09) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,093 (0,08) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,012 (0,01) |
| Котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,06 (0,052) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,057 (0,049) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,003 (0,003) |

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

1.7. Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 16

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,021 |
| 2 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,011 |
| Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,29 |
| 2 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,97 |
| Котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,29 |
| 2 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,97 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии

п\о Дубки

Топливом для котельной в деревне Новоселово служит уголь. Годовой расход топлива составляет 245 тонн. Топливом  для котельных в деревне Кипрево служит природный газ. Годовой расход топлива составляет 100,28 тыс.м3.

Резервное топливо на источниках тепла не предусмотрено.

1.9. Безопасность и надежность теплоснабжения

При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

Данные по количеству аварий на источниках тепла и на тепловых сетях отсутствуют.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Данные по технико-экономическим показателям отсутствуют.

1.11. Тарифы на тепловую энергию

Котельные в д. Новоселово и д. Кипрево являются муниципальной собственностью администрации Киржачского района, находятся в оперативном управлении бюджетных учреждений и эксплуатируются подрядными организациями по договору обслуживания как предоставление услуги, поэтому тарифы на тепловую энергию не утверждаются.

по ул. льнойсезон 2010-2011 г. зации (ООО "ет 880 т.1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в     системе теплоснабжения

Большой процент потерь тепла в связи с высокой степенью износа тепловых сетей  в д. Новоселово, котельная нерентабельная ввиду использования топлива – уголь. Требуется реконструкция котельной, а именно, перевод на природный газ. Технических и технологических проблем в теплоснабжении д. Кипрево нет.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

Глава 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по поселку приведены в ниже следующей таблице.

Таблица № 17

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2013 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 4832 | 4832 | 4832 |
|  | - жилой фонд* |  |  |  |
|  | - общественные здания** | 4832 | 4832 | 4832 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) в том числе | 0,168 | 0,168 | 0,168 |
| Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а |
|  | - жилой фонд* |  |  |  |
|  | - общественные здания** | 2092,7 | 2092,7 | 2092,7 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а (Данутинская школа) |
|  | - жилой фонд* |  |  |  |
|  | - общественные здания** | 2193,2 | 2193,2 | 2193,2 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
|  | Котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е (Детский сад № 27) |
|  | - жилой фонд* |  |  |  |
|  | - общественные здания** | 546,1 | 546,1 | 546,1 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал/ч) | 0,023 | 0,023 | 0,023 |

Глава 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Так как численность населения в населенных пунктах менее 100000 человек, то разработка электронной схемы не требуется.

Глава 4.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. При этом предполагается реконструкция существующих котельных. Часовая производительность котельных на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица №18

| №п/п | Наименование | Сущ. Положе-ние | На первую очередь до 2015 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,244 (0,21) | 0,244 (0,21) | 0,244 (0,21) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,105 (0,09) | 0,105 (0,09) | 0,105 (0,09) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,14 (0,12) | 0,14 (0,12) | 0,14 (0,12) |
| Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,105 (0,09) | 0,105 (0,09) | 0,105 (0,09) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,093 (0,08) | 0,093 (0,08) | 0,093 (0,08) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,012 (0,01) | 0,012 (0,01) | 0,012 (0,01) |
| Котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,06 (0,052) | 0,06 (0,052) | 0,06 (0,052) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,057 (0,049) | 0,057 (0,049) | 0,057 (0,049) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,003 (0,003) | 0,003 (0,003) | 0,003 (0,003) |

Глава 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №19

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2015г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,021 | 0,021 | 0,021 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,011 | 0,011 | 0,011 |
| Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| Котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,97 | 0,97 | 0,97 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Исходя из отсутствия данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя принят из расчета 30 м3 на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объема воды в системе.

Глава 6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а

Котельная подлежит реконструкции на первую очередь с переводом на сжигание природного газа.

Износ оборудования котельной составляет 85%

Ниже приведена таблица  с объемами работ по реконструкции котельной.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | КВС-0,25РТ | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование теплопроизводительностью 0,86 Гкал/час |  |
| Монтажные работы |
| 1 | Котел RTQ100 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование теплопроизводительностью 163 кВт |  |

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 95-70 оС.

Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по независимой схеме.

Генпланом не предусматривается развитие секционной застройки. В связи с этим не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а, котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е.

Мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельных не планируются, т.к. источником выработки тепловой энергии является природный газ, что является наиболее оптимальным.

Планируются ремонтные работы текущего характера внутри котельных:

Таблица № 5

| №№ п/п | Технические мероприятия | Кол-во | Всего,тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ревизия и замена запорной арматуры в котельной №12 д.Кипрево | 3 | 1,887 |
| 2. | Покраска пола в здании котельной №12 д.Кипрево | 1 | 0,54 |
| 3. | Ревизия и замена запорной арматуры в котельной №14 д.Кипрево | 2 | 1,483 |
|  | Итого |  | 3,91 |

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 95-70 оС.

Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по независимой схеме.

Генпланом не предусматривается развитие секционной застройки. В связи с этим не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

Глава 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

Общая протяженность тепловых сетей сельского поселения Кипревское – 0,449 км в 2-трубном исчислении. Прокладка тепловых сетей выполнена  в подземном исполнении, а именно:

1.  Котельная дер. Новоселово, ул.Совхозная,2а-0,27 км

2. Котельная дер.Кипрево ул.Школьная,11а-0,085 км

3. Котельная дер.Кипрево ул.Центральная,8е-0,094 км

До 2015 года предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. Учитывая малую протяженность тепловых сетей и их низкий износ, реконструкция разводящих тепловых сетей не планируется.

Глава  8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица №  24

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная д. Новоселово, ул. Совхозная, 2а |
| 1 | -общественные здания | уголь | Тонн/ч | 0,048 | 0,048 |
| 2 | Итого | тонн | 245 | 245 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания | уголь | тонн | 245 | 245 |
| 2 | Итого | тонн | 245 | 245 |
| Котельная д. Кипрево ул. Школьная, 11а |
| 1 | -общественные здания | Природ-ный газ | м3/ч | 13,83 | 13,83 |
| 2 | Итого |  | Тыс.м3 | 70,68 | 70,68 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 70,68 | 70,68 |
| 2 | Итого | Тыс.м3 | 70,68 | 70,68 |
| Котельная д. Кипрево, ул. Центральная, 8е |
| 1 | -общественные здания | Природ-ный газ | м3/ч | 5,79 | 5,79 |
| 2 | Итого |  | Тыс.м3 | 29,6 | 29,6 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания | Природ-ный газ | Тыс.м3 | 29,6 | 29,6 |
| 2 | Итого | Тыс.м3 | 29,6 | 29,6 |

Котельные в сельском поселении Кипревское оборудованы резервными источниками питания. Резервное топливо не предусматривается.

Глава 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Глава 10.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В данном разделе выполнен расчет затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок по каждому из предлагаемых вариантов ее реализации.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей таблице № 25.

Таблица № 25

| № п/п | Наименование | Расчетный срок до 2030г. | В т.ч. первая очередь до 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001 г. | 2719,29 | 2719,29 |
|  | - в ценах 3кв. 2012 г. | 15500,00 | 15500,00 |

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции котельной в д. Новоселово предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Глава 11.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В настоящее время МУП «Красный строитель» отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО).

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от МУП «Красный  строитель» о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования сельское поселение Кипревское в зоне деятельности (централизованное теплоснабжение) – деревня Кипрево, деревня Новоселово присвоен МУП «Красный строитель».

12. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

13.РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

По данным администрации муниципального образования сельского поселения Кипревское в поселении  бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

1.1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

1.1.2. В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по данному договору.

1.1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

1.1.4. Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

1.1.5. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

1.1.6. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

2. Обязательства субъектов теплоснабжения

2.1. Теплоснабжающая организация и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.2. Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное функционирование систем теплоснабжения сельского поселения Кипревское Киржачского района.

2.3. Условиями соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и режимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения в отопительный период и в летний период (режимная карта), являющийся приложением к соглашению;

- порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

2.4. ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.5. Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

2.6. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

2.7. Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация.

2.8. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

2.9. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Организация распределения и сбыта тепловой энергии

3.1. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у теплоснабжающих организаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям поселения, обязана осуществлять распределение, и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям поселка.

3.2. Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в соответствии с п. 3.2.

3.3. При временном отсутствии приборов учета у потребителя (кроме многоквартирных домов и общежитий) определение количества потребленной потребителем тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с п. 11.3.3.

3.4. Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данных системах теплоснабжения, осуществляется администрацией городского поселения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

3.5. Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в администрацию поселения Шаховская, заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.