Несекретно

инв. № 1981 н/с

экз.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ГОРОД КИРЖАЧ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Директор института
доктор архитектуры, профессор	В.А. Щитинский

Главный архитектор института
доктор архитектуры, профессор	Л.Н. Путерман

Главный инженер института

доктор экологии	Д.Х. Шалахина

Руководитель
архитектурно-планировочной мастерской 2

доктор экономики	Г.В. Алиева

Главный архитектор проекта	Л.Г. Седлуха

Руководитель проекта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2008

### Состав проектных материалов

Согласно Градостроительному Кодексу Проект Генерального плана городского поселения города Киржач состоит из «Положений о территориальном планировании» и «Материалов по обоснованию».

Положения о территориальном планировании включают:

- Цели и задачи территориального планирования;

- Мероприятия по территориальному планированию;

- Перечень графических материалов;

- Пояснительная записка, несекретно, № 1981 н/с - 4 экз.;

##### Графические материалы к положениям о территориальном планировании

| № п/п | Наименование | Масштаб | Инвентарный № | Количество экземпляров |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Схема использования территории (опорный план) | 1 : 10 000 | 3216 Н/С | 1 |
|  | Предложения по территориальному планированию (проектный план) | 1 : 10 000 | 3217 Н/С | 1 |
|  | Схема размещения объектов капитального строительства | 1 : 10 000 | 3657 ДСП | 1 |
|  | Схема зон с особыми условиями использования территории | 1 : 10 000 | 3656 ДСП | 1 |

- Графические материалы и пояснительные записки представлены исполнителем на электронных носителях, инв. № 623 дсп-к.

##### Оглавление

Состав проектных материалов	3

Вводная часть	3

1 Цели и задачи территориального планирования	3

2 Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения	3

2.1 Планировочная структура и функциональное зонирование территории	3

2.2 Жилищное строительство	3

2.3 Экономическое развитие	3

2.4 Культурно-бытовое обслуживание	3

2.5 Транспортная инфраструктура	3

2.6 Инженерная инфраструктура	3

2.6.1 Водоснабжение	3

2.6.2 Водоотведение	3

2.6.3 Энергоснабжение	3

2.6.4 Инженерная подготовка территории	3

2.6.5 Природоохранные мероприятия	3

2.7 Организация зеленых насаждений	3

3 Сводные данные об использовании земель (баланс территории)	3

4 Основные технико-экономические показатели	3

Приложение 1	3

# Вводная часть

Генеральный план города Киржач Владимирской области (далее – г. Киржач) разработан ФГУП РосНИПИ Урбанистики в соответствие с Договором № 01-2007 от 22.01.2007г. по заданию Администрации муниципального образования Киржачский район.

Генеральный план разрабатывался с соблюдением положений Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Земельного Кодекса  Российской Федерации, Инструкции о порядке разработки, согласования и утверждения градостроительной документации, других действующих законодательных и нормативных документов.

Решения генерального плана нацелены на рациональную организацию территории города, когда определяющими становятся не количественные а качественные параметры, связанные в первую очередь  с развитием современной городской среды, исходя из имеющегося потенциала.

Рациональная организация территории города – процесс, направленный на повышение инвестиционной привлекательности города, экономического потенциала, повышения качества жизни населения и развития всех систем социального обслуживания и строительства, который позволит развиваться городу, как крупному центру с большим научно-техническим потенциалом.

Основные этапы проектирования:

- первая очередь – 2015 год;

- расчетный срок – 2025 год.

Проектируемые объекты капитального строительства местного значения определены в соответствие с действующими нормативно-правовыми документами, и представлены на «Схеме размещения объектов капитального строительства», выполненной в масштабе 1 : 10000. Перечень объектов капитального строительства приведен в Приложении 1.

Проект генерального плана города Киржач выполнен с использованием подосновы М 1:10000, представленной Управлением архитектуры и градостроительства города Киржача, на бумажных носителях и в электронном виде в формате MapInfo.

##### СХЕМА ВЫПОЛНЕНА АВТОРСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ
АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНОЙ МАСТЕРСКОЙ № 2 (АПМ – 2)

Руководитель АПМ - 2	Г.В. Алиева

Руководитель проекта,
Главный архитектор проекта	Л.Г. Седлуха

Руководитель инженерных разделов	Д.И. Идрисова

##### ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ СХЕМЫ ВЫПОЛНИЛИ:

Анализ и прогноз развития отраслей хозяйства
и социальной сферы, экономика, население, бюджет:

экономист: 	А.П. Девяткин

Системный анализ и
комплексная оценка территории:	инженер Е.С. Миролюбов

инженер О.В. Воронова

инженер Е.В. Дымская

инженер Е.А. Иванова

Планировочная организация территории:	архитектор Я. Я. Авербух

Транспортная инфраструктура:	инженер Н.А. Логанчева

Инженерная инфраструктура:

Водоснабжение и канализация:	инженер Е.В. Дымская

Электро-, тепло и газоснабжение, связь.

Риск уязвимости территории от природных и 
техногенных чрезвычайных ситуаций:	инженер Д.И. Идрисова

Гидрология и инженерная подготовка территории:	инженер Е.А. Иванова

Инженерно-геологическая характеристика города:	инженер Е.С. Миролюбов

Охрана окружающей среды:	инженер О.В. Воронова

Ландшафтно-рекреационные ресурсы, 
лесное хозяйство:	гл. специалист А.В. Хмельницкий

Графическое оформление чертежей:                       инженер Е. М. Радзивилова

архитектор Я.Я. Авербух

инженер И.А. Андреев

Компьютерная вёрстка пояснительной записки:	экономист А.П.Девяткин

Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы и помощь в работе Администрации г. Киржача. В проекте учтены все предложения и замечания, полученные в процессе рассмотрения и обсуждения на предварительных совещаниях по рассмотрению проекта.

# Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план как стратегический документ должен стать инструментом управления градостроительной деятельности, определяющим направления развития Муниципального образования городского поселения города Киржача и ключевые условия их достижения – основные позиции общегородской градостроительной политики.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития города в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества городской среды и устойчивости градостроительного развития генеральный план предусматривает:

- создание условий для реализации возможности города стать промышленным, инфраструктурным, рекреационно-туристским центром регионального значения в системе расселения Владимирской области;

- обеспечение экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса города;

- сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия города;

- повышение эффективности использования городских территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия городской среды;

- определение направлений дальнейшего территориального развития города на расчетный срок и резервных территорий;

- развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации с учетом роста численности населения к 2015 г. до 33,0 тыс. человек и к 2025 – 36,0 тыс. человек;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур города;

- формирование качественно новой структуры производственного комплекса;

- комплексное благоустройство и озеленение территории.

Реализация мероприятий по территориальному планированию, указанных в части 2 настоящих Положений, осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

# Мероприятия по территориальному планированию и последовательность их выполнения

## Планировочная структура и функциональное зонирование территории

Главная цель генерального плана города Киржача – возрождение  российской глубинки. Основной архитектурно-планировочной идеей генерального плана является реализация нескольких задач:

- Установление четкого функционального зонирования территории с выделением и более комплектным размещением промышленно-складских зон, селитебных зон, общественных зон, зон отдыха, зон исторического ядра, зон регулирования застройки;

- Выделение и закрепление исторической планировки центральной части г. Киржача, сохранение средовой застройки и доминирующей роли древнего ядра в композиции города;

- Взаимоувязка всех районов между собой, установление единой и четкой системы магистралей, главной улицы города и пешеходных зон. Это даст возможность рационально организовать движение городского и внешнего транспорта, освободить от транспорта историческое ядро;

- Создание общей системы пешеходных связей, рекреационных зон и зеленых насаждений;

- Решение всех видов инженерного обеспечения города с учетом общей градостроительной концепции генплана;

- Санитарно-оздоровительные мероприятия: ликвидация жилой застройки в промышленно-складских зонах, вынос из селитебной части ряда промышленных предприятий, создание озелененных санитарно-защитных зон от промышленных объектов, железнодорожных магистралей, автодорог, замена неблагоустроенного и некачественного жилого фонда с новым высоким уровнем благоустройства и комфорта, увеличение количества зеленых насаждений общего пользования, проведение комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории;

- Создание современного развитого, благоустроенного города, административного, туристского и промышленного центра, с благоприятными экологическими, экономическими и социальными условиями для городского населения.

#### Развитие жилых зон. Новое жилищное строительство и реконструкция жилищного фонда

Разработка предложений по организации жилых зон, реконструкции существующего жилищного фонда и размещению площадок нового жилищного строительства – одна из приоритетных задач Генерального плана Киржача.

В течение расчетного срока планируется построить 460 тыс. кв. м. жилья, что позволит увеличить среднюю жилищную обеспеченность с  23,3 кв. м/чел. до 32 кв. м./чел.

Из общего объема нового строительства (215 га территории) - 10% пятиэтажная застройка, что составит 7 га; 50% - 2-4 этажная застройка, что составит 55 га; 40% - индивидуальное жилое строительство – 153 га.

Предложения Генерального плана по градостроительной организации территорий жилой застройки и новому жилищному строительству базируется на результатах градостроительного анализа территории - техническое состояние и строительные характеристики жилищного фонда; распределение фонда по районам города; динамику и структуру жилищного строительства; историко-архитектурную и средовую ценность застройки; современные градостроительные тенденции в жилищном строительстве, экологическое состояние территории, комплексную оценку территории.

В ходе проведенного анализа выявлены территории для благоприятного градостроительного освоения под жилую застройку:

- реконструкция ветхого и снос аварийного жилищного фонда,

- реорганизация коллективных садов,

- свободные территории в городе,

- расширение границ муниципального образования путем присоединения новых территорий.

В 2006 году институтом «Владимиргражданпроект» разработана «Схема территориального планирования Киржачского муниципального района», в которой даны предложения по расширению границ Киржачского муниципального образования за счет присоединения сел – Корытово, Ефаново, Федоровское. Генеральным планом учитываются эти предложения.

Таким образом, в северо-восточной и южной частях г. Киржача предусматриваются новые районы с ИЖС, с учетом сохранения жилого фонда.

В основу единой архитектурно-планировочной структуры г. Киржача положен принцип организации города несколькими селитебно-промышленными планировочными районами: Центральный, Селиваново, Текстильный, Промышленный, Красный Октябрь.

Центральный район

Планировочная и композиционная структура центра города базируется на исторической прямоугольной сетке улиц.

Предусматривается реконструкция ветхого фонда по улице Ленинградской с застройкой 2-4 этажными жилыми домами.

Частичный вынос индивидуального одноэтажного жилья с берега искусственного водоема для организации здесь рекреационной зоны.

В исторической части города ветхую застройку реконструируют под общественную, но не выше 12 метров, так как она находится в зоне регулируемой застройки памятников архитектуры, согласно Проекта охранных зон.

Предлагается вынести из исторической части города ОАО «Киржачский молокозавод», располагающийся по улице Красноармейской, в западную часть города, в промышленный район.

Район Селиваново

Так же сохраняется прямоугольная сетка улиц. Предусматривается строительство нового одноэтажного жилого квартала по улице Буденного.

Текстильный район

Кварталы между улицами Мичурина – Садовая реконструируются и застраиваются пятиэтажным секционным жильем.

Предусматривается вынос ИЖС с берега реки, с устройством в этом месте зеленой зоны.

Строительство нового пятиэтажного жилого района на месте существующего парка у стадиона.

Проектом предлагается вынос Автотранспортного предприятия ОАО «КиржачАВТО» по улице Космонавтов в западную часть города, в промышленный район, и застройкой этой территории индивидуальным жильем.

Проектом предлагается уплотнить индивидуальную застройку, имеющуюся в текстильном районе.

Формирование новых районов индивидуальной, 2-4-  и 5-этажной застройки с учетом ландшафтных особенностей, на свободных территориях с частичной вырубкой леса и трансформацией коллективных садов.

Промышленный район

Проектом предлагается частичный вынос индивидуальной жилой застройки из санитарно-защитной зоны от предприятий Киржачской птицефабрики, ремонтно-строительного участка, ОАО «Сельхозхимик», а также осуществление строительства нового квартала ИЖС на свободных территориях, западнее улицы Солнечной.

Красный Октябрь

Реконструкция 2-4 этажного фонда, среди которого имеется ветхий фонд, с созданием групп пятиэтажной застройки между улицами Октябрьская – Калинина – Буденного.

Далее, восточнее, предлагается вынести кирпичный завод, и на свободных территориях расположить квартал 5- и 2-4 – этажной застройки. Завершить строительство района индивидуальной жилой застройкой с трансформацией коллективных садов.

#### Развитие городского центра, системы общественных зон и комплексов. Развитие объектов социальной инфраструктуры

Система общественных центров г. Киржача строится в соответствии с принятым разделением города на районы.

Проектом предлагается развитие общегородского центра вдоль улиц Б. Московская – Ленинградская, создание линейного центра с реконструкцией ИЖС, с созданием пешеходных бульваров, с раскрытием ансамбля Благовещенского монастыря и Никольской церкви, с активным включением пойменных территорий и акваторий, с созданием парковой зоны.

Часть улицы Гагарина проходит в зоне охраны памятника, в связи с чем необходимо разгрузить этот участок дороги, так как здесь особый режим. Проектом предлагается организация основного транспорта по улице Б. Московская, затем по улице Пугачева и далее по улице Ленинградской.

В Центральной исторической части города по улицам Гагарина – Ленинградская предусматривается организация культурно-административного и делового центра, с размещением здесь торговых объектов, банка, бизнес-центра, несколько небольших гостиниц на 30 мест, развлекательного центра с кинотеатром.

Для туристов и гостей города и района создание археологического музея, музея истории города,  центра координации туристской деятельности.

Центральную часть по улице Б. Московская предлагается развивать как большую торговую зону, с размещением здесь предприятий бытового обслуживания, предприятий торговли.

В остальных селитебных районах предлагается организовать свои подцентры с необходимыми объектами периодического и повседневного культурно-бытового обслуживания, такими как – учреждение клубного типа (Красный октябрь); детская библиотека (Красный Октябрь, Текстильный район); дом-интернат для престарелых (Текстильный район).

Проектом предлагается строительство необходимого количества новых детских садов, школ, универсальных магазинов, предприятий общественного и бытового обслуживания во всех районах города; увеличение территории ЦРБ и создание здесь центра для населения, оказавшегося в сложной жизненной ситуации.

Одним из инновационных предложений генерального плана является организация трейлерного парка в восточной части города, на Покровском въезде. Путешествия на машинах со всей необходимой инфраструктурой, взятых на прокат, в Европе уже получило большое распространение. В России такой вид путешествий начинает распространяться в крупных городах. Сегодня в Москве и Санкт-Петербурге уже есть фирмы, которые сдают «дома-машины», оборудованные мини -кухней, -комнатой, -санитарными узлами. Таким образом, можно путешествовать по всей стране в «доме на колесах». Трейлерный парк – это стоянка для таких «домов на колесах» со всей необходимой инфраструктурой – свет, вода, заправка. В будущем такая стоянка может превратиться в целый комплекс с небольшой гостиницей, кафе, магазинами.

Трейлерный парк – перспективное капиталовложение для города, который имеет богатые рекреационные ресурсы и потенциальную возможность войти в состав «Золотого Кольца» России.

Проектом предлагается строительство культурного спортивно-оздоровительного комплекса в восточной части города, в районе озера Крутое, с организацией пляжной, спортивной и прогулочной зон.

#### Формирование природного каркаса территории. Городская система озеленения

Проектируемая система зеленых насаждений решена с учетом природных особенностей города, в соответствии с общей архитектурно-планировочной композицией.

Проектом намечается значительное увеличение площади зеленых насаждений общего пользования. Сеть бульваров, озелененных улиц и пешеходных аллей увязывает общегородские насаждения с насаждениями планировочных районов, в которых скверы и парки устраиваются с ориентацией на школы и детские сады.  Особое внимание уделяется благоустройству и озеленению исторического ядра города с учетом требований охранных зон памятников и исторического охраняемого ландшафта.

Основным экологическим каркасом является пойма реки Киржач, в которой предлагается устройство лугопарка, с непрерывной развитой сетью парковых дорожек, озеленением береговых склонов и максимальным сохранением существующего ландшафта.

Так же проектом предлагается озеленение участков школ, детских садов, больницы и поликлиник, внутриквартальных пространств и стадионов.

При проектировании генерального плана Киржача создана структура прерывной жилой среды в сочетании с непрерывностью природного окружения и транспортно-энергетических коммуникаций.

Одной из основных задач генерального плана является задача объединения всех основных планировочных зон в единый организм. Проектом предлагается создание транспортного кольца, проходящего через все жилые районы и связывающего воедино всю архитектурную композицию города. От транспортного кольца в разные стороны расходятся магистрали, на которые нанизываются планировочные районы. Такая структура делает город более компактным и удобным, и позволяет «впустить» в город зелень.

#### Градостроительная реорганизация производственных зон

На расчетный срок проектом выделяются новые резервные площадки для развития промышленности – в юго-западной части города, в Промышленном районе. Таким образом, продолжается дальнейшее развитие юго-западной части как промышленной зоны.

Новые площадки для коммунально-складских организаций предусматриваются также в юго-западной части, вдоль железнодорожной ветки к заводу «Автосвет», между Киржачской птицефабрикой и ОАО «Сельхозхимик».

Проектом предлагается вынести из селитебных территорий следующие предприятия:

- ОАО «Киржачский молочный завод», располагающийся в центральной части города, в историческом ядре, по улице Красноармейской - в промышленный район, в районе железнодорожной ветки;

- Автотранспортное предприятие ОАО «КиржачАВТО», располагающееся в текстильном районе, в жилой индивидуальной застройке, по улице Космонавтов - в западную часть города, в промышленный район;

- ООО «Деревообрабатывающий завод «Калибр», находящийся в южной части города в селитебной застройке – в промышленный район, западнее железнодорожной магистрали, в примыкании к асфальтобетонному заводу;

- ОАО «Киржачская швейная фабрика», располагающуюся в Текстильном районе, по улице Марины Расковой – вынести с берега реки на территорию предприятия ООО «Киржачское текстильное предприятие «Славянский Дом».

- Кирпичный завод в юго-восточной части города предлагается к ликвидации, так как в Киржачском районе, в деревне Ефремово, находится успешно развивающийся немецкий кирпичный завод «WIENERBERGER». На этом месте разместить жилой микрорайон.

Территория специального назначения на западной окраине города (Летно-испытательный комплекс «ФГУП НИИ парашютостроения») генпланом сохраняется в существующих границах. Предлагается лишь организация небольшого общественного центра для обслуживания проживающего здесь населения.

## Жилищное строительство

Важнейшей задачей в области градостроительства сегодня является привлечение в город строительных компаний, имеющих возможности и опыт комплексного освоения городских территорий, а также создание благоприятных условий для формирования рынка жилой недвижимости города.

Географическое положение Киржачского района и г. Киржача как районного центра – близость к Московской агломерации (граничит с Московской областью) и г. Владимиру – определяет положительные тенденции в жилищном строительстве как на первую очередь, так и на расчетный срок.

Важно также отметить, что начиная с периода первой очереди вероятно повышение спроса на недвижимость со стороны столичного региона, как на более дешёвую альтернативу дорогому жилью (постоянному или в качестве дачи), что при условии дальнейшего развития транспортного сообщения с Москвой и Московской областью.

Формирование современного жилищного фонда способствует решению основных проблем экономического развития г. Киржача: закреплению трудоспособного населения в городе и созданию условий для комфортного проживания.

Основные направления развития жилищного строительства:

- создание нового типа качественного жилья, способного сформировать предложение жилья качественно иного уровня (для более состоятельных горожан и горожан «среднего класса»);

- создание условий для привлечения внешних инвесторов в строительный комплекс;

- реконструкция или снос ветхого и аварийного фонда, рост объемов которого на современном этапе определяет низкое качество жизни местного населения.

Проектом объем нового жилищного строительства на первую очередь (до 2015 года) определен в размере 188,0 тыс. м² из расчета увеличения жилищной обеспеченности не менее чем до 27 м² на человека. На период первой очереди темпы жилищного строительства составят в среднем 19 тыс. м² в год, на расчетный срок предлагается исходить из объемов в 28,0 тыс. м² в год. При этом жилищная обеспеченность к 2025 году вырастет до 32,0 м² на человека.

Убыль жилищного фонда составит около 40 тыс. м2, в том числе 19,5 тыс. м2 на первую очередь (существующий ветхий и аварийный фонд).

Новое строительство будет вестись преимущественно за счет функциональных изменений внутреннего городского пространства города, а также за счет освоения новых территорий в юго-восточной и северо-восточной частях города.

Ниже в таблице приводится укрупненный расчет объема нового жилищного строительства и требуемые территории на расчетный срок проекта и на период первой очереди строительства в расчете на постоянное население города.

Таблица 2.2-1 Укрупненный расчет объема нового жилищного строительства и требуемые территории на расчетный срок проекта и на период I очереди (для постоянного населения)

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2006-2015 (первая очередь) | 2006-2025 (расчетный срок) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проектная численность населения города | тыс. чел | 33,0 | 36,0 |
| 2. | Средняя жилищная обеспеченность на конец периода | м² общ. площади на 1 чел. | 27 | 32 |
| 3. | Требуемый жилищный фонд (округленно) | тыс. м² общ. пл. | 900,9 | 1162 |
| 4. | Существующий жилищный фонд на начало периода | тыс. м² общ. пл. | 732,8 | 732,8 |
| 5. | Убыль жилищного фонда (за период) | тыс. м² | 19,5 | 40,9 |
| 6. | Существующий сохраняемый жилищный фонд (на конец периода) | - “ - | 713,3 | 691,9 |
| 7. | Объем нового жилищного строительства (округленно) – всего на конец периода: | тыс. м² общ.пл. / % | 188 | 470 |
|  | 5 этажные |  | 38 | 94 |
|  | 2 - 4 этажные |  | 75 | 188 |
|  | ИЖС |  | 75 | 188 |
| 8. | Среднегодовой объем нового строительства | тыс. м² общ. пл. | 19 | 23 |
| 9. | Территория для размещения нового строительства всего: | га | 88 | 219 |
|  | 5 этажные |  | 6 | 16 |
|  | 2 - 4 этажные |  | 19 | 47 |
|  | ИЖС |  | 63 | 157 |

При принятой структуре нового жилищного строительства (40% - ИЖС, 40% - 2-4 этажа, 20% - 5 этажей и выше) и общем увеличении объема строительства, городу требуется на расчетный срок порядка 219-220 га территорий, на период I очереди – около 88-90 га.

Таблица 2.2-2 Расчет территории под жилищное строительство на 1 очередь

| Тип застройки | Объем строительства, тыс. м² | Население в новом жилищном фонде, тыс. чел. | Плотность территорий жилищной застройки чел. /га | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 этажные дома | 37,5 | 1,4 | 220 | 6,3 |
| 2 - 4 этажные дома | 75,0 | 2,7 | 147 | 19 |
| ИЖС | 75,0 | 2,7 | 44 | 63 |
| Итого | 187,6 | 6,9 |  | 88 |

Таблица 2.2-3 Расчет территории под жилищное строительство на проектный срок (2006-2025 гг.)

| Тип застройки | Объем строительства, тыс. м² | Население в новом жилищном фонде, тыс. чел. | Плотность территорий жилищной застройки чел. /га | Территория, га |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 этажные дома | 94,0 | 2,9 | 186 | 16 |
| 2-4 этажные дома | 187,9 | 5,8 | 124 | 47 |
| ИЖС | 187,9 | 5,8 | 37 | 157 |
| Итого | 469,8 | 14,6 |  | 219 |

Объемы строительства на проектный период жилищного фонда, его доля по типам жилья, а также территории новой жилой застройки на период первой очереди и расчетного срока нарастающим итогом приводятся в нижеследующих таблицах.

Таблица 2.2-4 Структура жилищного фонда на период первой очереди строительства и на расчетный срок (с учетом непостоянного населения)

| Наименование показателей | Общая площадь жилищного фонда |
| --- | --- |
|  | исходный год | 1 очередь | расчетный срок |
|  | тыс. м2 | %% | тыс. м2 | %% | тыс. м2 | %% |
| Жилищный фонд – всего, округленно | 732,8 | 100 | 900,0 | 100 | 1160,0 | 100 |
| ИЖС | 220,2 | 30 | 283,5 | 31 | 381,4 | 33 |
| 2 - 4 этажный | 254,6 | 35 | 321,8 | 36 | 428,3 | 37 |
| 5 этажный | 258,0 | 35 | 295,5 | 33 | 352,0 | 30 |

Проектом предлагаются территории для освоения за расчетным сроком в размере: 75 га под застройку 5 этажей и 50 га под застройку 2-4 этажа.

Проектом также предусматриваются территории под индивидуальное жилищное строительство для временного населения города в размере 40 га.

На расчетный срок необходимо построить не менее 93 тыс.м² социального жилья для расселения очередников  и ликвидации ветхого и аварийного жилья.

Мероприятия по сохранению фонда панельных жилых домов в районах: Центральном, Шелковом комбинате и Красном Октябре на период первой очереди включают ремонтные.

Также на период первой очереди предлагается разработка проекта реконструкции панельных многоэтажных домов и на расчетный - осуществление реконструкция панельного жилищного фонда в соответствии с разработанным проектом.

## Экономическое развитие

#### Стратегические направления развития

Перспективы развития г. Киржача связаны с административно-управленческим, хозяйственным и культурно-бытовым обслуживанием Киржачского района (общая площадь - 113,5 тыс. га, численность сельского населения - 11,4 тыс. человек), центром которого он является, а также благодаря развитой социально-экономической сфере прилегающих районов Владимирской области (Александровский, Кольчугинский и Петушинский) и Подмосковья.

Стратегическими преимуществами города Киржача в привлечении новых промышленных производств на свою территорию являются следующие факторы:

- географическая близость города к московской агломерации -  основному рынку сбыта, а также финансовым  и технологическим центрам – Владимиру и Москве;

- удобное транспортное сообщение;

- наличие свободных территорий для размещения промышленных предприятий, а также подготовленных инвестиционных площадок;

- исторически сложившиеся экономические, финансовые, трудовые и производственные связи с крупными промышленными центрами центральной России (Владимир, Москва, ряд городов центральной России).

- наличие квалифицированной рабочей силы;

- относительно низкая стоимость аренды и продажи объектов недвижимости, земельных участков.

Все вышеперечисленные преимущества позволяют позиционировать г. Киржач как благоприятную площадку для размещения филиалов и отдельных производств крупных промышленных предприятий.

#### Прогноз численности населения

Настоящим проектом рассмотрены три возможных варианта расчета численности населения: неблагоприятный, благоприятный и вероятностный.

Вероятностный вариант принимается в качестве основного варианта и все расчетные показатели проекта ведутся применительно к этому сценарию с расчетной численностью 33,0 тыс. человек на 2015 год и 36,0 тыс. человек на 2025 год.

На первую очередь население г. Киржача увеличится в связи с изменением административных границ.

В таблице ниже приводится прогнозная динамика численности населения и источники его формирования по трем сценариям развития города.

Таблица 2.3-1 Прогноз численности населения и источники его формирования

| Периоды | Численность населения на начало и конец периода (тыс. чел.) | Прирост "+" Убыль "—" | в том числе за счет |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Естественного прироста | Механического прироста |
|  |  |  | (тыс. чел.) | на 1000 чел. | (тыс. чел.) | на 1000 чел. |
|  |  | Всего | В среднем в год (тыс. чел.) | Всего | В среднем в год (тыс. чел.) |  | Всего | В среднем в год (тыс. чел.) |  |
| Вероятностный сценарий |
| 2006-2015 | 31,5-33,0 | 1,5 | 0,15 | -1,0 | -0,1 | -30 | +2,5 | +0,25 | +75 |
| 2015-2025 | 33,0-36,0 | +3,0 | +0,3 | 0,0 | 0,0 | 0 | +3,0 | +0,3 | +83 |
| Неблагоприятный сценарий |
| 2006-2015 | 31,5-26,0 | -5,5 | -0,55 | -3,5 | -0,35 | -111 | -2,0 | -0,2 | -65 |
| 2016-2025 | 26,0-20,0 | -6 | -0,6 | -4,0 | -0,4 | -154 | -2,0 | -0,2 | -77 |
| Благоприятный сценарий |
| 2006-2015 | 31,5-35,0 | +3,5 | +0,35 | -1,0 | -0,1 | -29 | +4,5 | +0,45 | +128 |
| 2015-2025 | 35,0-40,0 | +5,0 | +0,5 | 0,0 | 0,0 | 0 | +5,0 | +0,5 | +125 |

#### Прогноз возрастной и трудовой структуры населения

На основании анализа ретроспективных данных по возрастному составу населения и протекающих в настоящее время демографических процессов, а также прогноза численности населения, приводится предполагаемая возрастная структура населения г. Киржача на проектный период.

Таблица 2.3-2 Прогноз возрастной структуры населения г. Киржача

| Показатели | исходный год | первая очередь | расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Численность населения - всего | 31,5 | 100 | 33,0 | 100 | 36,0 | 100 |
| в том числе: |
| моложе трудоспособного возраста | 4,6 | 15 | 5,3 | 16 | 5,8 | 16 |
| трудоспособного возраста | 19,2 | 61 | 19,5 | 59 | 20,9 | 58 |
| старше трудоспособного возраста | 7,7 | 24 | 8,2 | 25 | 9,3 | 26 |

Настоящим проектом определен тренд развития г. Киржача как  промышленного и культурного подцентра Владимирской области с одновременно развивающейся социальной инфраструктурой, способной в перспективе сделать город одним из наиболее привлекательных для проживания и отдыха населенных пунктов Владимирской области и районов периферийной части столичного региона. В соответствии с этим будет меняться и структура занятости городского населения.

Суммарный ориентировочный процент занятых в производстве товаров на расчетный срок уменьшится и составит 40% (с 53% в 2006 г.).

На первую очередь, как и на расчетный срок, прогнозируется увеличение численности занятых в экономике города не только за счет сокращения безработицы, но и за счет образования новых мест приложения труда, что будет способствовать возврату рабочих ресурсов, в настоящий момент занятых на предприятиях Московской агломерации и ближайших районов Владимирской области.

В свою очередь вырастет доля занятых в сфере производства услуг (с 47% в 2006 г. до 60% в 2025 г.), что будет связано с развитием сферы услуг, малого предпринимательства, туризма.

#### Промышленность

Основные приоритетные направления развития экономики города и района определены в «Стратегии социально-экономического развития МО Киржачский район Владимирской области»:

- развитие имеющихся производств;

- привлечение в район новых производств;

- создание новых высокооплачиваемых рабочих мест;

- поддержка и развитие предпринимательской деятельности;

- развитие нематериального производства;

- развитие инвестиционной и внешнеэкономической деятельности.

Развитие промышленности является самой значительной точкой роста экономики города. Отраслевая структура промышленности позволяет сделать предположение о сложившейся специализации города по следующим видам экономической деятельности:

- производство электрооборудования;

- текстильное и швейное производство;

- производство машин и оборудования.

Основная цель промышленной политики в городе и в районе – создание условий и содействие организации и развитию конкурентоспособных и эффективных производств для увеличения ВРП как основного источника повышения жизненного уровня населения. Одной из важных задач является привлечение инвестиций – основное направление, способствующее подъему промышленного производства.

В связи предполагаемой тенденцией развития города как промышленного центра со сбытовой ориентацией преимущественно на рынок Московской области, в городе возрастет количество занятых как в сфере производства промышленной продукции, так и в производстве услуг.

В экономике г. Киржача возрастет роль новых видов бизнеса: страхование, платные медицинские услуги, частные образовательные программы, финансовые услуги, туризм.

Продолжит свое развитие розничная торговля, а также сфера общественного питания – через расширение собственных сетей, строительство новых магазинов, внутренние и внешние инвестиции в развитие торгово-развлекательного бизнеса.

Город, развивающийся на промышленном производстве и имеющий тесные связи с Московской агломерацией (главным потенциальным инвестором в свою экономику), в дальнейшем получит развитие транспортных и логистических услуг, а также получат развитие посреднические институты, основывающиеся на организационной деятельности внутри городского пространства и вне него.

В таблице, представленной ниже, на основе исходных данных, прогнозов возрастной и трудовой структур, приводится ориентировочная структура занятости в промышленности по крупным и средним предприятиям на проектный период (исходя из общей численности занятых).

Таблица 2.3-3 Прогноз структуры занятости в промышленности (по крупным и средним предприятиям)

| № п/п | Виды экономической деятельности | Численность занятых |
| --- | --- | --- |
|  |  | исходный год | первая очередь | расчетный срок |
|  |  | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 1 | Производство электрооборудования | 2686 | 53 | 2700 | 49 | 2800 | 47 |
| 2 | Текстильное и швейное производство | 788 | 16 | 800 | 15 | 800 | 13 |
| 3 | Производство машин и оборудования | 1035 | 21 | 1200 | 22 | 1300 | 22 |
| 4 | Производство готовых металлических изделий | 195 | 4 | 230 | 4 | 300 | 5 |
| 5 | Производство изделий из дерева | 240 | 5 | 250 | 4 | 300 | 5 |
| 6 | Химическое производство | 43 | 1 | 60 | 1 | 100 | 2 |
| 7 | Другие | - | - | 260 | 5 | 400 | 6 |
| Итого: | 5000 | 100 | 5500 | 100 | 6000 | 100 |

В юго-западной части города предусмотрена площадка для размещения предполагаемых промышленных объектов (около 32 га).

#### Строительный комплекс

Основная цель развития строительного комплекса Владимирской области определена в «Стратегии развития строительного комплекса Владимирской области на 2007-2015 годы »: создание условий и содействие организации и развитию  эффективных производств для увеличения объемов строительных работ и ввода жилья в 2,5 раза к 2015 г.

Стратегией и  прогнозируются следующие изменения в строительном комплексе по Киржачскому району и г. Киржач на период до 2015 г.:

- увеличение потребности в работниках строительных организаций;

- увеличение количества выпускников учреждений начального профессионального образования по строительным специальностям:  ПУ № 55 с 25 чел в 2006 году до 52 в 2015 г.

- общий ввод жилья не менее 26 тыс. кв. м. на 2015 г.;

- увеличение доли крупнопанельного, каркасно-кирпичного, монолитного и сборно-монолитного домостроения в общем объеме строительства;

- формирование земельных участков для строительства не менее 162 га, из них 81 га под жилищное строительство;

- возрастет потребность в строительных материалах  и конструкциях, её удовлетворение прогнозируется за счет производства внутри области, а также ввоза из соседних регионов.

Главными стимулами развития строительного комплекса станут жилищное строительство и сопутствующее строительство объектов культурно-бытового обслуживания.

#### Внешний транспорт

На перспективу объемы основных внешних перевозок возрастут в связи с развитием местного промышленного производства, соответственно возрастет и численность работающих в транспортных организациях.

#### Малое предпринимательство

На расчетный срок ожидается значительное увеличение доли малого предпринимательства в промышленности (легкая, пищевая, строительная отрасль – от организации отдельных циклов работ до создания новых предприятий) и на транспорте.

Проектом прогнозируется также приход на рынок г. Киржача предприятий малого и среднего бизнеса из столичного региона. Главным образом, это произойдет в сфере туризма и розничной торговли (через создание новых дистрибьюторских сетей и строительство розничных и оптовых баз).

Важной характеристикой рынка города является рост потребителей в весенне-осенний период за счет приезжающих на отдых. При этом следует учесть, что до 70% приезжающих являются жителями Москвы и Владимира, т.е. платежеспособное население, способное расходовать значительные средства за продовольственные и промышленные товары при, одновременно, высоком требовании к продукции. В связи с этим проектом прогнозируется повышение качества предлагаемых в городе услуг в сфере торговли и общественного питания (через создание новых торговых точек с высоким уровнем обслуживания).

Проектом прогнозируется широкая дифференциация предприятий малого бизнеса по видам деятельности. Так, уже на период первой очереди появятся предприятия, предлагающие платные услуги в медицине (первоначально – в стоматологии), в сфере туризма, страховании, финансовых и юридических услугах, жилищно-коммунальном хозяйстве и некоторых отраслях промышленности (производство строительных материалов, легкой промышленности).

На перспективу прогнозируется рост субъектов малого предпринимательства за счет промышленности и строительства, количества и качества видов жилищно-коммунальных, бытовых и прочих услуг, оказываемых населению города.

#### Туризм и рекреация

Развитие сферы туризма и рекреации должно стать одним из приоритетных направлений экономической политики администрации города и района.

Проектом предлагается осуществление ряда мероприятий:

- строительство гостиниц (обслуживание транзитных туристов, паломников, спортсменов-парашютистов, байдарочников и т.д.) общей вместимостью не менее 150 мест;

- включение г. Киржача в маршрут «Малое золотое кольцо Владимирской области»; и формирование комплексных турпродуктов кратковременного отдыха и отдыха выходного дня;

- открытие информационного туристского центра;

- организация оборудованной стоянки-парка для легковых автомобилей с прицепными домами и палатками (трейлеры, караваны и пр.);

- обустройство зон кратковременного отдыха инфраструктурой для обслуживания временного населения в летний период.

- возрождение народных промыслов: аргуновской резьбы.

## Культурно-бытовое обслуживание

Совершенствование системы культурно-бытового обслуживания является важной составной частью социального развития города. Процесс развития системы культурно-бытового обслуживания сопровождается изменениями как качественного порядка – повышение уровня обслуживания, появление новых видов услуг, снижение потребности в некоторых традиционных видах, так и количественного – разукрупнение учреждений и предприятий.

Ниже приводится краткое описание перспектив развития наиболее важных и социально-значимых объектов обслуживания, исходя из результатов расчетов в соответствии с действующими нормативными документами.

###### Детские дошкольные учреждения и общеобразовательные школы

Проектные расчеты показывают, что на сегодняшний день уровень обеспеченности ДДУ соответствует нормативному.

Уровень обеспеченности в местах общеобразовательных школ является достаточным на рассматриваемый период.

На первую очередь и расчетный срок необходимо довести обеспеченность населения учреждениями образования до значений, рекомендуемых нормативами с учетом нового жилищного строительства и закрытия ДОУ в санитарно-защитной зоне. Также необходимо проведение капитального ремонта в зданиях, со степенью физического износа выше нормативной.

###### Учреждения здравоохранения и социальной защиты населения

В настоящее время обеспеченность больничными койками ниже нормативной, поэтому необходимо расширение больничного комплекса.

Обеспеченность поликлиническими учреждениями практически соответствует нормативной потребности.

На первую очередь и расчетный срок необходимо

- доведение обеспеченность населения учреждениями здравоохранения до значений, рекомендуемых нормативами

- проведение капитального ремонта в зданиях, со степенью физического износа выше нормативной.

###### Учреждения культуры, искусства

Главной целью градостроительства в сфере культуры города является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели генеральным планом предлагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами;

- проведение капитального ремонта в зданиях, со степенью физического износа выше нормативной;

- сохранить и расширить сеть клубов и досуговых учреждений для всех групп населения в районах города;

В частности, проектом предлагается:

- проектирование и строительство многозального кинотеатра, совмещенного с торгово-развлекательным центром;

- проектирование и строительство 2 учреждений клубного типа на 2000 мест (2 га);

- проектирование и строительство 2 музеев.

###### Учреждения физической культуры и спорта

Нормативы потребности в спортивных учреждениях определены, исходя из действующих нормативных документов. Однако, учитывая растущую потребность населения в учреждениях спорта и популяризацию здорового образа жизни, реальная потребность в данных объектах на расчетный срок будет гораздо выше. Проектом предлагается строительство спортивных объектов социальной направленности, потребность в остальных объектов и сооружений необходимо осуществлять на коммерческой основе.

Проектом предлагается:

- довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины;

- сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта;

- довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий до нормативного уровня;

- проведение капитального ремонта в зданиях, со степенью физического износа выше нормативной;

- в рекреационной зоне города разместить оснащенные «тропы», «лыжни» и площадки для проведения массовых спортивно-оздоровительных мероприятий.

- строительство бассейна с общей площадью зеркала воды около 900 м2  (1 га);

- формирование комплексных физкультурно-оздоровительных комплексов на основе существующей спортивной инфраструктуры;

###### Бытовое и коммунальное обслуживание

Проектом предлагается строительство:

- 5 гостиниц каждая на 35 мест каждая;

- 1 пожарное депо;

Уровень обеспеченности бытовым обслуживанием населения на расчетный срок должен составить не менее 180 рабочих мест во встроенно-пристроенных помещениях, предпочтительно в производственно-коммунальных зонах.

###### Торговля и общественное питание

Ввиду недостаточной обеспеченности города предприятиями общественного питания, проектом предлагается на расчетный срок доведение фактической обеспеченности до нормативной.

Проектом рекомендуется для расширения сети использовать нежилые помещения, встроенные в жилые дома, отдельно стоящие объекты и включение предприятий бытового обслуживания в состав торговых и торгово-развлекательных комплексов.

Предприятия торговли и общественного питания проектом предлагается разместить прежде всего в зонах новой жилой застройки, формируемых зонах отдыха, в том числе совмещенных с торгово-развлекательными комплексами.

## Транспортная инфраструктура

###### Железнодорожный транспорт

Проектом предлагается на первую очередь организовать пешеходный переход в одном уровне в районе существующей станции. Пешеходный переход в одном уровне с верхом головок рельсов должен ограждаться и оборудоваться сигнализацией автоматического действия и световыми указателями.

На расчетный срок значение железнодорожной станции Киржач сохранится.

###### Автомобильные дороги

На первую очередь проектом предлагается строительство1-го обхода города в западной части города от автодороги «Дубки – Киржач – Александров» до автодороги «Покров – Новоселки – Киржач». Трасса автомобильной дороги пройдет по свободным территориям, вдоль зеленой зоны города. В районе пересечения существующей железнодорожной ветки «Александров – Киржач – Орехово-Зуево» с новой проектной дорогой предлагается строительство автомобильного путепровода (дорога пройдет верхом).

Также на первую очередь предлагается соединить существующие автомобильные дороги «Покров – Новоселки – Киржач» и «Киржач – Кольчугино» общей автомобильной дорогой, которая станет 2-м обходом города. Примыкание 2-го обхода будет в районе примыкания 1-го обхода. В месте пересечения двух автомобильных дорог и существующей автомобильной дороги «Покров – Новоселки – Киржач» предлагается организовать развязку в одном уровне.

На расчетный срок предлагается строительство 3-го обхода города в северо-восточной части города от автодороги «Киржач – Кольчугино» до автодороги «Дубки – Киржач – Александров». Трасса автомобильной дороги пройдет по свободным территориям, вдоль зеленой зоны города. В месте пересечения с существующей автомобильной дорогой «Киржач – Дубки» предлагается организовать развязки в одном уровне. В месте пересечения новой автодороги с железнодорожными путями, с существующей автодорогой «Киржач – Александров» и с рекой Киржач проектом предлагается строительство путепровода (автомобильная дорога пройдет верхом).

Проекты строительства обходов г. Киржач должны быть разработаны специализированными организациями.

###### Автомобильный транспорт

Таблица 2.5-1 Прогноз количества транспортных средств в г. Киржач (в числителе – количество автомобилей, ед., в знаменателе – обеспеченность, ед. на 1 тыс. чел.)

| Транспортные средства | Исходный год | I очередь | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Индиви- дуальные | Прочие | Всего | Индиви- дуальные | Прочие | Всего | Индиви- дуальные | Прочие | Всего |
| Общее количество автомобилей | 9353 297 | 907 29 | 10260 326 | 11680 365 | 1536 48 | 13216 413 | 15400 440 | 3325 95 | 18725 535 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. легковые | 8020 255 | 220 7 | 8240 262 | 9600 300 | 480 15 | 10080 315 | 11900 340 | 1050 30 | 12950 370 |
| 2. грузовые | 1235 39 | 405 13 | 1640 52 | 1920 60 | 544 17 | 2464 77 | 3150 90 | 700 20 | 3850 110 |
| 3. автобусы | – | 171 5 | 171 5 | – | 480 15 | 480 15 | – | 875 25 | 875 25 |
| 4. специальный автотранспорт | 98 3 | 111 4 | 209 7 | 160 5 | 416 13 | 576 18 | 350 10 | 700 20 | 1050 30 |

Примечание: Прогнозируемое количество транспортных средств определено с учетом сложившейся тенденции, выявившей увеличение доли транспорта в личной собственности.

###### Сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств

В соответствии с проектным уровнем автомобилизации населения определено, что суммарное количество индивидуальных легковых автомобилей на первую очередь составляет 9600 единиц. Для их хранения предусматривается строительство дополнительных гаражей боксового типа, на территории площадью в 4 га. Территория для новых гаражей предлагается в различных частях города: в районе Шелкового комбината., около существующей АГЗС, в южной стороне города на новых территориях, около оз. Крутое.

На расчетный срок количество индивидуальных легковых автомобилей составит 11900 единиц, для их хранения потребуется  строительство новых гаражей, на территории площадью 6 га. Территория для новых гаражей предлагается в различных частях города: около ЦРБ, рядом с существующими гаражами и в юго-восточной части города.

На первую очередь предлагается вынос существующей автозаправочной станций с территории жилой застройки. Предполагаемое место размещения новой автозаправочной станции намечается на территории вдоль автомобильной дороги, выходящей на автомобильную дорогу «Покров – Новоселки – Киржач».

На расчетный срок предлагается строительство двух АЗС: первая в районе Консервного завода, вторая  около существующих гаражей в северо-восточной части города.

###### Городские улицы и дороги

Проектом предлагается следующие мероприятия для улучшения улично-дорожной сети города:

- На первую очередь заасфальтировать все существующие магистрали городского и районного значения, которые находятся в неудовлетворительном состоянии.

- На расчетный срок заасфальтировать все городские улицы и дороги, которые имеют грунтовое покрытие.

- На первую очередь предлагается организация круговой развязки на пересечении двух общегородских магистралей на ул. Б. Московская и Вокзальная.

- Со строительством обходной дороги грузовой транзит переместится с городских улиц на новые автомобильные дороги.

- Организация улично-дорожной сети в новых проектных жилых районах. Новые районы располагаются в южной, юго-восточной и северо-восточной частях города.

- В восточной и юго-восточной частях города с проектом новой жилой застройки предлагается пробивка новой магистральной улицы районного значения. Строительство новой магистрали намечается на первую очередь. Новая магистраль будет примыкаться к ул. Пушкина (в микрорайоне Красный Октябрь).

- Организация регулируемых и саморегулируемых перекрестков на главных улицах.

Проектом предлагается строительство автомобильного моста через озеро Крутое в створе улицы Расковой.

###### Городской транспорт

Мероприятия по решению существующих проблем:

- ремонт дорожной одежды на автобусных маршрутах для обеспечения безопасности движения;

- ликвидация опасных участков на автодорогах.

В связи со строительством новой жилой застройки в южной и в северной частях города проектом предлагается строительство новой улично-дорожной сети с организацией автобусного сообщения.

Для повышения комфортности передвижения на наземном виде транспорта предлагается открыть новые маршруты по улицам в новых жилых районах.

## Инженерная инфраструктура

### Водоснабжение

###### Источники водоснабжения

Источниками водоснабжения г. Киржач могут быть подземные воды и поверхностные источники.

В качестве поверхностного источника водоснабжения может рассматриваться р. Киржач. Вода реки характеризуется, как грязная и в качестве источника водоснабжения города может быть использована только после очистки на специализированных очистных сооружениях. Организация поверхностного водозабора с последующей очисткой воды для хозяйственно-питьевых целей экономически не выгодна.

Исходя из этого, принято решение для водоснабжения г. Киржач использовать подземные воды ассельско-клязьменского горизонта верхнего Карбона и нижней Перми. В городе предусматривается дальнейшая эксплуатация пяти существующих водозаборов, которые рассредоточены по территории города.

Запасы подземных вод утвержденные для г. Киржач, составляют 40,4 тыс. м3/сут.

Максимальные потребные расходы воды для городского муниципального хозяйственно-питьевого водопровода в настоящем генплане определены равными:

- 1-ая очередь – 9,84 тыс. м3/сут.,

- расчетный срок – 12,62 тыс. м3/сут.

Покрытие данных расходов предусматривается за счет подземных вод ассельского-клязьминского водоносного горизонта верхнего Карбона. На первую очередь необходимо произвести мониторинг подземных вод.

###### Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 предусматривается организация зон санитарной охраны из трех поясов:

1-й пояс – радиус зоны санитарной охраны вокруг скважин принимается 30 м. Зона ограждается забором, в ней запрещается пребывание посторонних людей.

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны.

Границы зон определяются и обосновываются специальным проектом.

На всех водозаборах должны быть проведены все мероприятия в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

###### Схема водоснабжения

Проектом предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоснабжения МО г. Киржач.

Водоснабжение города планируется осуществлять с помощью пяти водозаборов с дальнейшим их расширением.

Схема водоснабжения города представляется следующим образом:

- Вода подается в распределительную сеть города от скважин расположенных на территории города от водозаборов насосами I-подъема и перекачивается в резервуары чистой воды, откуда насосами НС II-подъема подается в распределительную сеть города.

- Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме, оборудуется арматурой и пожарными гидрантами. Емкость резервуаров необходимая для хранения пожарных и аварийных запасов воды, объемов для регулирования неравномерного водопотребления воды ориентировочно принимается в размере 10-15% от суммарного водопотребления.

- Система водоснабжения города принята низкого давления; категория по степени обеспеченности подачи воды – первая.

Одними из основных мероприятий, которые следует провести в кратчайшие сроки, являются:

- реконструкция существующих сетей и строительство новых;

- строительство резервуаров и насосных станций 2-го подъема;

- реконструкция водонапорных башен и водозаборных колонок;

- разработка проекта определения границ (II и III-го поясов) зон санитарной охраны источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- приведение зон санитарной охраны водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствие с СанПиН 2.1.4.1110-02.

### Водоотведение

###### Схема водоотведения

В МО г. Киржач предусматривается дальнейшее развитие централизованной системы водоотведения.

Принципиальная схема хозяйственно-бытовой системы водоотведения: хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды города по системе самотечных и напорных коллекторов подаются на канализационные очистные сооружения по средствам трех канализационных насосных станций.

По условиям рельефа местности дополнительно к 3 существующим насосным станциям предусматривается построить 8 канализационных насосных станций на первую очередь. Все существующие канализационные насосные станции подлежат реконструкции.

Из-за большого процента износа канализационных сетей, необходимо произвести их реконструкция.

Производственные сточные воды после предварительной очистки на заводских очистных сооружениях принимаются в городскую канализацию в соответствии с «Правилами приема производственных сточных вод в системы канализации населенных пунктов».

Намечается канализование районов новой застройки. Канализование существующей усадебной застройки предлагается на расчетный срок. Необходимо отметить, что организация в районах усадебной застройки очистных автономных систем канализации может привести к загрязнению подземных вод, которые в городе имеют повсеместное распространение и широко используются для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. В этих районах временно до строительства централизованной канализации рекомендуется оборудование отдельных домовладений биотуалетами заводского изготовления.

Проектом предусматривается реконструкция очистных сооружений, на которых очистка стоков будет проводиться  по полной биологической схеме, с применением технологий денитрификации и дефосфотирования и доочисткой на фильтрах.

На расчетный срок проектом предусматривается расширение канализационных очистных сооружений.

В целях обеспечения охраны водоемов от загрязнения, существующие аварийные выпуски неочищенных сточных вод ликвидируются.

### Энергоснабжение

#### Электроснабжение

Покрытие электрических нагрузок города на первую очередь и на расчетный срок предусматривается от существующей подстанции «Октябрьская» 110/10 КВт, а также от проектируемой подстанции  110/10 КВт, предлагаемой к строительству в районе ЦРБ. Проектируемую подстанцию предлагается оборудовать трансформаторами типа ПТБМ мощностью 63 МВА.

Для увеличения надежности электроснабжения потребителей необходимо проведение следующих мероприятий:

- Строительство подстанции  110/10 КВт в районе ЦРБ

- Рекомендуется замена питающих линий

- реконструкция трансформаторных подстанций  10/04, находящихся в неудовлетворительном состоянии, с заменой основного оборудования, ;

- строительство дополнительных трансформаторных подстанций  по следующим адресам:

- ул. Привокзальная, рядом с домом № 16 (ТП № 11) по ул. Привокзальная (S = 20 x 14 кв. м.)

- ул. Советская, рядом с домом № 14 по ул. Советская (S = 10 x 14 кв. м.)

- ул. Привокзальная, рядом с домом № 4б по ул. Привокзальная (S = 20 x 14 кв. м.)

- ул. Ленинградская, д. 17а на месте положения ТП №1 (S = 20 x 10 кв. м.)

- ул. Толстого, в районе дома № 42 по ул. Толстого (S = 7 x 7 кв. м.)

- ул. Западная, в районе домов №2 и №3 по ул. Западная (S = 7 x 7 кв. м.)

- реконструкция сетей 10 кВ и 0,4 кВ,  находящихся в неудовлетворительном состоянии;

- Рекомендуется закольцовка тупиковых участков существующей и проектируемой, при строительстве новых трансформаторных подстанций, схем электроснабжения.

При развитии города необходимо будет строительство новых трансформаторных подстанций.

#### Теплоснабжение

Теплоснабжение потребителей города на все сроки проектирования намечается от существующих котельных.

Проектом предлагается проведение следующих первоочередных мероприятий:

- По котельным МУП «Тепловые сети»:

- перевод котлов в водогрейный режим;

- установка пластинчатых теплообменников на котельной № 1;

- замена теплотрасс котельных № 5,6,7;

- По квартальной котельной микрорайона Красный Октябрь:

- перевод котла № 4 ДКВР 6,5/16  а также котлов КВ-300 на газ;

- проведение пусконаладочных работ и режимной наладки оборудования;

- установка приборов учета холодной и горячей воды и тепловой энергии;

- На котельной по улице Кирова предлагается осуществить замену двух электрокотлов на газовые;

- По тепловым сетям микрорайона «Красный Октябрь»:

- капитальный ремонт сетей горячего водоснабжения;

- капитальный ремонт сетей отопления по улице Пушкина (четная сторона);

По мере развития тепловых сетей централизованного теплоснабжения предлагается ликвидировать мелкие котельные, являющиеся неэкономичными.

#### Газоснабжение

Необходимо достичь 100 % газификации населения города, Для этого необходимо строительство дополнительных газопроводов и газораспределительных пунктов.

Проектом предлагается провести мероприятия по переводу всех котельных и промышленных объектов на природный газ.

Для повышения надежности газоснабжения потребителей города предусматривается строительство газопровода высокого давления для целей закольцовки двух крупных веток существующего газопровода.

#### Связь

На 1 очередь и расчетный срок необходимо расширение АТС,  а также прокладка дополнительных магистральных телефонных кабелей и внутренней распределительной сети, для обеспечения телефонной связью новых абонентов.

Необходимо произвести реконструкцию существующих линий телефонной сети и замену аварийных участков.

### Инженерная подготовка территории

В соответствии с архитектурно-планировочным решением и природными условиями, проектом намечаются следующие мероприятия по инженерной подготовке территории:

- Организация и очистка поверхностного стока;

- Осушение заболоченных территорий, понижение уровня грунтовых вод;

- Благоустройство береговой полосы оз. Крутое, расчистка и дноуглубление. Организация пляжей.

- Расчистка русел городских водотоков и благоустройство их береговой полосы.

- Проведение противоовражных и берегоукрепительных работ;

- Защита от затопления.

Схема инженерной подготовки территории  выполнена на топографическом плане масштаба 1:10000 с сечением рельефа через 0,5м.

###### Организация и очистка поверхностного стока.

Для предотвращения роста оврагов и оптимизации экологического состояния городской среды большое значение имеет быстрое отведение поверхностного стока.

Отведение дождевых и талых вод с территории застройки предусматривается путем устройства смешанной системы дождевой канализации, которая включает в себя как сеть открытых лотков (кюветов), так и закрытых коллекторов.

Закрытые водостоки предусматриваются в районах капитальной и котеджной застройки, а также на территории промышленных и коммунально-складских зон.  Расположение водостоков принято с учетом того, что длина свободного пробега воды по лотку проезжей части улиц от водораздела до первого водоприемного колодца при продольном уклоне до 0,005 равна 150 м, при уклоне более 0,005 – 300 м. Средний диаметр закрытых водостоков принят 0,7 м. Начальная глубина заложения закрытых водостоков принимается не менее 1,5  м для суглинков, 1,8 м для песков, что обусловлено глубиной промерзания грунта.

В районах индивидуальной застройки, а также на территории зеленых зон предусмотрены открытые водостоки. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой.

Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м.

Трассировка водоотводящей сети производилась с учетом бассейнов стока. Преимущественно водоотвод предусматривается самотеком. Вместе с тем, проектируется 6 напорных участков дождевой сети.

Водоприемниками водосточной сети являются р. Киржач и ее притоки.

По требованиям, предъявляемым в настоящее время к использованию и охране поверхностных вод, все стоки перед выпуском в водоем должны подвергаться очистке на специальных очистных сооружениях дождевой канализации.

Очистные сооружения будут принимать наиболее загрязненную часть поверхностного стока, при этом очистке должно подвергаться не менее 70% годового объема поверхностного стока.

Всего предусматривается строительство восьми очистных сооружений дождевой канализации. Из них пятеро очистных сооружения дождевой канализации городского значения и трое локальные очистные сооружения (колодец-отстойник). В двух районах города дождевые и талые воды будут отводится на локальные канализационные очистные сооружения.

Все очистные сооружения проектируются закрытыми.

В качестве закрытых сооружений очистки ливневых стоков проектом предусмотрено устройство очистных сооружений блочной конструкции. При этом количество блоков устанавливается в зависимости от общей требуемой производительности.

В соответствии со СНиП 2.04.03-85, зона санитарного разрыва от застройки для закрытых очистных сооружений дождевой канализации составляет не менее 50м.

###### Осушение заболоченных территорий. Понижение уровня грунтовых вод

Понижение уровня грунтовых вод намечается осуществить путем строительства дренажной системы в районах капитальной многоэтажной застройки. Предусматривается организация кольцевого дренажа с выпуском дренажных вод в водостоки дождевой канализации. Норма осушения территории под застройку капитального типа, в соответствии со СНиП 2.06.15-85, принимается 2 м.

Осушение на территории усадебной застройки предусматривается открытыми канавами, выполняющими также функцию дождевых коллекторов.

На заболоченных территориях, вовлекаемых проектным решением в застройку, предусматривается подсыпка территории минеральным грунтом слоем 0,7-1,0 м с предварительным осушением. Осушение заболоченных территорий намечается произвести открытой осушительной сетью канав. Канавы проектируются трапецеидальной формы с откосами 11,5. Ширина по дну 0,5 м. Глубина канав 0,82,0 м.

###### Благоустройство береговой полосы оз. Крутое, расчистка и дноуглубление. Организация пляжей

В 1976-1980 годах на реке Вахчелка в 50-100 м от ее впадения в р. Киржач был создан пруд (озеро Крутое). Площадь озера 48 га, объем 500 м3, средняя глубина 0,7-1,0 м.

Озеро используется в целях рекреации. В настоящее время озеро и прилегающая к нему территория нуждаются в проведении работ по благоустройству.

Проектом предусматривается проведение дноуглубительных работ, а так же очистка пруда от мусора, древесно-кустарниковой и жесткой надводной травяной растительности.

Вдоль северного и южного берегов оз. Крутое предусматривается организация пляжей.

Отсыпка пляжной полосы намечается привозным песком. Отсыпка проектируется с уклоном поверхности пляжа в сторону акватории 0,015. Дно акватории, прилегающей к пляжу, на расстоянии до 30 м также подсыпается слоем песка или гравия до 15-20 см. Рельеф дна водоема в месте купания должен углубляться постепенно, не иметь уступов, дно должно быть плотное, свободное от камней, коряг. Дно планируется с уклоном не более 0,03. Глубина водоема на участках, используемых для купания должна быть не более 2м, причем водная акватория имеет две зоны: для не умеющих плавать – с глубиной до 1,2м, для умеющих плавать – глубиной  до 2м.

Ширина водной полосы, используемой для купания при пологом дне (уклон 0,013) будет составлять примерно 150м2, при большем уклоне она сокращается до 50м. Расчетная площадь пляжа на одного отдыхающего принимается 4-5 м2, водной поверхности – 5-6 м2.

Площадь организуемого пляжа составляет порядка 4 га.

###### Расчистка русел городских водотоков и благоустройство их береговой полосы

К городским водотокам относятся реки Киржач, Вахчелка и их притоки. Водотоки играют большую роль в регулировании водного режима городской территории. В связи с этим предусматриваются следующие мероприятия по улучшению состояния водотоков:

- расчистка русел,

- частичное дноуглубление,

- укрепление отдельных разрушающихся участков берегов водотоков,

- соблюдение режима водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

###### Проведение противоовражных и берегоукрепительных работ

На территории города имеют место оврагообразования (стабилизированные), а так же территории с уклоном поверхности более 20%, требующие укрепления.  Антропогенная деятельность (распашка склонов, складирование отходов на склонах) может привести к потере стабильности склонов и развитию очагов оврагообразования. Для предотвращения указанных явлений проектом предусматривается ряд мероприятий:

- перехват поверхностного стока у бровки склонов, что позволит предотвратить образование промоин;

- засыпка отвержков и промоин;

- уполаживание и одерновка склонов, при необходимости укрепление их габионами или железобетонными ячеистыми плитами;

- ликвидация свалок.

###### Защита от затопления

В настоящее время часть существующей застройки г. Киржача попадает в зону затопления паводком 1% обеспеченности р. Киржач. В связи с этим проектом предлагается 2 пути решения сложившейся задачи защиты населения от вредного воздействия высоких паводковых вод:

- Оповещение. Проживающее в данной зоне население уведомлено о существующей угрозе затопления. С населением проводятся учения, инструктаж. В данных районах налажена оповестительная радиосвязь.

- Строительство дамб обвалования. Проектируемые дамбы (8 сооружений) защитят постройки от подъема воды в р. Киржач с учетом нагона волны до отметки 136,5 м БС.

###### Рекультивация нарушенных территорий

В связи с тем, что проектом предусматривается вынос под жилую застройку с территории г. Киржач кирпичного завода и автотранспортного предприятия, предусматривается на первую очередь рекультивация данных территорий.

Осуществление мероприятий по инженерной подготовке территории будут способствовать улучшению экологического состояния территорий городского поселения, что в свою очередь  отражается на оптимизации условий проживания населения.

Таблица 2.6-1 Ориентировочные объемы основных работ по инженерной подготовке территории

| № п/п | Наименование работ | Единицы измерения | Объемы работ |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на I очередь | Расчетный срок |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Устройство закрытых водостоков | км | 41,5 | 3,9 |
| 2. | Устройство открытых водостоков | км | 22,9 | 4,7 |
| 3. | Устройство напорных коллекторов | км | 2,3 | - |
| 4. | Насосные станции | объект | 6 | - |
| 5. | Камеры гашения | объект | 5 | - |
| 6. | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | 5 | - |
| 7. | Локальные очистные сооружения (колодцы- отстойники) | объект | 3 | - |
| 8 | Устройство дамбы обвалования | км | - | 9,1 |
| 9 | Рекультивация нарушенных территорий | га | 11 | - |
| 10 | Благоустройство водотоков | км | 15,4 | 0,6 |
| 11 | Благоустройство водоемов | га | 61,5 | 4,5 |
| 12 | Благоустройство оврагов и крутых склонов | га | 102,5 | 78,5 |
| 13 | Организация пляжа | га | 4 | - |
| 14 | Осушение заболоченных территорий | га | 135,5 | - |

###### Первоочередные мероприятия

В качестве первоочередных мероприятий по инженерной подготовке территории предусматриваются следующие:

- организация поверхностного стока, для чего предусматривается устройство 41,5 км закрытых водостоков, 22,9 км открытых водостоков и 2,3 км напорных коллекторов, шести насосных станций и пяти камер гашения;

- очистка поверхностного стока, для чего предусматривается строительство пяти очистных сооружений дождевой канализации городского значения и трех локальных очистных сооружений;

- осушение заболоченных территорий на площади 135,5 га;

- рекультивация нарушенных территорий на площади 11га;

- организация пляжа на площади 4 га;

- благоустройство водоемов – 61,5 га;

- благоустройство водотоков – 15,4 км;

- благоустройство 102,5 га оврагов и крутых склонов.

### Природоохранные мероприятия

Основной целью проектирования и строительства городов и населенных мест является создание благоприятной и безопасной среды проживания людей. В связи с этим особое внимание при разработке проектов уделяется требованиям в области охраны окружающей среды.

Экологическое состояние по г. Киржачу определяется выбросами промышленных предприятий, и автомобильного и железнодорожного транспорта. А также влиянием отходов предприятий, складируемых на свалке расположенной в городской черте.

#### Охрана воздушного бассейна

Проблема охраны атмосферного воздуха сводится к решению следующих задач:

- Внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов, установка и совершенствование существующих установок газоочистных и пылеулавливающих установок исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

- Разработка проектов ПДВ на всех предприятиях города, а также сводного тома для всего города.

- Разработка проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) на всех предприятиях города. Обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с новой редакцией СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

- Организация системы мониторинга за состоянием атмосферного воздуха, установка нескольких стационарных и передвижных постов наблюдения на перекрестках с наиболее интенсивным транспортным движением, а также в районах промышленных предприятий:

- пересечение ул. Пушкина и ул. Октябрьская;

- пересечение ул. Московская и ул. 8 Марта;

- пересечение ул. Денисенко и ул. Ленинградская;

- пересечение ул. 40 лет Октября и ул. Садовая;

- пересечение дороги на канализационные очистные сооружения и жилой улицы.

- Совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог города (доведение технического уровня существующих дорог в соответствии с ростом интенсивности движения, реконструкция наиболее загруженных участков дорог на подходах к городу, строительство обходов с целью вывода из них транзитных потоков). А так же строительство обходных автодорог г. Киржача.

- Перевод всех котельных на газовое топливо.

- Закрытие и рекультивация существующей переполненной и не удовлетворяющей санитарно-экологическим нормам свалки твердых бытовых и промышленных отходов, разработка проекта и строительство нового полигона удовлетворяющих экологическим и санитарно–гигиеническим требованиям; ликвидация всех несанкционированных (стихийных) свалок по городу.

- В бесснежный период в сухую погоду необходим полив улиц, особенно в центральной части города для предотвращения попадания пыли, содержащей частицы токсичных веществ в дыхательные пути и на кожу горожан.

- Расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений. Создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог и озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

#### Охрана поверхностных вод

После утверждения Генерального плана г. Киржача необходима разработка «Проекта водоохранных зон и прибрежных защитных полос», где водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы должны быть откорректированы с учетом планировочных и инженерных решений генерального плана.

В целях охраны и рационального использования водных ресурсов проектом предусматриваются (в дополнение к мероприятиям по водоснабжению, водоотведению и инженерной подготовке территории):

- организация постоянного контроля качества сбрасываемых сточных вод;

- организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос;

- организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

#### Охрана подземных вод

Охрана подземных вод подразумевает под собой проведение мероприятий по двум основным направлением – недопущению истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Основными мероприятиями, направленными на предотвращение загрязнения и истощения подземных вод приняты:

- проведение гидрогеологических изысканий, переутверждение запасов подземных вод;

- на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод необходима организация службы мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации);

- приведение водоотбора на существующих водозаборах в соответствие утвержденным запасам подземных вод;

- установка водоизмерительной аппаратуры на каждой скважине, для контроля над количеством отбираемой воды;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- сокращение использования пресных подземных вод для технических целей;

- применение оборотного водоснабжения на основных промышленных предприятиях;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса;

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды, подаваемой потребителю.

#### Санитарная очистка территории

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, обеспечивающих экологическое и санитарно-эпидемиологическое благополучие населения и охрану окружающей среды.

Настоящим проектом предлагаются следующие мероприятия:

- Внедрение ресурсосберегающих технологий, обеспечивающих сокращение промышленных отходов и уменьшение площадей, занимаемых под их складирование.

- Разработка и внедрение схемы санитарной очистки города Киржач от твёрдых бытовых отходов (I очередь).

- Проектом предлагаются следующие решения проблемы со складированием ТБО:

- Рекультивация существующей городской свалки.

- Разработка проекта и строительство нового полигона ТБО и малотоксичных промышленных отходов III-IV класса опасности. Проектом предлагается строительство данного полигона в 2 км северо-восточней г. Киржач, по автодороге на г. Кольчугино.

- Внедрение усовершенствованных методов захоронения не утилизируемой части отходов (уплотнение и брикетирование), что послужит увеличению сроков эксплуатации полигона ТБО.

- На промышленных предприятиях необходимо усовершенствовать технологические процессы, чтобы свести образование отходов к минимуму. Технологические схемы сотрудничающих предприятий подбираются, насколько возможно таким образом, чтобы отходы или побочные продукты одного выступали в качестве сырья или полуфабриката для другого, что уменьшает, а в некоторых случаях может полностью решить проблему промышленных отходов. При строительстве любого нового промышленного предприятия необходимо четко представлять количество и состав образующихся отходов, а также возможные методы утилизации.

Главная задача реализации этих целей состоит в комплексном использовании всех рычагов управления и ресурсосбережения: экологических, технических, экономических, нормативных, правовых и информационных.

#### Организация санитарно-защитных зон

Для благополучного сосуществования и дальнейшего развития всех городских образований, как селитебных, так и промышленных и коммунально-складских, важным является организация СЗЗ с проведением мероприятий по обеспечению нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Также предусматривается:

- ликвидация неорганизационных источников загрязнения воздуха;

- вынос предприятий загрязнителей из жилой застройки. А именно вынос площадки Кирпичного завода, а также вынос ОАО «Киржачская швейная фабрика», на территорию, прилегающую к ООО «Детская одежда» и ООО «Киржачское текстильное предприятие «Славянский дом». И вынос ООО «Киржачский молочный завод».

- вынос жилой застройки из СЗЗ предприятиями загрязнителями;

Решение вопроса о жилой застройке, расположенной в СЗЗ, может решаться несколькими путями:

- жилая застройка может быть вынесена из СЗЗ за счет промпредприятия. Эта процедура осуществляется в соответствии с пакетом законодательных документов, разработанных и принятых Администрацией г. Киржача;

- размеры СЗЗ могут быть уменьшены (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п 2.19) при:

- объективном доказательстве стабильного достижения уровня техногенного воздействия на границе СЗЗ и за ее пределами в рамках и ниже нормативных требований по материалам систематических (не менее чем годовых) лабораторных наблюдений за состоянием загрязнения воздушной среды;

- подтверждении замерами снижения уровня шума и других физических факторов в пределах жилой застройки ниже гигиенических нормативов;

- уменьшении мощностей, изменении состава, перепрофилировании предприятия и связанным с этим изменением класса опасности;

- Для капитальной и индивидуальной застройки, расположенной в СЗЗ, вводится регламент использования этой территории:

- запрет на строительство нового жилищного фонда;

- увеличение норм жилищной обеспеченности;

- уменьшение тарифов оплаты за жилье (за счет предприятий).

- Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от значения автомобильной дороги);

- от железной дороги (100 м от крайних путей);

- от магистральных нефте- и газопроводов (в соответствии с диаметром труб и давлением по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

## Организация зеленых насаждений

Проектируемая система зеленых насаждений решена в соответствии с общей архитектурно-планировочной композицией города. Проектом в качестве главной зеленой артерии города предлагается пойма р. Киржач – вокруг нее концентрируются основные, наиболее крупные зеленые устройства.

Система зеленых насаждений складывается из насаждений общего пользования, ограниченного пользования, насаждений специального назначения и прочих насаждений (лугопарк).

Насаждения общего пользования. Все существующие насаждения общего пользования сохраняются и благоустраиваются. Проектируемые насаждения общего пользования концентрируются в районе озера Крутое – два парка по берегам озера, а также крупный парк в культурно-оздоровительном центре. В Центральном районе организуются бульвар по улице Большой Московской и сквер у водоема в индивидуальной застройке. В районе Шелкового комбината закладывается сад. Создается сквер в исторической застройке.

Озеленение санитарно-защитных зон. В пойме реки Киржач на территориях существующих лугов организуется крупный лугопарк. Организация лугопарка предполагает благоустройство территории и посадку живописных групп деревьев и кустарников, а также организацию цветников. Лугопарк создается по типу сада непрерывного цветения с подбором растений, цветущих с ранней весны до поздней осени.

Ассортимент декоративных растений. При создании насаждений общего пользования рекомендуются деревья с ажурной листвой и красивым ветвлением кроны: береза (разные виды), ива белая (плакучая форма), рябина обыкновенная, каштан конский, черемуха виргинская, бархат амурский; небольшие группы и солитеры хвойных пород: ель колючая (форма голубая), сосна, лиственница, туя западная, можжевельник.

При создании лугопарка в пойме реки Киржач рекомендуется включать в ассортимент деревья и кустарники, устойчивые к временному затоплению, в том числе: ива белая, тополь белый, вяз гладкий, дуб черенчатый, клен остролистный, липа мелколистная, ясень обыкновенный, черемуха.

Для озеленения санитарно-защитных зон необходимо включать в ассортимент деревья и кустарники, устойчивые к дыму и пыли – это в основном различные тополя.

Организация питомника декоративных пород для озеленения города не планируется. Посадочный материал можно привозить из питомников области, питомников лесничеств, привозить специально приготовленный материал из леса, привозить из других мест.

Баланс зеленый насаждений на расчетный срок

- Насаждения общего пользования

Существующие насаждения					12,3 га

Новое строительство

(парки, сады, скверы, бульвары)			60,0 га

Итого насаждений общего пользования		72,3 га

- Озеленения санитарно-защитных зон

от завода «Автосвет»					2,4 га

от гаражей							8,0 га

Итого озеленение СЗЗ					10,4 га

- Прочие насаждения

Лугопарк							290,0 га

Итого прочих насаждений				290,0 га

Всего по городу на расчетный срок			362,7 га

Площадь насаждений общего пользования на расчетный срок планируется увеличить до 72,3 га. Обеспеченность составит 20,1 кв.м. на 1 жителя.

# Сводные данные об использовании земель (баланс территории)

Настоящий баланс территории составлен на основе данных экспликации земель г. Киржача на 1.01.07. и обмера чертежа проектного плана, и дает ориентировочные  представления о существующем положении и об изменении использования городских земель в результате градостроительных предложений генерального плана г. Киржача.

В границы МО городского поселения г. Киржач входит 3003 га земель.

Основные сведения об использования земель г. Киржача в исходном году и на проектный период ниже приводятся в таблице.

Таблица 3  Сводные данные об использовании городских земель

| № пп | Виды использования земель | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |  | % |
|  | ЗЕМЕЛЬ ВСЕГО в пределах городского поселения (в границах обмера) | 3003 | 100 | 3825 | 100 |
|  | В том числе |  |  |  |  |
| 1 | Земли жилой застройки | 826 | 27,5 | 1185 | 31,0 |
| 2 | Земли общественно-деловой застройки | 211 | 7,0 | 273 | 7,1 |
| 3 | Земли промышленности | 784 | 26,1 | 850 | 22,2 |
| 4 | Земли общего пользования | 208 | 6,9 | 830 | 21,7 |
| 5 | Земли транспорта, связи, инженерных коммуникаций | 29 | 1,0 | 50 | 1,3 |
| 6 | Земли сельскохозяйственного использования | 408 | 13,6 | 100 | 2,6 |
| 7 | Земли, занятые особо охраняемыми территориями и объектами | 63 | 2,1 | 63 | 1,6 |
| 8 | Земли под участками лесного фонда | - | - | - | - |
| 9 | Земли под водными объектами | 118 | 3,9 | 118 | 3,1 |
| 10 | Земли под военными и иными режимными объектами | 244 | 8,1 | 244 | 6,4 |
| 11 | Земли под объектами иного специального назначения | - | - | - | - |
| 12 | Земли, не вовлеченные в градостроительную и иную деятельность | 112 | 3,8 | 112 | 3,0 |

В течение проектного периода территория города Киржача подвергнется значительному перераспределению её функционального использования в ходе градостроительного освоения.

К концу расчетного срока, за счет присоединения новых территорий – дер. Ефаново, дер. Корытово и дер. Федоровское, увеличится территория муниципального образования городское поселение г. Киржач на 822 га. (обоснование предложения о включении новых территорий в МО ГП г. Киржач см. в пояснительной записке «Схемы территориального планирования Киржачского района. Том 1», выполненной «Владимиргражданпроект» в 2006 г.). На первую очередь планируется присоединение дер. Федоровское.

Развитие жилищного строительства предполагается за счет земель сельскохозяйственного использования.

Доля селитебных территорий увеличивается с 41,4 % в настоящее время до 52,2 % на расчетный срок.

Актуальная задача оптимизации использования земельных ресурсов города требует создания современной системы правового зонирования, учитывающего интересы различных собственников земли  и города в целом.

# Основные технико-экономические показатели

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 01.01.2007 год | Первая очередь строительства | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Население |  |  |  |  |
| 1.1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | тыс. чел | 31,5 | 33,0 | 36,0 |
| 1.4 | Возрастная структура населения | % |  |  |  |
|  | - дети до 15 лет |  | 15 | 16 | 16 |
|  | - население в трудоспособном возрасте (мужчины 16 – 59 женщины 16 – 54 лет) |  | 61 | 59 | 58 |
|  | - население старше трудоспособного возраста |  | 24 | 25 | 26 |
| II | Территории |  |  |  |  |
| 2 | В границах городской черты | га | 3003 | - | 3825 |
|  | в том числе |  |  |  |  |
| а) | Селитебные территории | га | 1243 | - | 1996 |
| б) | Внеселитебные территории | га | 1760 | - | 1829 |
| III | Жилищный фонд |  |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд на конец периода, всего: | тыс. м2 общей площади квартир | 732,8 | 900,0 | 1160,0 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 общей площади на 1чел. | 22,9 | 27 | 32 |
| 3.3 | Новое жилищное строительство на конец периода – всего: | тыс. м2 общей площади % | - | 188 | 470 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |
|  | - в 5-9 этажных домах | _,,_ | - | 38 | 94 |
|  | - в 2-4 этажных домах |  | - | 75 | 188 |
|  | - в индивидуальных | _,,_ | - | 75 | 188 |
| 3.4 | Среднегодовой объем нового жилищного строительства | тыс. м2 общей площади | - | 19 | 23 |
| 3.6 | Территории жилищного строительства всего | га |  | 88 | 219 |
| 3.7 | Обеспеченность жилищного фонда | % от общего жилого фонда |  |  |  |
|  | Водопровод |  | 84,1 | 90 | 100 |
|  | Канализация |  | 84,1 | 90 | 100 |
|  | Отопление |  | 83,4 | 90 | 100 |
|  | Горячая вода |  | 69,2 | 85 | 100 |
|  | Ванна (душ) |  | 77,5 | 88 | 100 |
|  | Газоснабжение |  | 99,6 | 100 | 100 |
| IV | Транспортная инфраструктура |  |  |  |  |
| 4.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта по оси улиц | км |  |  |  |
|  | автобус |  | 15,5 | 32,5 | 41,0 |
| 4.2 | Протяженность магистральных улиц и дорог - всего |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  | 22,0 | 31,5 | 31,5 |
|  | - общегородского значения |  | 9,5 | 14,5 | 16,1 |
|  | - районного значения |  | 125,34 | 135,5 | 135,5 |
| 4.3 | Общая протяженность улично-дорожной сети |  | 47,64 | 75,5 | 80,0 |
|  | в том числе с усовершенствованным покрытием |  | 0 | 1 | 1 |
| 4.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями/на 1 000 жителей | автомобилей | 255 | 300 | 340 |
| V | Инженерная инфраструктура и благоустройство территории |  |  |  |  |
| 5.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Водопотребление (всего) | тыс. м3/сут | 3,24 | 9,84 | 12,62 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-питьевые нужды |  | 2,15 | 6,90 | 8,87 |
|  | - в т.ч. производственные нужды |  | 0,58 | 0,6 | 0,7 |
|  | Вторичное использование воды |  | 3,24 | 9,84 | 12,62 |
| 5.1.2 | Производительность водозаборных сооружений (водозаборы подземных вод) |  | 3,24 | 9,84 | 12,62 |
| 5.1.3 | Среднесуточное водопотребление на 1 человека | л/сут. чел. | 108 | 298 | 351 |
|  | - в том числе на хозяйственно-питьевые нужды |  | 72 | 209 | 246 |
| 5.1.4 | Протяженность сетей | км | 41,5 | 48,07 | 13,49 |
| 5.2 | Водоотведение |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Расход сточных вод, поступающих на очистные сооружения | тыс. м3/сут | 3,22 | 8,21 | 10,51 |
|  | - в т.ч. хозяйственно-бытовые сточные воды |  | 1,67 | 6,77 | 8,87 |
|  | - в т.ч. производственные сточные воды |  | 1,12 | 1,1 | 1,2 |
| 5.2.2 | Производительность очистных сооружений |  | 10,0* | 8,21 | 10,51 |
| 5.2.3 | Протяженность сетей | км | 19,05 | 52,42 | 8,59 |
| 5.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Максимальная электрическая нагрузка, в т.ч. | МВА | - | 35,2 | 53,2 |
|  | На коммунально-бытовые нужды | МВт | - | 9,8 | 14,8 |
|  | Удельное коммунально-бытовое электропотребление на человека | кВтч/год | - | 1683 | 2170 |
|  | Годовое потребление жилищно-коммунального сектора | млн.кВтч | 12,1 | 45,1 | 78,1 |
| 5.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Максимальная тепловая нагрузка жилищно-коммунального сектора, всего: | Гкал/час | - | 154,6 | 192,4 |
|  | в т.ч. ИЖС |  | - | 49,2 | 62,1 |
| 5.4.2 | Производительность централизованных источников теплоснабжения- всего |  | 107,1 | - | - |
| 5.5 | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Потребление природного газа, в том числе | млн.нм3/год | - | 96,3 | 119,4 |
|  | на коммунально-бытовые нужды |  | - | 2,1 | 2,1 |
|  | на отопление |  | - | 94,3 | 117,3 |
| 5.6 | Телефонизация |  |  |  |  |
|  | Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования | номеров на 1000 чел. | - | 330 | 360 |
|  | Потребность населения в телефонах | шт. | - | 10 890 | 12 960 |
|  | VI Инженерная подготовка территории |  |  |  |  |
| 6.1 | Устройство закрытых водостоков | км | - | 4 | 5 |
| 6.2 | Устройство открытых водостоков | км | - | 41,5 | 3,9 |
| 6.3 | Устройство напорных коллекторов | км | - | 22,9 | 4,7 |
| 6.4 | Насосные станции | объект | - | 2,3 | - |
| 6.5 | Камеры гашения | объект | - | 6 | - |
| 6.6 | Очистные сооружения дождевой канализации | объект | - | 5 | - |
| 6.7 | Локальные очистные сооружения (колодцы- отстойники) | объект | - | 5 | - |
| 6.8 | Устройство дамбы обвалования | км | - | 3 | - |
| 6.9 | Рекультивация нарушенных территорий | га | - | - | 9,1 |
| 6.10 | Благоустройство водотоков | км | - | 11 | - |
| 6.11 | Благоустройство водоемов | га | - | 15,4 | 0,6 |
| 6.12 | Благоустройство оврагов и крутых склонов | га | - | 61,5 | 4,5 |
| 6.13 | Организация пляжа | га | - | 102,5 | 78,5 |
| 6.14 | Осушение заболоченных территорий | га | - | 4 | - |
| VII | Охрана природы и рациональное природопользование |  |  |  |  |
| 7.1 | Усовершенствованные свалки (полигоны) | единиц/га | - | 1 | 1 |
| 7.2 | Объем захораниваемых бытовых отходов | тыс.тонн/год | 8,19 | 8,91 | 10,08 |
|  |  | тыс. м3/год | 31,5 | 39,6 | 50,4 |
| 7.3 | Объем выбросов вредных веществ в атмосферный воздух | тонн/год | 405,73 | по ПДВ | по ПДВ |
| 7.4 | Общий объем сброса загрязненных вод | тыс. м3/год | 15,1 | по ПДС | по ПДС |
| 7.5 | Общая территория кладбищ | га |  |  |  |
| 7.6 | Зеленые насаждения общего пользования |  | 12,3 | 30,3 | 72,3 |
| 7.7 | Обеспеченность | м2/чел | 3,9 | 9,2 | 20,1 |

# Приложение 1

Перечень планируемых объектов капитального строительства МО ГП г.Киржача местного значения

| № пп | Объект | Характеристика | Местоположение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Электро-, тепло-, газо-, водоснабжение населения и водоотведение |
| 1 | 8 канализационных насосных станций |  | с. Федоровское, Красный Октябрь, Шелковый комбинат, Центральный |  |
| 2 | подстанция 110/10 КВт |  | Район ЦРБ |  |
| 3 | 6 трансформаторных подстанций |  | ул. Привокзальная, рядом с домом № 16, ул. Советская, рядом с домом № 14, ул. Привокзальная, рядом с домом № 4б, ул. Ленинградская, д. 17а, ул. Толстого, в районе дома № 42, ул. Западная, в районе домов №2 и №3 |  |
| 4 | Строительство газопроводов и газораспределительных пунктов |  | Новые жилые районы |  |
| Строительство автомобильных дорог общего пользования, мостов и иных транспортных инженерных сооружений местного значения в границах населенных пунктов поселения |
| 5 | Улично-дорожная сеть |  | в новых жилых районах |  |
| Строительство муниципального жилищного фонда (малоимущие граждане, нуждающиеся в улучшении жилищных условий) |
| 6 | Муниципальное жилье (городская очередь) | 52 тыс. кв.м. | р-н Шелкового комбината | 9 га при застройке 5 этажей |
| 7 | Муниципальное жилье (ликвидация ветхого и аварийного жилищного фонда ) | 41 тыс. кв.м. (из них 19,5 тыс.кв.м. на первую очередь) | р-н Шелкового комбината | 7 га при застройке 5 этажей |
| Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов поселения |
| 8 | Строительство пождепо |  | с. Федоровское | 0,5 га |
| Организация библиотечного обслуживания населения |
| 9 | Взрослая библиотека |  | Шелковый клмбинат | 0,3 га |
| 10 | Детская библиотека |  | Красный Октябрь | 0,3 га |
| Обеспечение жителей поселения услугами организаций культуры |
| 11 | Кинотеатр |  | Центральный р-н | 0,5 га |
| 12 | Учреждения клубного типа |  | Красный Октябрь, Центральный | 2 га |
| Развитие на территории поселения физической культуры и массового спорта |
| 13 | Спортивно-развлекательный центр |  | Шелковый комбинат (окрестности оз. Крутое) | 4 га |
| 14 | Бассейн |  | Шелковый комбинат (окрестности оз. Крутое) | 0,5 га |
| Создание музеев |
| 15 | 2 Музея |  | Центральный р-н, историческая часть | 2 х 0,3 га |
| Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера |
| 16 | 8 дамб для защиты построек от подъема уровня воды в р. Киржач |  | вдоль р. Киржач |  |
| Иные вопросы (инженерная подготовка территории) |
| 17 | 6 насосных станций |  | Во всех районах |  |
| 18 | 5 камер гашения |  | Во всех районах |  |
| 19 | 5 очистные сооружений дождевой канализации |  | Центральный, Ефаново, Селиваново, Красный Октябрь |  |
| 20 | 3 локальных очистных сооружения (колодцы- отстойники) |  | Центральный р-н, Корытово |  |