Российская Федерация

Администрация Киржачского района

Владимирской области

Проектная организация

ООО «Конструктор»

Генеральный план муниципального образования

сельское поселение Першинское Киржачского района

Владимирской области.

Пояснительная записка

104 – 08 ПЗ

Заказчик:     Администрация Киржачского района

Директор……………………………………………….А. Н. Редькин

Главный архитектор…………………………………..Н. С. Пискарева

Главный инженер……………………………………..В. К. Филиппов

КИРЖАЧ 2009

Состав работы

Генеральный план муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области.

А. Текстовый материал.

Книга 1 – Пояснительная записка

Б. Графический материал

1.  Схема размещения Першинского муниципального образования в системе Киржачского района.

2.  Схема использования территории (опорный план).

3.   Генплан. Основной чертеж.

4.   Схема магистралей и транспортной инфраструктуры.

5.   Схема энергоснабжения.

6.   Схема водоснабжения и водоотведения.

7.   Схема планировочных ограничений.

8.   Схема рисков возникновения ЧС природного и техногенного характера и мероприятий по их ликвидации.

9.  Схема размещения объектов культурного наследия.

10. Предложения по территориальному планированию (проектный план).

Состав пояснительной записки.

Введение.

- Цели и задачи разработки.

- Общие сведения о Муниципальном образовании Першинское и историческая справка.

- Характеристика памятников истории и культуры, их классификация, сохранность и использование.

- Ресурсный анализ и градостроительный потенциал территории МО Першинское.

  - 4.1. Население.

  - 4.2. Народное хозяйство.

  - 4.3. Природные условия и ресурсы.

  - 4.4. Природный потенциал.

  - 4.5. Планировочная организация территории.

# 5.  Территориальная организация расселения.

6.  Транспорт и дорожная сеть.

7.  Комплексная оценка территории.

8.  Жилищный фонд.

9.  Охрана окружающей среды.

9.1.    Охрана лесов.

9.2.    Охрана окружающей среды.

9.3.    Предложения по санитарной очистке территории.

## 9.4.    Формирование природно-экологического каркаса.

10.  Инженерная инфраструктура.

11.  Социальная инфраструктура и система культурно-бытового обслуживания.

12.  Прогноз социально-экономического развития Першинского муниципального образования на 2010 год.

13.  Расчет перспективной численности населения.

14.  Перспективное развитие населенных пунктов.

15.  Направления комплексного развития территории  МО сельское поселение Першинское.

16.  Обоснование предложений по территориальному планированию МО сельское поселение Першинское. Тенденции и приоритеты экономического развития сельского поселения Першинское.

17.  Положение о территориальном планировании. Цели и задачи    территориального планирования в генплане Першинского муниципального образования.

18. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Проектируемая территориально-планировочная организация муниципального образования Першинское.

18.1. Функциональное зонирование территории.

18.2. Жилая зона.

18.3. Общественно-деловая зона.

18.4. Размещение учреждений обслуживания.

18.5. Зона рекреационного назначения.

18.6. Зона специального назначения.

18.7. Зона сельскохозяйственного использования.

Приложение 1

Приложение 2

Оглавление.

Введение.

1.Цели и задачи разработки.

2.Общие сведения о Муниципальном образовании Першинское и историческая справка.

3. Характеристика памятников истории и культуры, их классификация, сохранность и использование.

4. Ресурсный анализ и градостроительный потенциал территории МО Першинское.

  - 4.1. Население.

  - 4.2. Народное хозяйство.

  - 4.3. Природные условия и ресурсы.

  - 4.4. Природный потенциал.

  - 4.5. Планировочная организация территории.

# 5.  Территориальная организация расселения.

6.  Транспорт и дорожная сеть.

7.  Комплексная оценка территории.

8.  Жилищный фонд.

9.  Охрана окружающей среды.

9.1.    Охрана лесов.

9.2.    Охрана окружающей среды.

9.3.    Предложения по санитарной очистке территории.

## 9.4.    Формирование природно-экологического каркаса.

10.  Инженерная инфраструктура.

11.  Социальная инфраструктура и система культурно-бытового обслуживания.

12.  Прогноз социально-экономического развития Першинского муниципального образования на 2010 год.

13.  Расчет перспективной численности населения.

14.  Перспективное развитие населенных пунктов.

15.  Направления комплексного развития территории  МО сельское поселение Першинское.

16.  Обоснование предложений по территориальному планированию МО сельское поселение Першинское. Тенденции и приоритеты экономического развития сельского поселения Першинское.

17.  Положение о территориальном планировании. Цели и задачи    территориального планирования в генплане Першинского муниципального образования.

18. Перечень мероприятий по территориальному планированию. Проектируемая территориально-планировочная организация муниципального образования Першинское.

18.1. Функциональное зонирование территории.

18.2. Жилая зона.

18.3. Общественно-деловая зона.

18.4. Размещение учреждений обслуживания.

18.5. Зона рекреационного назначения.

18.6. Зона специального назначения.

18.7. Зона сельскохозяйственного использования.

Приложение 1

Приложение 2

Введение.

Основополагающим документом для разработки генерального плана муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области является схема территориального планирования района.

Схема территориального планирования Киржачского муниципального района – основной документ территориального планирования на территории района – целью которого является установление параметров и стратегии перспективного развития района на 15-20 лет.

Решения, которые принимаются в Схеме территориального планирования адресуются не только органам власти, а и другим субъектам градостроительного развития – предприятиям, общественным организациям, различным рыночным структурам.

Актуальность проекта обусловлена:

- необходимостью обеспечения согласованного развития муниципального образования в структуре района в соответствии с основными направлениями устойчивого градостроительного развития области

- развитием муниципального образования в новых социально-экономических условиях, обусловленных изменениями в административно-территориальном устройстве муниципального образования, демографической и экологической ситуациями, интенсификацией развития инженерно- транспортной инфраструктуры, необходимостью сохранения исторического наследия и т.д.

В связи с ограниченностью бюджетных средств, выделяемых на разработку документов территориального планирования, разработка Схемы территориального планирования Киржачского района разбита на несколько самостоятельных этапов с техническими заданиями соответствующих этапов.

Документ проекта корректировки генерального плана муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области разработан по заказу Администрации Киржачского района в соответствии с заданием, утвержденным Главой Киржачского района.

В работе использованы материалы:

1) Кондиционную топографическую основу масштаба 1: 10 000, отражающую сегодняшнюю ситуацию. А также в электронном виде, в формате MapInfo.

2) Данные по современному использованию территории.

3) Структуры землепользования.

4) Информация о санитарно-гигиеническом состоянии территории.

5) Статистические материалы (статсборники) о современном социально-экономическом положении муниципального образования по основным направлениям: население, экономика, жилой фонд, социальная сфера, земельные ресурсы, финансовые ресурсы и их использование, инженерно-транспортная инфраструктура, строительство, охрана окружающей среды, бюджет, инвестиции.

6) Законодательно-правовая база (Концепция социально-экономического развития Владимирской области до 2010 года. Устав муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, местные нормативно-правовые акты в области градостроительства и природопользования)

7) Программы социально-экономического развития района на перспективу.

8) Дежурный ситуационный план муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области с названием улиц и номерами домов.

1. Цели и задачи разработки.

Определение долгосрочной стратегии и этапов градостроительного планирования развития территории поселений муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области и условий формирования среды жизнедеятельности на основе комплексной оценки состояния городской среды, ресурсного потенциала территории и рационального природопользования. Выбор оптимального решения архитектурно-планировочной организации и функционального зонирования территории поселений муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области.

Объем и требование к содержанию работ.

  - Выполнить положения о территориальном планировании, содержащиеся в генеральном плане поселений муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области. Положения включают в себя: - цели и задачи планирования; - перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательности их выполнения.

  - Выполнить корректировку карт (схем), содержащихся в генеральном плане на бумажном носителе и отобразить на них:

- границы населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области

- границы земель с/х назначения, границы земель лесного фонда, границы земель водного фонда, границы земель особо охраняемых природных территорий федерального и регионального значения (Владимирской области)

- существующие и планируемые границы земель промышленности, энергетики, транспорта, связи;

- границы функциональных зон с отображением параметров планируемого развития таких зон;

- границы территорий объектов культурного наследия;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы земельных участков, которые предоставлены для размещения объектов капитального строительства федерального, регионального (областного) или местного значения, либо на которых размещены объекты капитального строительства, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, а также границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения;

- границы зон инженерной и транспортной инфраструктур.

1.3.   В целях утверждения генерального плана осуществить подготовку соответствующих материалов по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме и в виде карт (схем).

1.4.  Материалы по обоснованию проекта генерального плана в текстовой форме должны включать в себя:

- анализ состояния территории населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области, проблем и направлений его комплексного развития

- обоснование вариантов решения задач территориального планирования

- перечень мероприятий по территориальному планированию

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации

В настоящей работе проведена оценка территории для определения границ на основе комплексного анализа с выявлением факторов, влияющих на градостроительное и хозяйственное освоение, сохранение и рациональное использование территорий особого режима хозяйственной деятельности, организации системы расселение, границ и наименований основных землепользований.

Границы  населенных пунктов муниципального образования устанавливались и изменялись в соответствии со следующими требованиями:

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего населенным пунктам, рекреационные земли, земли для развития поселения

- в состав территории населенных пунктов входят земли независимо от форм собственности и целевого назначения

- границы населенных пунктов устанавливаются с учетом пешеходной доступности  до их административных центров и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов

- территория населенного пункта должна полностью входить в состав территории поселения

- территория поселения не может входить в состав территории другого поселения

Анализ всех факторов, влияющих на развитие района, в сочетании с современными требованиями Градостроительного кодекса РФ, закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» позволили в настоящей работе уточнить и откорректировать границы муниципальных образований с выбором рациональной планировочной структуры и функциональной организации территории, обеспечивающих оптимальные условия для комплексного развития территориального управления, производительных сил, сохранения и улучшения природной среды.

В настоящей работе проведен анализ природных условий, сложившейся структуры народного хозяйства, сформировавшейся системы расселения и современного состояния населенных пунктов.

Данная работа является  базой для взаимоувязанного решения вопросов территориального планирования, организации зон отдыха, развития и организации систем обслуживания и т.д.

- Общие сведения о Муниципальном образовании Першинское и историческая справка.

Муниципальное образование сельское поселение Першинское расположено в юго-восточной части Киржачского района, на землях урочища «Киржачский», урочища «За власть Советов», Киржачского и Филипповского участкового лесничества ТОО «Киржачское лесничество», включает территории Першинского, Федоровского бывших сельских округов.

Оценка территории показывает:

- муниципальное образование Першинское занимает 13,4% (1465 га) площади Киржачского района.

- территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

- населенные пункты, расположенные на территории поселения, попадают в зону пешеходной доступности до центра п.Першино и обратно в течение рабочего дня с учетом имеющейся дорожной сети при скорости пешехода 4 км/час- 78,3%, 5 км/час- 91,7%, 6 км/час- 100%.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся земли 2 поселка и 9 деревень, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Транспортными планировочными осями поселения являются железная дорога Александров-Орехово-Зуево, автомобильная дорога общего пользования регионального значения Дубки-Киржач, являющиеся главными транспортными планировочными осями района и автодороги: Храпки-Першино, Киржач-Федоровское-Финеево-Старово-Санино-«Волга», «Трохино-Акулово»-Никифорово-Ильинское, выполняющая внутрипоселенчиские функции.

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в северной и восточной частях поселения. Удаленность населенных пунктов от центра поселения п.Першино составляет от 0,1 до 21 км. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0 до 3 км.

Населенные пункты поселения имеют значительные различия как по численности проживающего в них населения, так и по народнохозяйственной специализации, уровню производственного и социально-культурного потенциала.

Располагая высоким социально-культурным потенциалом поселок Першино, где проживает 1265 человек или 51,3 %, выполняет функции центра поселения, так как может предоставить населению широкий комплекс услуг по выбору мест приложения труда, стандартных видов эпизодического обслуживания.

В поселке Першино сконцентрирован значительный промышленный потенциал, в результате чего он интенсивно воздействует на прилегающие территории, используя трудовые ресурсы близлежащих населенных мест.  Здесь расположены предприятия ЗАО «Першинское литье» (260 чел), УМПП ЖКХ (40 чел.), ООО «Арго» (23 чел.), ООО «Комфорт» (8 чел.), ООО «Эврика» (6 чел.), ЧП «Касперович» (16 чел.), ЧП «Нардюжева» (15 чел.), ИП «Микаберидзе» (18 чел.) и т.д.

Таким образом, поселок Першино является главным опорным, организующим центром расселения данного поселения, располагающим развитым экономическим и социально-культурным потенциалом.

Все населенные пункты поселения находятся в зоне пешеходной доступности до центра п. Першино и обратно в течение рабочего дня.

Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

К населенным пунктам  с численностью населения более 100 человек на протяжении 25 прошедших лет относятся поселок Першино (несельскохозяйственный населенный пункт), деревня Храпки (рядовой населенный пункт колхоза «За власть советов»), деревня Федоровское (центральная усадьба колхоза «За власть советов»).

Принимая во внимание, что населенные пункты с численностью населения до 100 человек в силу своих демографических особенностей (дети составляют до 5,6 %) не могут расти за счет воспроизводства  населения, то следует в перспективе ожидать их дальнейшего разукрупнения, а в последствии и ликвидации. Учитывая, что таких населенных пунктов (до 100 человек.) в поселении 72,7 %, необходимо проведение политики, направленной на поддержание этих населенных пунктов и обеспечения их жителям необходимых условий проживания.

Удельный показатель плотности населенных пунктов в поселении составляет 0,7 населенных пункта на 10 кв. км территории, что ниже районного показателя, составляющего 0,98 населенных пункта на 10 кв. км территории.

Основные производственные объекты поселения, кроме п. Першино, размещены в населенных пунктах: д. Храпки – ООО «Фенк» (7 чел.), д. Федоровское – ООО «Оникс» (6 чел.), ООО «Электрожгут» (10 чел.), ООО «Электроплюс» (23 чел.), ООО «Холсервис» (5 чел.), ООО «Визит» (13 чел.) и т.д.

Анализ позволил выявить следующее:

- населенные пункты с численностью населения менее 100 человек теряют свое население независимо от их местоположения на территории, отношения к транспортным магистралям и городу;

- сеть населенных пунктов поселения имеет особенность – населенные пункты различного профиля образуют агломерации: Першино – Грибаново – Храпки;

- населенные пункты, имея трудоспособное население, либо вообще не имеют производственных объектов, либо имеют производство, которое возможно обеспечить значительно меньшим количеством работающих. Такое положение вызывает необоснованные трудовые поездки, а в последствии и миграцию населения;

- вся производственная база размещена в населенных пунктах, имеющих численность более 100 человек;

- населенные пункты с численностью до 50 чел. Составляют более 63,6 % всех населенных пунктов поселения, все они являются убывающими, в перспективе они либо исчезают, либо превращаются в «дачные поселки», либо становятся населенными пунктами с количеством дачных хозяйств превышающих хозяйства с постоянным населением;

- в населенных пунктах с численностью до 50 чел. нет никаких производственных объектов, - трудоспособное население в населенных пунктах с населением до 50 чел. составляет:

- в 57,1 % населенных пунктов – 9-18 человек;

- в 28, 6 % - 5 человек, то есть малую долю, не способную обеспечить самостоятельно даже минимальный объем производства;

- в 14,3 % - вообще отсутствует.

Возрастная структура поселения в сравнении с районной отличается более высоким удельным весом населения в трудоспособном возрасте, более низким удельным весом группы в нетрудоспособном возрасте и группы детского возраста.

Ликвидация различий в обслуживании населения в городской и сельской местности – цель культурно- бытового обслуживания населения.

В поселении 95,9 % населения проживает в центрах повседневного обслуживания и населенных пунктах, удаленных на 2 км, то есть находящихся в благоприятной пешеходной доступности, 3,8 % в населенных пунктах, имеющих лишь единичные объекты культурно-бытового обслуживания и 2 км зоне от них, 0,6 % в населенных пунктах, не имеющих объектов культурно-бытового обслуживания.

К недостаткам сложившейся системы культурно-бытового обслуживания относятся:

- неудовлетворительное техническое состояние части объектов;

- отставание отдельных видов культурно-бытового обслуживания от градостроительных нормативов.

Размещение всего комплекса учреждений, предприятий культурно-бытового обслуживания в каждом  населенном пункте не представляется возможным, поэтому для построения рациональной системы культурно-бытового обслуживания необходимо исходить из рассмотрения каждого населенного пункта, как единицы поселения, в которой в зависимости от величины населенного пункта и его роли в системе набирается состав учреждений.

Наряду с условиями неустроенности быта сельского населения, которые вызывают стихийный отток молодежи из села, следует отметить еще и условие ограниченности выбора мест приложения труда.

Ни один из факторов в отдельности (производство, культурно-бытовое обслуживание, транспорт) не могут явиться тормозом для оттока населения, а только совокупное действие их окажут стабилизирующее воздействие на население.

Историческая справка.

Традиционные производства, характеризующие территорию поселения, своими корнями уходят в глубокую древность. Как свидетельствуют многочисленные раскопки славянских и древнерусских поселений и курганов, местные жители владели секретами производства гончарной (глиняной) посуды, заточкой и сверлением камня. Многочисленные остатки гончарной посуды, кремневые наконечники стрел, каменные иглы для протыкания шкур, гребни были найдены экспедициями института археологии при раскопках древних поселений на берегах реки Шерны. Спутниками того же дописьменного периода были ручное производство одежды и обуви из кожи, из шерсти, изготовление грубых шерстяных и льняных тканей.

С незапамятных времен велась в крае охота на пушных зверей и выделка шкур куниц, лис, белок, бобров и других зверей. Столь же древние корни имеет бортничество и пчеловодство. До 20 века вся территория была охвачена пчеловодством и связанным с ним разведением гречихи.

В силу того, что в 15-18 веках большинство деревень района принадлежало Троицкому и Киржачскому монастырям, в некоторых из них насаждались ремесла, связанные с потребностями монастырей, в частности, раскатка на тончайшие пластины золота и серебра для покрытия ими крестов, куполов, икон, вышивка церковных одежд. Обилие разнообразной строительной древесины, близость к большим городам, малая доходность сельского хозяйства подталкивали местных крестьян к поиску дополнительных заработков.

Отходничество плотников и столяров из таких аргуновских деревень, как Санино, Финеево, Никифорово, Старово, Илейкино, и других продолжалось в течение 2-3 столетий, до начала советской индустриализации (1927-30 гг.). С переходом к удешевленному стандартному строительству жилья и социально-общественных объектов «многодельное» оформление фасадов перестало цениться, и аргуны в большинстве своем переродились в строителей широкого профиля. Однако «многодельная» деревообработка продолжала интересовать многих и удерживать в столярных артелях и промколхозах. В Финеево и ряде других деревень многие годы действовали артели мебельщиков, изготавливавшие по государственному заказу табуретки, парты, канцелярские столы, иногда и более сложные заказы: формы для точного литья, винтовочные и автоматные приклады.

Ветхие остатки аргуновского декора можно еще встретить на некоторых избах в Старово, Финеево и других деревнях. Лучше и полнее всего аргуновская резьба сохранилась в Георгиевской церкви в с. Ильинском, где еще можно полюбоваться гармонией, поэтической простотой и пропорциональностью деревянного декора.

► Вход в алтарь в Георгиевской церкви в с. Ильинское, некоторые элементы которого выполнены в стиле аргуновской резьбы

► Иконостас Георгиевской церкви в с. Ильинское

Именно отходники по Стромынскому тракту принесли в свои деревни шелкоткачество – одно из древнейших на Руси производств. Первым ткачом-отходником из деревни Федоровское был Пичугин.

Период развития капитализма и назревания революции.

Практически в каждой киржачской деревне к концу 19 века из числа светелочников и артельщиков выделились по 2-3 семьи, которые стали определять всю экономическую и общественную жизнь в деревне: они принимали односельчан на работу и руководили ими. В их руках сосредоточивались капиталы, они строили себе просторные, роскошные избы, а некоторые даже двухэтажные кирпичные особняки, они делали богатые вклады в церкви. И в городе, и в деревнях счастливчики, выбившиеся «в люди», всеми мерами стремились упрочить положение своих семей. У тех, кто завоевал экономическое лидерство, пробудилась жажда общественного влияния и политической власти. Отдушину в этом отношении богатеющие купцы, фабриканты, светелочники и артельщики нашли в создаваемых с конца 1860 годов земствах.

На территории поселения находятся следующие церкви:

Церковь Великомученика и Победоносца Георгия.

Село Ильинское стоит при речке Молодони и р. Киржач. На этих землях люди жили уже в XI в. В писцовых книгах от 136 г. (1628) Ильинское записано за стольником, князем Михаилом Петровичем Пронским, в селе церковь Святого страстотерпца Георгия «древяна клецки – строение вотчинниково» («клецки», или «клетски»,- клетью, как изба). По окладным книгам того времени, церковь платила в патриаршую казну 8 денег. Такая сравнительно малая дань говорит о бедности Ильинского прихода, которая подтверждается еще и тем, что в 1636-1643 г. церковь была «в доимках» перед патриаршей казной, то есть вовсе не уплачивала ежегодной дани. В 1639 г. Ильинское значится вотчиной «князь Петровы жены Володимеровича Ростовского княгини Овдотьи», в 1673 г. в вотчине боярина князя Якова Никитича Одоевского. По переписным книгам 1678 г. в приходе состояло 57 дворов. Дальнейших сведений о церкви в Ильинском до конца XVIII в. не имеется. Неизвестно, были ли какие- либо ее перестройки за эти два столетия. В 1799 г., как видно в деле Переславского духовного правления, местный священник показывал, что деревянная церковь построена усердием прихожан, она древняя. В 1810 г. вместо нее начат каменный храм, в 1821 г. освящена трапезная, а в 1823 г. главный престол. В 1853-55 г. трапезная расширена, и с тех пор не было никаких перестроек. Престолов в храме три: в холодном Святого великомученика Георгия, в трапезе теплой в честь Казанской иконы Пресвятой Богородицы и святого пророка Илии. Утварью, ризницей, святыми иконами и богослужебными книгами церковь была довольно богата. Из прежней церкви хранились две древние деревянные иконы – Святителя Николая Чудотворца и Святого великомученика Георгия, а в церковном архиве опись прежней церкви и ее имущества в особой тетради, выданной из Переславской духовной консистории в 1780 г. Церковные документы были в целости: копии с метрических книг с 1803 г., исповедные росписи в 1829 г. Причта по штату было положено: священник и псаломщик. На содержание их получалось от служб и требоисправлений до 680 руб. в год, земля пахотная и сенокосная давала доход только для продовольствия причта. Дом для священника церковно-приходской, у псаломщика собственный. Земли при церкви: усадебной 1 десятина, пахотной 25 десятин, сенокосной 1 десятина неудобная.

Священник церкви с. Ильинское, протоиерей Михаил Соловьев, был штатным миссионером. Ранее, в 1870-х гг., он служил в этом же храме причетником.

В селе с 1889 г. существовала церковно-приходская школа, в ней было 35 учащихся. 30 апреля 1899 г. учитель Иван Харламов за заслуги в деле народного образования в духе православной церкви был награжден подарочной Библией, благословение на дальнейшую деятельность подписал первенствующий член Святейшего Синода митрополит Киевский Иоанникий, подпись была скреплена синодальной печатью. 7 мая 1899 г. Иоанн Харламов был рукоположен во священника к Троицкому храму с. Толянищево Юрьевского уезда Владимирской губернии. Впоследствии он служил в храме с. Ильинское.

13 ноября 1896 г. было преподано благословение Святейшего Синода активному благотворителю церкви с. Ильинское, крестьянину д. Никифорово Сергию Кашкину, о чем сообщили «Церковные синодальные ведомости».

Священник Святогеоргиевской церкви Иван Егорович Орлов (род. 1871) в годы гонений на Церковь лишился дома и жил в церковном подвальном помещении – бывшей котельной, откуда большевики за несколько лет до того вывезли все оборудование. Здесь он и был арестован в апреле 1938 г. и приговорен к 10 годам заключения.

Приход состоял из с. Ильинского и деревень Никифорово, Старово, Карповщина и Шиботово, в коих по клировым ведомостям числилось 496 душ мужского пола и 582 женского. В Никифорове стояла деревянная часовня, в которой находились особо чтимая Казанская икона Пресвятой Богородицы. В советское время часовня разорена, в 1980-е гг. стала разрушаться, местные жители разобрали ее на дрова. Местонахождение иконы неизвестно.

Храм в Ильинском не закрывался. Уже в наше время настоятель, игумен Палладий, отстоял его от шайки грабителей. Его сестра, матушка Иоанна, несколько лет провела в Иерусалиме, изданы ее письма из Святого града.

По дороге от станции Санино в с. Ильинское в д. Старово сохранилась придорожная часовня, построенная во 2-й половине XIX в.

На территории поселения обнаружена целая группа курганных могильников, относимых археологами к  XI-XIII векам, около деревень Финеево, Никифорово, Ильинское.

3. Характеристика памятников истории и культуры, их классификация, сохранность и использование.

Особо охраняемые природные территории  МО Першинское.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» и федеральным и областным законодательством в области охраны окружающей природной среды.

- Памятники градостроительства и архитектуры

-Памятники археологии.

Территория объекта культурного наследия Владимирской области или выявленного объекта культурного наследия – земли историко-культурного назначения, исторически и функционально связанные с объектом культурного наследия Владимирской области или выявленным объектом культурного наследия, граница, режим охраны и использования которых установлены с учетом требований государственной охраны объектов культурного наследия Владимирской области в порядке, определенном действующим законодательством.

Использование земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются федеральным и областным законодательством в области охраны объектов культурного наследия.

Памятники градостроительства и архитектуры.

На территориях объектов культурного наследия градостроительная деятельность допускается только в той мере, в какой она связана с нуждами этих объектов (восстановление, реставрация, реконструкция, инженерное обустройство и благоустройство) по специальному разрешению  Госоргана по охране объектов культурного наследия. Разрешенная градостроительная деятельность на этих территориях может осуществляться в рамках реставрации (реконструкции) существующих и восстановления (воссоздания) утраченных объектов недвижимости – ценных элементов объектов культурного наследия или строительства инженерных сооружений технического назначения, необходимых для эксплуатации самих объектов культурного наследия. Градостроительная деятельность, не связанная с нуждами объектов культурного наследия, на территориях объектов культурного наследия запрещена.

Особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах территории памятника предусматривают:

- запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

- ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающихся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

- ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т. п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

- обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

- сохранение и обеспечение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для сохранности объекта культурного наследия;

- благоустройство территории памятника, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

- иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

Памятники археологии.

Памятники археологии представляют собой территории, где верхние напластования земли до материка, образовавшиеся в результате деятельности человека, содержат остатки исторической материальной культуры и являются памятником археологии.

Ограничения на территории памятников археологии:

- любые земляные работы могут производиться только при наличии письменного разрешения Госоргана по охране объектов культурного наследия, после получения от него согласования проектной документации и под его контролем. На территории участков, намеченных для производства работ, до их начала должны быть проведены охранные археологические исследования.

Список объектов культурного и археологического наследия, расположенных на

территории муниципального образования Першинское сельское поселение Киржачского района

| № п/п | Наименование памятника, дата сооружения, автор | Местонахождение памятника | Категория историко-культурного значения | Вид объекта культурного наследия | Основания отнесения объектов недвижимости к объектам культурного наследия. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Георгиевская церковь, 1810 г. | д. Ильинское | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполкома Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 18.03.74 № 356 «О принятии на охрану памятников культуры Владимирской области» |
| 2. | Ограда Георгиевской церкви | д. Ильинское | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 3. | Дом Бобковых, XIX в. | д. Финеево | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета народных депутатов от 31.10.77 № 1088/19 «О дополнении решения облисполкома от 5 октября 1960 г. № 754 «О принятии на местную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
| 4. | Дом Плачевой, XIX в. | д. Финеево | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполнительного комитета Владимирского областного совета народных депутатов от 31.10.77 № 1088/19 «О дополнении решения облисполкома от 5 октября 1960 г. № 754 «О принятии на местную охрану памятников истории и культуры Владимирской области» |
| 6. | Курганный могильник «Ильинское - 2», XI-XII вв. | Киржачский р-он, д. Ильинское, 0,9 км ЮЮЗ, правый берег р. Киржач | Выявленный объект |  | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 7. | Курганный могильник «Ильинское - 3», XI-XII вв. | Киржачский р-он, д. Ильинское, 1 км ЮЮЗ, правый берег р. Киржач | Выявленный объект |  | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 8. | Курганный могильник «Ильинское - 4», XI-XII вв. | Киржачский р-он, д. Ильинское, 1,2 км ЮЮЗ, правый берег р. Киржач | Выявленный объект |  | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 9. | Курганный могильник «Ильинское - 5», XI-XII вв. | Киржачский р-он, д. Ильинское, 1 км ЮЮЗ, правый берег р. Киржач | Выявленный объект |  | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 10. | Курганный могильник «Ильинское - 6», XI-XII вв. | Киржачский р-он, д. Ильинское, 1,2 км ЮЮЗ, правый берег р. Киржач | Выявленный объект |  | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |

| 11. | Курганный могильник «Ильинское - 7», XI-XII вв. | Киржачский р-он, д. Ильинское, 1,3 км ЮЮЗ, правый берег р. Киржач | Выявленный объект |  | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | Селище «Ильинское», XIV-XVII вв. | Киржачский р-он, д. Ильинское, 0,4 км ССЗ, левый берег р. Киржач | Выявленный объект |  | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 13. | Дом Феоктистовых | д. Никифорово | Выявленный объект | Памятник градостроительства и архитектуры | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 14. | Часовня, XIX в. | д. Старово | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполкома Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 18.03.74 № 356 «О принятии на охрану памятников культуры Владимирской области» |
| 15. | Церковь Вознесения, 1810 г. | д. Федоровское (Борисоглебский погост) | Регионального значения | Памятник градостроительства и архитектуры | Решение исполкома Владимирского областного совета депутатов трудящихся от 18.03.74 № 356 «О принятии на охрану памятников культуры Владимирской области» |
| 16. | Селище «Илейкино», XIV-XVII вв. | Киржачский р-он, д. Илейкино, 0,8 км С, правый берег р. Киржач | Выявленный объект |  | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |
| 17. | Селище «Борисоглебское», XI-XIII вв. | Киржачский р-он, д. Федоровское, к В от кладбища, 1,8 км ЮЮВ, правый берег р. Киржач | Выявленный объект |  | Приказ инспекции по охране объектов культурного наследия от 01.07.2008 № 01-92 «Об утверждении списка выявленных объектов культурного наследия Владимирской области» |

Цели и задачи по сохранению объектов культурного наследия.

Объекты культурного наследия подлежат государственной охране в целях предотвращения их повреждения, разрушения или уничтожения, изменения облика и интерьера, нарушения установленного порядка их использования, перемещения и предотвращения других действий, могущих причинить вред объектам культурного наследия, а также в целях их защиты от неблагоприятного воздействия окружающей среды и от иных негативных воздействий. Государственная охрана объектов культурного наследия включает в себя:

1) государственный учет объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», формирование и ведение реестра;

2) проведение историко - культурной экспертизы;

3) установление ответственности за повреждение, разрушение или уничтожение объекта культурного наследия, перемещение объекта культурного наследия, нанесение ущерба объекту культурного наследия, изменение облика и интерьера данного объекта культурного наследия, являющихся предметом охраны данного объекта культурного наследия;

4) согласование в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектов зон охраны объектов культурного наследия, землеустроительной документации, градостроительных регламентов, а также решений федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления о предоставлении земель и изменении их правового режима;

5) контроль за разработкой  градостроительных регламентов, в которых должны предусматриваться меры, обеспечивающие содержание и использование объектов культурного наследия в соответствии с требованиями;

6) разработку проектов зон охраны объектов культурного наследия;

8) выдачу в случаях, установленных законом, разрешений на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

9) согласование в случаях и порядке, установленных законом, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ и проектов проведения указанных работ;

10) выдачу в случаях, установленных Федеральным законом от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», разрешений на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия;

11) установление границы территории объекта культурного наследия как объекта градостроительной деятельности особого регулирования;

12) установку на объектах культурного наследия информационных надписей и обозначений;

13) контроль за состоянием объектов культурного наследия;

14) иные мероприятия, проведение которых отнесено настоящим Федеральным законом и законами субъектов Российской Федерации к полномочиям соответствующих органов охраны объектов культурного наследия.

Зоны охраны объектов культурного наследия.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко - градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения (регенерации) природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Порядок разработки проектов зон охраны объекта культурного наследия, требования к режиму использования земель и градостроительным регламентам в границах данных зон устанавливаются Правительством Российской Федерации.

В соответствии  с постановлением Правительства РФ от 26.04.2008 г. № 315 «Об утверждении Положения о зонах охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации» особый режим использования земель и градостроительный регламент в границах охранной зоны устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение строительства, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и восстановление (регенерацию) историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений, особенностей деталей и малых архитектурных форм;

в) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

г) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

д) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

е) благоустройство территории охранной зоны, направленное на сохранение, использование и популяризацию объекта культурного наследия, а также на сохранение и восстановление градостроительных (планировочных, типологических, масштабных) характеристик его историко-градостроительной и природной среды;

ж) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом и ландшафтном окружении.

       Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности устанавливаются с учетом следующих требований:

а) ограничение строительства, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе касающееся размеров, пропорций и параметров объектов капитального строительства и их частей, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

б) ограничение капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей, в том числе касающееся их размеров, пропорций и параметров, использования отдельных строительных материалов, применения цветовых решений;

в) сохранение исторически сложившихся границ земельных участков, в том числе ограничение их изменения при проведении землеустройства, а также разделения земельных участков;

г) обеспечение визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) ограничение хозяйственной деятельности, необходимое для обеспечения сохранности объекта культурного наследия, в том числе запрет или ограничение размещения рекламы, вывесок, построек и объектов (автостоянок, временных построек, киосков, навесов и т.п.), а также регулирование проведения работ по озеленению;

е) обеспечение пожарной безопасности объекта культурного наследия и его защиты от динамических воздействий;

ж) сохранение гидрогеологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности объекта культурного наследия;

з) обеспечение сохранности всех исторически ценных градоформирующих объектов;

и) иные требования, необходимые для обеспечения сохранности объекта культурного наследия.
 
       Режим использования земель и градостроительный регламент в границах зоны охраняемого природного ландшафта устанавливаются с учетом следующих требований:

а) запрещение или ограничение хозяйственной деятельности, строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов капитального строительства и их частей в целях сохранения и восстановления композиционной связи с объектом культурного наследия природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства;

б) обеспечение пожарной безопасности охраняемого природного ландшафта и его защиты от динамических воздействий;

в) сохранение гидрологических и экологических условий, необходимых для обеспечения сохранности и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта;

г) сохранение и восстановление сложившегося в охраняемом природном ландшафте соотношения открытых и закрытых пространств в целях обеспечения визуального восприятия объекта культурного наследия в его историко-градостроительной и природной среде;

д) иные требования, необходимые для сохранения и восстановления (регенерации) охраняемого природного ландшафта.

Меры по обеспечению сохранности объекта культурного наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ.

Проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляются  при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 настоящей статьи требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

В случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 33 Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», в проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в реестр в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

В случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов культурного наследия, включенных в реестр, и выявленных объектов культурного наследия землеустроительные, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы на территориях, непосредственно связанных с земельными участками в границах территории указанных объектов, проводятся при наличии в проектах проведения таких работ разделов об обеспечении сохранности данных объектов культурного наследия или выявленных объектов культурного наследия, получивших положительные заключения историко - культурной экспертизы и государственной экологической экспертизы.

Ограничение движения транспортных средств на территории объекта культурного наследия и в зонах охраны объекта культурного наследия.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия движение транспортных средств на территории данного объекта или в его зонах охраны ограничивается или запрещается в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации.

Сохранение объекта культурного наследия.

Сохранение объекта культурного наследия в целях Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», - направленные на обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия ремонтно - реставрационные работы, в том числе консервация объекта культурного наследия, ремонт памятника, реставрация памятника или ансамбля, приспособление объекта культурного наследия для современного использования, а также научно - исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, научно - методическое руководство, технический и авторский надзор.

В исключительных случаях под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы, осуществляемые в порядке, определенном статьей 45 Федерального закона от 25 июня 2002г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Порядок проведения работ по сохранению объекта культурного наследия.

1. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся на основании письменного разрешения и задания на проведение указанных работ, выданных соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, и в соответствии с документацией, согласованной с соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, в порядке, установленном пунктом 2 настоящей статьи, и при условии осуществления указанным органом контроля за проведением работ.

2. Выдача задания на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия и разрешения на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, а также согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляются:

в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом исполнительной власти, осуществляющим функции в области охраны объектов культурного наследия, в соответствии с разграничением полномочий, предусмотренным в статьях 9 и 91 настоящего Федерального закона;

в отношении объектов культурного наследия регионального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения, выявленных объектов культурного наследия - в порядке, установленном законом субъекта Российской Федерации или муниципальным правовым актом.

Задание на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия составляется с учетом мнения собственника объекта культурного наследия либо пользователя объектом культурного наследия.

3. К проведению работ по сохранению объекта культурного наследия допускаются юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензии на осуществление деятельности по реставрации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры).

4. Работы по сохранению объекта культурного наследия проводятся в соответствии с реставрационными нормами и правилами, утверждаемыми федеральным органом охраны объектов культурного наследия. Строительные нормы и правила применяются при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия только в случаях, не противоречащих интересам сохранения данного объекта культурного наследия.

5. Физические и юридические лица, ведущие разработку проектной документации на проведение работ по сохранению объекта культурного наследия, осуществляют научное руководство проведением работ по сохранению данного объекта, технический и авторский надзор за проведением работ на объекте культурного наследия до дня выполнения указанных работ.

6. После выполнения работ по сохранению объекта культурного наследия физические и юридические лица, осуществлявшие научное руководство проведением указанных работ, сдают в трехмесячный срок со дня выполнения указанных работ в соответствующий орган охраны объектов культурного наследия, выдавший разрешение на проведение указанных работ, отчетную документацию, включая научный отчет о выполненных работах.

7. Приемка работ по сохранению объекта культурного наследия осуществляется соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, выдавшим разрешение на проведение указанных работ, одновременно со сдачей руководителем работ отчетной документации в порядке, установленном федеральным органом охраны объектов культурного наследия.

8. Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия (далее - археологические полевые работы) проводятся на основании выдаваемого сроком не более чем на один год в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, разрешения (открытого листа) на право проведения работ определенного вида на объекте археологического наследия.

9. Физические и юридические лица, проводившие археологические полевые работы, в течение трех лет со дня выполнения работ обязаны передать все обнаруженные культурные ценности (включая антропогенные, антропологические, палеозоологические, палеоботанические и иные объекты, имеющие историко - культурную ценность) на постоянное хранение в государственную часть Музейного фонда Российской Федерации.

10. Отчет о выполненных археологических полевых работах и вся полевая документация в течение трех лет со дня окончания срока действия разрешения (открытого листа) на право их проведения подлежат передаче на хранение в Архивный фонд Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом от 22 октября 2004 года № 125-ФЗ "Об архивном деле в Российской Федерации".

Обязанности физических и юридических лиц по соблюдению режима использования территории объекта культурного наследия.

Физические и юридические лица, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность на территории объекта культурного наследия, обязаны соблюдать режим использования данной территории, установленный в соответствии с настоящим Федеральным законом, земельным законодательством Российской Федерации и законом соответствующего субъекта Российской Федерации.

4. Ресурсный анализ и градостроительный потенциал территории МО Першинское.

4.1. Население.

Численность постоянного населения по администрации МО сельское поселение Першинское по состоянию на 01.01.2009 г составляет 2959 человек.

Изменение численности населения поселения происходит как за счет естественного, так и за счет механического движения населения.

Если рассматривать показатели изменения численности населения за 25 прошедших лет, то оказывается, что общая численность населения сократилась на 1,5 %, в сравнении с аналогичными показателями по району, где численность населения сократилась на 9,9 %. Независимо от количества населения почти все населенные пункты являются убывающими  (исключением являются поселок Першино и деревня Федоровское, где численность растет). В целом по поселению за период 1979 – 2006 гг. наименьшее сокращение численности произошло в д. Никифорово – 51,6 %, наибольшее увеличение численности в д. Федоровское – 32 % (Таблица 1,2).

В поселении в 1959 г. насчитывалось 7 населенных пунктов с численностью населения более 100 человек в каждом (при общем количестве населенных пунктов, имеющих постоянное население - 9, в 1970г. - 6 (9), 1983г.- 4 (9), 2006 г. - 3(11). Таким образом, в данном поселении процесс сокращения численности сельского населения не сказывается на формировании сети населенных мест, хотя и происходит разукрупнение большинства населенных пунктов.

Процесс сокращения численности сельского населения сказывается на формировании сети населенных мест, обуславливая самопроизвольную ликвидацию мельчайших и разукрупнение большинства населенных пунктов, как правило, независимо от их величины.

Динамика численности населения.

Таблица 1

| № | пункт | Населенный пункт | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1983 г. | 2006 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 11 |
| 1 | поселок | Першино | 965 | 979 | 1196 | 1438 | 1380 |
| 2 | поселок | Мирный | 32 | 85 | 47 | 33 | 15 |
| 3 | деревня | Грибаново | 242 | 235 | 153 | 119 | 50 |
| 4 | деревня | Храпки | 389 | 399 | 450 | 295 | 174 |
| 5 | деревня | Федоровское | 853 | 905 | 659 | 668 | 969 |
| 6 | деревня | Илейкино | 194 | 126 | 64 | 61 | 25 |
| 7 | деревня | Ильинское | 47 | 32 | 15 | 11 | 7 |
| 8 | деревня | Никифорово | 141 | 61 | 31 | 30 | 15 |
| 9 | деревня | Дворищи |  |  |  |  | 2 |
| 10 ревня | деревня | Старово |  |  |  |  | 24 |
| 11 | деревня | Финеево | 269 | 179 | 117 | 76 | 30 |
|  |  | Итого | 3132 | 3001 | 2732 | 2731 | 2691 |

Показатели изменения численности населения.

Таблица 2

| № | Вид населен-ного пункта | Название населенного пункта | Численность населения | уменьшение (увеличение) - %, + % 2006 г. к 1979 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1979 год | 2006 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | поселок | Першино | 1196 | 1380 | +13,3 |
| 2 | поселок | Мирный | 47 | 15 | -68,1 |
| 3 | деревня | Грибаново | 153 | 50 | -67,3 |
| 4 | деревня | Храпки | 450 | 174 | -61,3 |
| 5 | деревня | Федоровское | 659 | 969 | +32 |
| 6 | деревня | Илейкино | 64 | 25 | - 60,9 |
| 7 | деревня | Ильинское | 15 | 7 | - 53,3 |
| 8 | деревня | Никифорово | 31 | 15 | - 51,6 |
| 9 | деревня | Дворищи |  | 2 | - |
| 10 | деревня | Старово |  | 24 | ' ■> - - |
| 11 | деревня | Финеево | 117 | 30 | - 74,4 |
|  |  | Итого | 2732 | 2691 | - 1,5 |

В результате происходящего движения населения изменяется его демографический состав. Снижение темпов рождаемости привело к сокращению удельного веса группы детского возраста за 25 лет в 1,4 раза в целом по району, в 1,5 раза по городской местности, в 1,3 раза по сельской местности. Удельный вес лиц старших возрастов увеличился по городской местности в 1,6 раза, в целом по району в 1,3 раза, по сельской местности уменьшился в 1,1 раза.

Группа лиц трудоспособного возраста уменьшилась по городской местности в 1,02 раза и увеличилась по сельской местности в 1,14 раза, в целом по району - в 1,01 раза.

Сравнивая показатели по половой структуре населения поселения с областными, видно, что удельный вес мужчин по сельской местности несколько ниже, чем по области.

Таким образом, анализ изменений в динамике численности населения и его демографической структуры за предшествующие годы выявил следующее:

-  численность населения сокращается вследствие снижения темпов естественного прироста, а также оттока населения как из сельской, так и из городской местности.

-  возрастная структура в сравнении с областной отличается более низким удельным весом населения в трудоспособном возрасте и группы детского возраста, более высоким удельным весом населения в нетрудоспособном возрасте.

Сведения о числе постоянных хозяйств и численности постоянного населения МО Першинское сельское поселение приводится в таблице 3.

Сведения о числе постоянных хозяйств и численности постоянного населения на 01 января 2009 года по администрации муниципального образования сельское поселение Першинское Киржачского района Владимирской области.

Таблица 3

|  | Число постоянных хозяйств (без хозяйств дачников-сезонников) | Численность постоянного населения человек (без дачников-сезонников) |
| --- | --- | --- |
| Перечень сельских |  | в том числе хозяйства, в которых проживают лица: |  | в том числе: |
| населенных пунктов | Всего гр..2 + гр..З | зарегистрированные (прописанные) по месту жительства (постоянно) | временно 1 год и более *) | Всего гр..5+ гр. 6 | зарегистрированного (прописанного) по месту жительства (постоянно) | временно проживающего 1 год и более •) |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. пос.Першино | 570 | 570 | - | 1265 | 1265 | - |
| 2. д. Грибаново | 23 | 23 | - | 41 | 41 | - |
| 3. д. Храпки | 83 | 83 | - | 167 | 167 | - |
| 4. д. Федоровское | 385 | 350 | 35 | 1098 | 1001 | 97 |
| 5. д. Илейкино | 18 | 11 | 7 | 28 | 18 | 10 |
| 6. пос. Мирный | 11 | 11 | - | 17 | 17 | - |
| 7. д. Финеево | 22 | 16 | 6 | 51 | 25 | 26 |
| 8. д. Старово | 19 | 11 | 8 | 31 | 22 | 9 |
| 9. д. Ильинское | 3 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| 10. д. Дворищи | 5 | 4 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 11. д. Никифорово | 22 | 11 | 11 | 29 | 18 | 11 |
| 12. пос. Дубки |  |  |  | 219 | 219 |  |
| Всего: | 861 | 1092 | 69 | 2959 | 2802 | 157 |

*) Могут иметь или не иметь документы о временном пребывании (свидетельства о регистрации по месту пребывания). Срок пребывания может быть определен со слов опрашиваемого при ежегодном обходе домов при уточнении списков.

Численность населения за 2008 год по администрации МО сельское поселение Першинское приведена в таблице 4.

ЧИСЛЕННОСТЬ  НАСЕЛЕНИЯ ЗА 2008 ГОД ПО АДМИНИСТРАЦИИ МО СЕЛЬСКОЕ

ПОСЕЛЕНИЕ ПЕРШИНСКОЕ.

Таблица 4

| Наименование населенного пункта | было на 01.01.2008г | прибыло | новорожденные | перемещение | убывшие | умершие | стало на 01.01.2009г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. пос.Першино | 1269 | 23 | 13 |  | 16 | 24 | 1265 |
| 2. д. Грибаново | 41 | 2 | - |  | - | 2 | 41 |
| 3. д. Храпки | 170 | 7 | 1 |  | 6 | 5 | 167 |
| 4. д. Федоровское | 1100 | 7 | 5 |  | 3 | 11 | 1098 |
| 5. д. Илейкино | 29 | - | - |  | - | 1 | 28 |
| 6. пос. Мирный | 17 | 1 | - |  | - | 1 | 17 |
| 7. д. Финеево | 48 | 3 | - |  | - | - | 51 |
| 8. д. Старово | 27 | 4 | - |  | - | - | 31 |
| 9. д. Ильинское | 7 | - | - |  | - | 1 | 6 |
| 10. д. Дворищи | 5 | 2 | - |  | - | - | 7 |
| 11. д. Никифорово | 31 | - | - |  | - | 2 | 29 |
| 12. пос. Дубки | - | - | - | - | - | - | 219 |
| ИТОГО: | 2744 | 49 | 19 |  | 25 | 47 | 2959 |

4.2. Народное хозяйство.

Структура народного хозяйства поселения характеризуется преобладанием сельскохозяйственного производства над промышленным.

Территория поселения является перспективным инвестиционным рынком. Факторы инвестиционной активности направлены на создание новых производств, освоение новых технологий.

Производством сельскохозяйственной продукции на территории поселения занимаются крестьянские (фермерские) хозяйства, состоящих на самостоятельном балансе.

Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения в сельской местности на 1 января 2009 года представлены в таблице 5.

Сведения о поголовье скота в хозяйствах населения сельской местности на 1 января 2009 года.

Таблица 5

| - - ' -' , -. . " _ ■-"-■■- ■ .- . |  | Код по ОКЕИ: голова - 836; единица - 642 |
| --- | --- | --- |
| Виды и группы скота | строки | Хозяйства населения |
| 1 | 2 |  |
| Крупный рогатый скот - всего | 01 | 25 |
| в том числе: коровы | 02 | 13 |
| нетели | 03 | - |
| телки от 6 до 18 месяцев | 04 | 7 |
| телочки до 6 месяцев | 05 | 3 |
| быки-производители | 06 | - |
| бычки на выращивании и откорме | 07 | 2 |
| волы рабочие | 08 | - |
| Свиньи - всего | 09 | 8 |
| в том числе: хряки-производители | 10 |  |
| свиноматки основные от 9 месяцев и старше | 11 | 2 |
| поросята до 4 месяцев | 12 | - |
| молодняк на выращивании и откорме | 13 | 6 |
| Овцы всех пород - всего | 14 | 21 |
| в том числе: овцематки и ярки старше 1 года | 15 | 5 |
| бараны-производители | 16 | - |
| ярочки до 1 года | 17 | 16 |
| Баранчики и валушки на выращивании и откорме | 18 | - |
| романовские овцы | 19 | - |
| Козы - всего | 20 | 44 |
| в том числе: козоматки старше | 21 | 11 |
| козлы | 22 | 2 |
| козочки до 1 года | 23 | 31 |
| козлики на выращивании и откорме | 24 | - |
| Лошади - всего | 25 | 6 |
| в том числе: жеребцы-производители | 26 | - |
| кобылы от 3-х лет и старше | 27 | - |
| молодняк до 3-х лет | 28 | - |
| лошади рабочие | 29 | - |
| Кролики - всего | 30 | 32 |
| в том числе кроликоматки | 31 | - |
| Нутрии - всего | 32 |  |
| в том числе матки нутрий | 33 | - |
| Птица - всего | 34 | 1555 |
| Пчелосемьи, ед. | 35 | - |

  - Природные условия и ресурсы.

Климат.

Климат поселения умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,40С.

Глубина снежного покрова 45-50 см, максимальная глубина промерзания почв 90-115 см, среднегодовое количество осадков составляет 576 мм, из которых половина выпадает за период с температурой выше 100С.

Преобладающими являются ветры южного и юго-западного направлений. Скорость ветра в среднем составляет 4,4 м/сек.

Климатические условия поселения благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения, не имеют планировочных ограничений.

Рельеф.

По характеру рельефа территория поселения представляет собой переход от возвышенных отрогов Клинско - Дмитровской гряды (абсолютные высоты 170-200 метров над уровнем моря) к Киржачской зандровой равнине (абсолютные высоты 140-150 метров над уровнем моря).

Поверхность района наклонена с севера на юг к долине р. Клязьмы.

Северная часть по геоморфологическим признакам определяется как моренно-эрозионная Дубнинско- Нерлинская равнина, приурочена к восточному склону Клинско-Дмитровской гряды и отличается увалисто-холмистым рельефом с ярко-выраженной овражно-балочной сетью.

Киржачская зандровая равнина отличается слабо-волнистым рельефом поверхности, значительной заболоченностью.

Долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков. Заболоченные территории находятся в юго-западной части района.

Гидрография, гидрогеология.

Основными реками на территории муниципального образования сельское поселение Першинское являются Киржач, Шерна.

Река Киржач образуется слиянием рек М.Киржач и Б.Киржач близ села Ивашево. Долина в пределах района имеет ящикообразную форму со слабоврезанными склонами коренных берегов в пойму. Ширина долины от 200 до 700 м, склоны высотой от 6 до 9 м, пологие на участках с широкой развитой поймой и обрывистые в местах, подмываемых течением реки, близко подходящей к коренному берегу. Затапливаемая пойма почти горизонтальная, ровная, имеет ширину от 150 до 500 м. Затапливается на всю ширину лишь в годы наибольшего подъема весенних вод. Меженное русло реки очень извилистое, ширина реки от 18 до 45 м. Пойменная терраса реки, достигающая в районе города 250-800 м ширины, изрезана многочисленными озерами и старицами, местами заболочена, а местами поросла кустарником. Русло реки извилистое, образующее крупные меандры, шириной 25-60 м. Берега русла крутые, местами обрывистые, высотой от 2 до 4,5-5 м. В пределах территории города в р. Киржач слева впадает небольшая речка Вахчилка, в устье которой образован пруд.

Река Шерна образуется слиянием рек Молокча и Серая близ села Рязанки. Долина реки слабоизвилистая, ящикообразная, с плоским широким дном и преобладающей шириной 3-3,5 км, наибольшей 4,8 км. Умеренно крутые береговые склоны слабо расчленены неглубокими оврагами и долинами притоков и имеют высоту 15-25м, местами 30-35м. Русло реки (выше.впадения реки Мележа) умеренно извилистое с отдельными прямолинейными плесами, преобладающей шириной 20-ЗОм, глубиной 1-1,5 м, иногда зарастает водной растительностью.

Основным эксплуатационным водоносным горизонтом в районе является ассельско-клязьменский водоносный горизонт, приуроченный к карбонатным породам нижней перми и верхнего карбона. Мощность горизонта от 35 до 60 метров, глубина залегания от 40 до 80 метров под толщей четвертичных, меловых глинистых песков и юрских глин. Воды ассельско - клязьминского водоносного горизонта являются источником хозяйственно-питьевого и производственного водоснабжения г. Киржача.

Кроме того, в поселении есть скважины, оборудованные на водоносный горизонт четвертичных аллювиально - флювиогляциональных отложений. Горизонт является дополнительным и используется в сельских населенных пунктах. Глубина скважин на четвертичный водоносный горизонт 12-30 м.

4.4.  Природный потенциал.

Минерально-сырьевые ресурсы территории МО сельское поселение Першинское.

Таблица 4

| Торфяные месторождения |
| --- |
| 1 | Калинкинское В 7,5 км на ЮЗ от ст. Киржач, близ д. Першино на ЮЗ | 241 тыс.м3 | разрабатывалось |
| 2 | Шохское В 8 км от г. Киржача на Ю, в 0,5 км от ж.д.ст. Илейкино на В | 418 тыс. м3 | В правобережной пойме р. Киржач разрабатывалось |
| 3 | Белый Бродок В 10 км от г. Киржача на Ю, в 1,5 км от д. Илейкино на ЮЗ | 320 тыс.м3 | нет сведений |
| 4 | Малое Финеевское В 12 км от г. Киржача на Ю, в 1 км от д. Старово на СЗ | 130 тыс. м3 | разрабатывалось |
| Пески строительные |
| 5 | Участок №1 разведки 1988 г. в 1 км на СВ от д. Храпки | 857 тыс. м3 | не разрабатывается |
| 6 | Участок III разведки 1988 г. в 1,5 км к Ю от д. Грибаново | 893 тыс. м3 | не разрабатывается |
| 7 | Участок Илейкино в 5 км на З от г. Киржача | 2651 тыс. м3 | не разрабатывается |
| 8 | Участок Дворищи в 1 км на ЮЗ от д. Дворищи | 329 тыс. м3 | не разрабатывается |

В сельском хозяйстве торф использовался для улучшения структуры почвенного слоя. В настоящее время торф некоторых месторождений используется только в сельском хозяйстве. Добыча производится сезонно – в летний период.

Леса.

Леса на территории поселения принадлежат ТО «Киржачское лесничество» и составляют – 68980 га. Ведением лесного хозяйства в поселении занимаются: ТО «Киржачское лесничество» (Южное участковое лесничество).

Таблица 5

| Лесничества | Всего, га | в том числе |
| --- | --- | --- |
|  |  | Леса защитные | Леса эксплуатационные |
| ТО «Киржачское лесничество» в том числе участковые лесничества: Филипповское Кипревское Киржачское Санинское Новоселовское Северное Южное | 68980 11922 10137 14655 8266 8404 5800 9796 | 4077 6886 8656 7191 1431 1760 2520 | 7845 3251 5999 1075 6973 4040 7276 |
| Южное: | 9796 | 2520 | 7276 |
| в том числе урочище «За власть Советов» урочище «Зареченское» урочище «Новый путь» урочище «Киржачское» урочище «Нива» урочище им. Гагарина | 1440 1056 1425 1653 756 3466 | 1230 - 72 494 687 37 | 210 1056 1353 1159 69 3429 |

Распределение лесов по лесовладельцам.                                                                                     Таблица 6

| Площадь района кв. км | Всего лесов, га | В том числе | Всего покрытых лесной растительностью | Процент лесистости |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ФАЛХ МПРРФ | Министерство обороны РФ | Субъект РФ |  |  |
| 1135 | 70094 | 68980 | 755 | 307 | 65509 | 93 |

Ограничения использования лесов регламентируются статьей 27 Лесного кодекса РФ (№200 – ФЗ).

Леса Киржачского лесничества по своему целевому назначению относятся к защитным и эксплуатационным лесам. Целевое назначение защитных лесов определено статьей 12 Лесного кодекса РФ, защитные леса подлежат освоению в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов с одновременным использованием лесов при условии, если это использование совместимо с целевым назначением защитных лесов и выполняемыми ими полезными функциями.

Согласно статье 102 Лесного кодекса РФ, на территории лесничества выделены леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов (зеленые зоны) и ценные леса (противоэрозионные леса и леса, имеющие научное или историческое значение).

Ограничения по видам целевого назначения лесов.                     Таблица 7

| № п.п. | Целевое назначение лесов | Ограничения использования лесов |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Леса, выполняющие функции защиты природных и иных объектов |
| 1.1 | Защитные полосы лесов, расположение вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | Запрещается проведение сплошных и выборочных рубок (кроме рубок и прочих рубок). Кроме случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса РФ (№200-ФЗ) |
| 1.2 | Зеленые зоны, лесопарки | Запрещается: проведение сплошных (кроме санитарных рубок, рубок ухода за лесом и прочих рубок); использование токсичных химических препаратов для охраны и защиты лесов, в том числе в научных целях; ведение охотничьего хозяйства; ведение сельского хозяйства; разработка месторождений полезных ископаемых; размещение объектов капитального строительства, за исключением лесных троп, гидротехнических сооружений. Кроме случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса РФ (№200-ФЗ). |
| 2 | Ценные леса |
| 2.1 | Запретные полосы лесов, расположенные вдоль водных объектов | Запрещается: - проведение сплошных и выборочных рубок (кроме санитарных рубок, прочих рубок и рубок ухода за лесом); - использование химических препаратов |
| 2.2 | Противоэрозионные леса | Запрещается: - проведение сплошных и выборочных рубок (кроме санитарных рубок, прочих рубок, рубок ухода за лесом и за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 17 Лесного кодекса РФ)); - использование химических препаратов; - создание лесоперерабатывающей инфраструктуры; - создание лесных плантаций; - ведение сельского хозяйства (за исключением пчеловодства); - выполнение работ по геологическому изучению недр и разработке месторождений полезных ископаемых; - сплошная распашка земель на склонах крутизной более 6 градусов. |
| 3 | Эксплуатационные леса |
|  |  | Разрешены все виды использования |

На основании соответствующих постановлений Главы администрации и решения облисполкома Владимирской области прежних лет в целях сохранения биологического разнообразия в лесных массивах выделены особо охраняемые природные территории (ООПТ) и особо защитные участки леса (ОЗУ) с исключением их из расчета рубок главного пользования лесом, а именно:

-	берегозащитные участки леса;

-	насаждения- эталоны;

-	насаждения- медоносы;

-	буферная зона ООПТ;

-	памятники природы;

-	спецполосы и спецзоны;

-	лесосеменные участки;

-	участок леса вокруг глухариных токов;

-	леса на оврагах;

-	леса на оврагах со склоном больше 20 градусов;

-	участки леса, заселенные барсуками;

-	полосы леса по берегам рек заселенные бобрами;

-	опушки леса, примыкающие к дорогам;

-	опушки леса по границам с безлесными пространствами;

-	участки леса вокруг лагерей, оздоровительных учреждений, населенных пунктов, садовых товариществ.

Для защиты от неблагоприятных антропогенных воздействий на участках, прилегающих к ООПТ, выделены буферные зоны с ограниченным режимом пользования, установленной ширины.

Целевое назначение лесопарковой части зеленой зоны - создание наиболее благоприятных условий для активного отдыха граждан в лесной среде, формирование насаждений высокой эстетической и санитарно-гигиенической ценности, устойчивых к рекреационным нагрузкам.

Режим использования лесопарковой части зеленой зоны защитно-рекреационный. В лесопарковых частях зеленых зон запрещаются рубки главного пользования, создание постоянных лесных питомников и крупных плантаций семенной базы на селекционной основе, осушение избыточно увлажненных земель, пастьба скота, промысловая заготовка лекарственных растений и технического сырья, грибов, ягод, плодов и орехов, древесных соков, опавших листьев, мха, подстилки, камыша, размещение ульев и пасек.

Разрешаются рубки ухода за лесом, санитарные рубки, рубки обновления и реконструкции, прочие рубки (расчистка лесных площадей под контуры зданий и сооружений, в связи с прокладкой трубопроводов, дорог, просек, созданием противопожарных разрывов и других подобных целей), сенокошение, любительский сбор грибов, ягод, дикорастущих плодов и орехов.

Рубки ухода за лесом направлены на формирование эстетически ценных насаждений, санитарные рубки выборочные с уборкой свежего, старого сухостояния, усыхающих и больных деревьев, опасных в ветровальном отношении, сплошные санитарные рубки спелых и перестойных насаждений.

Режим использования лесохозяйственной части зеленой зоны - хозяйственно-защитный. В лесах лесохозяйственной части проводятся рубки главного пользования, направленные на улучшение состояния древостоев, усиление природоохранных функций этих лесов, а также своевременное и рациональное использование запасов перестойных и спелых древостоев, и рубки промежуточного пользования.

Разрешается создание постоянных лесных питомников и крупных плантаций семенной базы на селекционной основе, мероприятий по защите насаждений от вредителей и болезней, противопожарные мероприятия, мероприятия по сохранению и воспроизводству фауны, осушение избыточно увлажненных земель, пастьба скота, сенокошение, промысловая заготовка лекарственных растений (кроме редких растений и занесенных в Красную книгу) и технического сырья, грибов, ягод, плодов, древесных соков, мха, подстилки, опавших листьев, камыша, размещение ульев и пасек, любительский сбор грибов, ягод, плодов, орехов.

4.5.  Планировочная организация территории.

Современную планировочную структуру муниципального образования сельского поселения Першинское формируют следующие структурные элементы:

- транспортные планировочные оси -  железная дорога Александров-Орехово-Зуево, автомобильная дорога общего пользования регионального значения Дубки-Киржач, являющиеся главными транспортными планировочными осями района и автодороги: Храпки-Першино, Киржач-Федоровское-Финеево-Старово-Санино-«Волга», «Трохино-Акулово»-Никифорово-Ильинское, выполняющая внутрипоселенчиские функции.

Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в центральной и южной частях поселения.

Населенные пункты поселения имеют значительные различия как по численности проживающего  в них населения, так и по народнохозяйственной специализации, уровню производственного и социально – культурного потенциала.

В центральной части Киржачского района на пересечении главных транспортных планировочных осей расположен главный планировочный центр сельского поселения – поселок Першино.

Главные и второстепенные планировочные оси выполняют роль внешних связей района и обеспечивают внутрирайонные связи центров местных систем расселения.

Функции второстепенного планировочного центра в настоящее время выполняет: поселок Першино.

Природно-ландшафтную структуру территории формируют реки Киржач, Шерна и их притоки. Эти водотоки, несмотря на то, что являются малыми реками, оказали большое значение при формировании системы расселения и отдыха населения. Вдоль рек расположены большинство сельских населенных пунктов, размещаются учреждения отдыха и многочисленные садовые товарищества.

Анализ сложившейся планировочной структуры поселения позволяет сделать следующие выводы:

-    планировочная структура имеет высокую степень развития, что обусловлено наличием транспортных магистралей и близостью Москвы

-   главный планировочный центр размещается в центре Першинского муниципального образования и через его территорию проходят главные транспортные планировочные оси. Это обуславливает развитие его как административного, производственного, культурно-бытового центра поселения.

-   развитая сеть второстепенных планировочных центров позволяет рационально сформировать систему территориально-административного управления, культурно-бытового и транспортного обслуживания.

Предлагаемая настоящим проектом планировочная структура Першинского муниципального образования позволит уменьшить недостатки существующей и в тоже время развить положительные ее особенности.

Учитывая транспортно - географическое положение территории, расположенной вблизи городов Московской области, планировочная структура имеет высокий потенциал своего развития. Функциональное зонирование Першинского муниципального образования предусматривает выделение зон различного функционального назначения, определяя приоритетный вид хозяйственного использования территории.

В настоящее время на территории Першинского муниципального образования можно выделить следующие функциональные зоны:

- зона сельского строительства, включающая территории сельских населенных пунктов;

- сельскохозяйственные территории, включающие земли сельхозпредприятий, подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, садоводческих некоммерческих товариществ и т.д.;

- зона преимущественного рекреационного использования - лесопарковая и лесохозяйственные зеленые зоны, зоны отдыха;

- лесные территории;

- транспортные, промышленные и коммунально-складские территории;

- водные территории.

Положительным фактором функционального зонирования территории является разнообразие функциональных зон, что обусловлено природными условиями.

Оценка территории Першинского муниципального образования для уточнения и изменения его границ проводилась с учетом границ существовавших сельских округов, исторически сложившихся земель населенных пунктов, прилегающих к ним земель общего пользования, территорий традиционного природопользования населения, рекреационных земель, земель для развития поселений, местных традиций и сложившейся социальной инфраструктурой.

Границы поселения оценивались с учетом пешеходной доступности от населенного пункта, входящего в поселение до административного центра этого поселения и обратно в течение рабочего дня для жителей всех населенных пунктов этого поселения (продолжительность рабочего дня 8 часов, нормативная скорость пешехода 4 км в час, допустимая сверхнормативная скорость пешехода 5-6 км в час.)

- Территориальная организация расселения.

Современную систему расселения на территории поселения формируют исторически сложившиеся земли 2 поселка и 9 деревень, прилегающие к ним земли общего пользования, рекреационные земли, земли для развития поселения.

В структурно-планировочном отношении развитие системы расселения в поселении характеризуется измельчанием населенных пунктов при укрупнении незначительного их числа.

Наибольшее сокращение численности сельского населения за последние 25 лет (Таблица 9) произошло в бывшем Першинском сельском округе, входящем в Першинское сельское поселение, причем сокращение численности наблюдается на протяжении анализируемых лет во всех населенных пунктах.

Значительное увеличение численности наблюдается в бывшем Федоровском сельском округе, входящем в Першинское муниципальное образование, происходящее за счет увеличения численности в 1,4 раза в деревне Федоровское.

Показатели изменения численности населения.                                                         Таблица 9

| № | Муниципальные образования | Бывшие сельские округа | Численность населения | Уменьшение (увеличение) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 9991 г | 2006 г | -%, + % |
|  | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Горкинское | Горкинский | 2050 | 1769 | -13,7 |
|  |  | Илькинский | 676 | 661 | -2,2 |
| 2 | Кипревское | Кипревский | 1422 | 1399 | -1,6 |
|  |  | Новоселовский | 1025 | 826 | -19,4 |
|  |  | Афанасовский | 453 | 493 | +8,1 |
| 3 | Першинское | Першинский | 1885 | 1619 | -14,1 |
|  |  | Федоровский | 846 | 1072 | +21,1 |
| 4 | Филипповское | Филипповский | 2669 | 1833 | -31,3 |
|  |  | Зареченский | 671 | 465 | -30,7 |
|  |  | Песьяновский | 347 | 342 | -1,4 |

Средний размер сельского населенного пункта района составляет 102 человека.

Сеть населенных пунктов района имеет особенность – населенные пункты различного профиля образуют сельские агломерации.

Анализируя сложившуюся систему расселения поселения можно отметить положительные ее особенности:

- развитая поселенческая сеть со сложившейся иерархической структурой населенных пунктов;

- развитая сеть автомобильных дорог;

- получившая развитие тенденция дачного строительства в сельских населенных пунктах, что создает условия их сохранения как элементов системы расселения;

и отрицательные:

- подорванная демографическая база сельских населенных пунктов с численностью до 100 человек, где проживает преимущественно население старших возрастов и как следствие невозможность их самовосстановления и развития;

-  отсутствие мест приложения труда в рядовых селах.

Исторически сложившееся расселение в сельской местности, его территориальная структура уже не соответствует  изменившейся здесь социально- экономической ситуации.

Значительная часть сельского населения, а именно 87 %, живет в населенных пунктах с численностью более 100 человек, здесь же находятся и основные объекты культурно- бытового обслуживания.

Наибольшее же количество населенных пунктов (с постоянным населением) относятся к населенным пунктам с численностью менее 100 человек, где проживает 13 % сельского населения района, что затрудняет организацию современного культурно-бытового обслуживания.

Поэтому одним из важнейших направлений в территориальном планировании является создание планировочной структуры и функциональной организации территории, обеспечивающих оптимальные условия для комплексного развития территориального управления, производительных сил, транспортных сетей, сохранения и улучшения природной среды, а также последовательное повышение благоустройства жилищ, развитие сферы обслуживания, инженерное обустройство территории.

6.  Транспорт и дорожная сеть.

Першинское муниципальное образование обслуживается автомобильным видом транспорта, посредством которого обеспечиваются внешние и внутрирайонные транспортно- экономические связи.

Пассажирские перевозки на автомобильном транспорте осуществляются АО "Киржачавто", имеющем 34 машины, из них 29 автобусов, а также с привлечением более 15 коммерческих машин.

Общее количество пассажирских перевозок за 2009 г., выполненных АО "Киржачавто" составляет: по пригородным маршрутам - 432,4 тыс. пасс, по городским маршрутам- 746,3 тыс. пасс, по междугородним маршрутам- 288,1тыс. пасс. Коммерческими машинами - 436,2 тыс.пасс.

Пассажирооборот автобусного транспорта общего пользования составил 62,8 млн. пассажиро-километров или 95% к уровню 2004г. Автобусным транспортом в 2009г. во всех видах сообщения выполнено 52,9 тысяч рейсов (97,5% от предусмотренных расписанием) с регулярностью движения автобусов - 97,3%.

В таблице 10 приводится перечень пригородных маршрутов.                                              Таблица 10

| № | Наименование маршрута | Время отправления из г. Киржач | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Киржач - Першино (Храпки) | 7.00, 8. 00, 13.45, 17.25 | ежедневно |

В организации пассажирского транспорта имеются некоторые недостатки: большие интервалы движения на автобусных маршрутах, непрямолинейность маршрутной сети.

Автомобильным транспортом крупных и средних организаций перевезено в 2009 году 198,6 тыс. тонн грузов (118,9% к 2004г.), объем грузооборота автомобильного транспорта составил 11500,7 тыс. тонн километров (в 1,9 раза больше к 2004г.).

Объем коммерческого грузооборота, выполненный автомобильным транспортом крупных и средних организаций всех видов деятельности составил 9698 тыс. тонно-километров (в 2,3 раза больше к 2008г.), на коммерческой основе ими перевезено 86,7 тыс. тонн грузов (122,3% к 2008г.).

Общая протяженность автодорог с твердым покрытием в районе (на 01.01.2010г.) составляет 280,8 км, из них с усовершенствованным покрытием 205,2 км.

Техническая характеристика автодорог Першинского муниципального образования приведена в таблице 11.

Плотность автодорог с твердым покрытием составляет 25,9 км на 100 кв. км территории, то есть за двадцать прошедших лет увеличилась в 1,3 раза.

По своей качественной структуре сложившаяся транспортная сеть отстает от нормативов.

Таблица 11

| Кате. гория | Наименование автодорог | Протяженность в пределах района (км) | в том числе по типам покрытия (км) | Полоса отвода (м) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | асфальтобетонное | щебеночное | фунтовое |  |
|  | Федерального значения |  |  |  |  |  |
|  | Московское большое кольцо (МБК) А-108 | 35 | 35 |  |  |  |
|  | Регионального или межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
|  | Дубки- Киржач | 13,7 | 13,7 |  |  | 26-42 |
|  | Киржач-Федоровское- Финеево-Старово- Санино-«Волга» | 15,4 | 2,7 | 12,7 |  | 24 |
|  | Местного значения |  |  |  |  |  |
|  | Храпки - Першино | 2,8 | 2,8 |  |  | 18 |

Установление и использование придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Владимирской области.

Придорожные полосы автомобильной дороги общего пользования регионального или межмуниципального значения - территории, которые прилегают с обеих сторон к полосе отвода автомобильной дороги и в границах которых устанавливается особый режим использования земельных участков (частей земельных участков) в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Особый режим использования земель в пределах придорожных полос предусматривает ряд ограничений при осуществлении градостроительной и хозяйственной деятельности в пределах этих полос в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, ее сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги.

Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения или об изменении границ таких придорожных полос принимается департаментом транспорта и дорожного хозяйства  администрации Владимирской области.

Департамент в течение  семи дней  со дня принятия решения  об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог или об изменении границ таких придорожных полос направляет его копию  в орган местного самоуправления городского округа,  орган местного самоуправления муниципального района, в отношении территории которых принято такое решение.

Органы местного самоуправления в месячный срок со дня поступления копии решения Департамента об установлении границ придорожных полос автомобильной дороги обязаны уведомить собственников, пользователей, владельцев и арендаторов земельных участков, находящихся в границах придорожных полос автомобильной дороги, об особом режиме использования этих земельных участков.

Земельные участки в пределах придорожных полос у их собственников, владельцев, пользователей и арендаторов не изымаются.

В зависимости от категории автомобильной дороги с учетом перспектив ее развития ширина каждой придорожной полосы устанавливается:

а) для автомобильных дорог I и II категории – 75 метров;

б) для автомобильных дорог III и IV категории – 50 метров;

в) для автомобильных дорог V категории – 25 метров;

В границах населенных пунктов придорожные полосы вдоль автомобильных дорог не устанавливаются.

Обозначение границ придорожных полос автомобильных дорог на местности  осуществляется  Государственным учреждением Владимирской области «Управление автомобильных дорог администрации Владимирской области».

В пределах придорожных полос строительство и реконструкция объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме ГУ «Владупрадор».

В пределах придорожных полос запрещается строительство капитальных сооружений (со сроком службы 10 и более лет), за исключением объектов дорожной службы, объектов УГИБДД УВД по Владимирской области и объектов дорожного сервиса.

Размещение в пределах придорожных полос объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей разрешается при соблюдении  следующих условий и ограничений:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге  и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производится с учетом требований стандартов, технических норм безопасности дорожного движения, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, строительных норм и правил, экологической безопасности и потребностей в обслуживании участников дорожного движения.

Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос должно производиться в соответствии с нормами проектирования и строительства этих объектов, а также Схемами их размещения, утвержденными постановлениями Губернатора области, при наличии согласия в письменной форме  ГУ «Владупрадор».

Объекты дорожного сервиса должны быть оборудованы стоянками и местами остановки транспортных средств, а также подъездами, съездами и примыканиями в целях обеспечения доступа к ним с автомобильной дороги.

При примыкании автомобильной дороги к другой автомобильной дороге подъезды и съезды должны быть оборудованы переходно-скоростными полосами и  элементами обустройства автомобильной дороги в целях обеспечения безопасности дорожного движения.

За оказание услуг присоединения объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам взимается плата на основании заключаемого с ГУ «Владупрадор» договора о присоединении объекта дорожного сервиса к автомобильной дороге.

Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание подъездов, съездов и примыканий, стоянок и мест остановки транспортных средств, переходно – скоростных полос осуществляется владельцем объекта дорожного сервиса или за его счет.

Реконструкция, капитальный ремонт и ремонт примыканий объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам допускаются  при наличии согласия в письменной форме  ГУ «Владупрадор».

Прокладка и переустройство инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос  осуществляется  владельцами таких инженерных коммуникаций или за их счет при наличии согласия в письменной форме  ГУ «Владупрадор» и на основании разрешения на строительство, выдаваемого в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в случае, если  для прокладки или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разрешения на строительство).

При этом, если прокладка инженерных коммуникаций за пределами придорожных полос по условиям застройки, рельефа затруднительна или нецелесообразна, то размещение инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос возможно только при выполнении мероприятий по обеспечению безопасности движения.

В случае, если прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных коммуникаций или за их счет.

В договорах или решениях на предоставление земельных участков для размещения некапитальных зданий и сооружений в пределах придорожных полос должны предусматриваться обязательства владельцев и собственников этих объектов осуществить за свой счет их снос или перенос в случае, если эти здания и сооружения создадут препятствия для нормальной эксплуатации автомобильной дороги при ее реконструкции или будут ухудшать условия движения по ней.

Решения о предоставлении земельных участков в границах придорожных полос или земельных участков, находящихся вне этих полос, но требующих специального доступа к ним (подъездов, съездов, примыканий и т.п.), а также земельных участков под площадки для стоянки автомобилей принимаются уполномоченными на то органами,  в соответствии с земельным  законодательством Российской Федерации по согласованию с ГУ «Владупрадор».

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, имеют право:

а) осуществлять хозяйственную деятельность на указанных земельных участках с учетом ограничений, установленных настоящими Правилами;

б) возводить на предоставленных им земельных участках объекты, разрешенные настоящими Правилами с соблюдением установленного порядка проектирования и строительства;

в) получать информацию о проведении ремонта или реконструкции автомобильных дорог, установленных ограничениях и режиме использования участка.

Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков, расположенных в пределах придорожных полос, обязаны:

а) соблюдать правила охраны и режим использования земель в пределах придорожных полос, а также нормы экологической безопасности;

б) не допускать нанесения вреда автомобильной дороге и расположенным на ней сооружениям, соблюдать условия эксплуатации автомобильной дороги и требования безопасности дорожного движения;

в) обеспечивать допуск на принадлежащие им земельные участки представителей ГУ «Владупрадор» и  должностных лиц, уполномоченных осуществлять контроль за использованием земель, а также своевременно исполнять выданные ими предписания;

г) согласовывать с ГУ «Владупрадор» предоставление земельных участков в пределах придорожных полос, а также строительство на принадлежащих им таких земельных участках зданий и  сооружений;

Возведенные с нарушением правил об установление и использование придорожных полос автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в пределах придорожных полос утвержденными постановление губернатора Владимирской области от 24.02.2009. №152 здания и сооружения признаются в установленном законом порядке самовольной постройкой, а в отношении лиц, их построивших, принимаются меры в соответствии с действующим законодательством.

7.  Комплексная оценка территории

Комплексная оценка территории представляет собой анализ свойств территории для различных видов ее хозяйственного использования.

Анализ территории проведен по ряду наиболее важных природных и антропогенных факторов для строительства, сельского и лесного хозяйства, массового отдыха.

Инженерно- геологические условия в основном определялись несущими свойствами грунтов, положением грунтовых вод и отрицательными физико- геологическими процессами. Коренные породы представлены меловыми, пермскими и каменно - угольными отложениями. Четвертичные отложения распространены в пределах поселения повсеместно и представлены комплексом ледниковых образований, состоящих из маломощных песков верхней морены в виде красно - бурого валунного суглинка или супесью мощностью до 20 м. Распространена морена почти повсеместно. В покровных и флювиагляциальных отложениях встречаются воды типа "верховодки". "Верховодка" с уровнем грунтовых вод до 2 метров служит препятствием при проведении строительных и мелиоративных работ, вызывая подтопление котлованов и оплывание откосов.

В поймах рек Шерна и Киржач, а также в междуречье этих водотоков в южной части района глубина залегания грунтовых вод составляет 0,2- 0,3 метра от поверхности земли, что является одной из причин заболачивания и переувлажнения обширных территорий.

Развитие оврагов, процессы эрозии, высокий уровень грунтовых вод, заболоченные участки требуют при освоении территории проведения комплекса мероприятий по инженерной подготовке и инженерно-геологическим исследованиям.

В основном же грунты пригодны для многоэтажного строительства, нормативное давление грунтов 1,5-2 кг/кв.см.

К факторам ограниченного освоения относятся высокое залегание грунтовых вод, уклоны поверхности, затопление площадей паводками 1% обеспеченности, обширные заболоченные территории в междуречье рек Шерны и Киржач.

Гидрологические условия поселения неблагоприятны для размещения водоемких отраслей промышленности ввиду отсутствия крупных водных артерий.

Першинское муниципальное образование располагает значительными рекреационными ресурсами, складывающимися из лесорастительных условий, наличия водных пространств, охотничьей и рыболовной фауны. Берега рек Киржач, Шерна, рассматриваются в качестве перспективных территорий для организации отдыха населения района и жителей Москвы.

В результате оценки выявлен ряд благоприятных условий для градостроительного освоения территории:

- хорошая обеспеченность ресурсами пресных подземных вод.

- хорошая транспортная обеспеченность территории поселения: развитая сеть автомобильных дорог с твердым покрытием.

К благоприятным для организации рекреационного хозяйства условиям относятся:

- наличие хвойных, смешанных и широколиственных лесов, наиболее благоприятных для отдыха населения

- наличие сети рек и водоемов благоприятных для организации отдыха на воде

- благопрятные санитарно- гигиенические условия состояния воздушного бассейна

- наличие живописных природных ландшафтов.

В целях внедрения экономических методов управления земельными ресурсами и повышения на этой основе эффективности использования земель Постановлением Губернатора от 30.11.2006г. N 829 утверждены результаты государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения Владимирской области.

Таблица 13

|  | Кадастровая стоимость 1 га земель с/х назначения (руб) |
| --- | --- |
| Колхоз "За власть Советов" | 16100 |
| Колхоз им.Кирова | 16100 |
| СПК "Нива" | 16100 |
| Колхоз "Новый путь" | 16100 |
| Колхоз "Пламя революции" | 16100 |
| СПК им. Калинина | 16100 |
| СПК "Киржачский" | 16100 |
| СПК им. Гагарина | 16100 |

При оценке земель сельскохозяйственного использования принималась в качестве критерия степень их естественного плодородия. Территория поселения отнесена к землям со средней естественной производительностью земель.

Законом Владимирской области № 23-ОЗ от 05.03.2005г. "О перечне особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на территории Владимирской области, использование которых для других целей не допускается" на территории поселения утвержден следующий перечень:

Таблица 14

|  | Вид угодий | Местоположение | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | В границах колхоза «За власть Советов» |  |
| 1 | Сенокос | Юго-восточнее д. Илейкино (левобережье реки Большой Киржач) | 56,6 |
| 2 | Сенокос | Северо-восточнее д. Финеево (левобережье реки Большой Киржач) | 116,0 |
| 3 | Сенокос | Западнее д. Ильинское (правобережье реки Большой Киржач) | 42,9 |
| 4 | Пастбище | Южнее д. Федоровское (правобережная пойма реки Большой Киржач) | 75,8 |

8.  Жилищный фонд

Ввод индивидуального жилья населением на территории МО сельское поселение Першинское за 2008 год составляет 2400 кв. м.

В 2005г. организациями всех форм собственности, включая индивидуальных застройщиков, построено и введено в эксплуатацию 12,2 тыс.кв. метров жилья, в сравнении с 2004г. меньше на 13%.

Населением за свой счет и с помощью кредитов построено и введено в действие 10,2 тыс. кв. метров жилья, или 79,7% к уровню 2004 года. Доля этих домов в объеме введенного жилья - 83,5%.

Проводится работа по:

- реализации федеральной целевой программы "Государственные жилищные сертификаты", выдано на 1 января 2006г. на территории района 20 государственных жилищных сертификатов, приобретено 803,9 кв. м жилья;

- ликвидации ветхого аварийного жилого фонда.

Постановлением Главы администрации района утверждена программа "Переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда в Киржачском районе на 2003-2010гг.". Удельный вес ветхого и аварийного жилищного фонда к общей площади жилья составляет 5,1%(или 565 домов общей площадью 56618,3 кв. м), в том числе муниципального- 5,4% (или 121 дом общей площадью 29245,3 кв.м).

Жилой фонд представлен, в основном, индивидуальной жилой застройкой (65%), порядка 15% - 2-4 этажной, а остальные 20% - сосредоточены  в застройке до 3-х этажей.

Средняя обеспеченность существующего населения жилищным фондом составляет  16,38  м2 /чел.

Новое строительство в населенных пунктах МО сельское поселение Першинское будет осуществляться в основном индивидуальными застройщиками, как для постоянного проживания населения, так и для временного.

Объекты недвижимости, находящиеся в собственности Киржачского района по населенным пунктам сельского поселения Першинское.

Таблица 15

| Перечень сельских поселений | Тип объекта | Адрес | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Першинское | Здание администрации | д. Федоровское, ул. Советская, 6а |  |
|  | Здание ФАПа | д. Федоровское, ул. Центральная, 48 |  |
|  | Здание котельной | д. Федоровское, ул. 40 лет Победы, 46 |  |
|  | Здание библиотеки | д. Федоровское, ул. Сельская, 28 |  |
|  | 2 здания детского сада | д. Федоровское |  |
|  | 1 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Западная, 7в |  |
|  | 1 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. 60 лет Октября, 24 |  |
|  | 1 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Строителей, 22 |  |
|  | 1 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Пионерская, 4а |  |
|  | 2 - квартирный жилой дом | д. Федоровское, ул. 40 лет Победы, 36 |  |
|  | 2 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Комсомольская, 8 |  |
|  | 2 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. 60 лет Октября, 17 |  |
|  | 2 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Лесная, 1 |  |
|  | 2 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Лесная, 5 |  |
|  | 2 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Лесная, 5 |  |
|  | 2 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Строителей, 6 |  |
|  | 3 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Школьная, 6 |  |
|  | 3 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Школьная, 9 |  |
|  | 4 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Школьная, 5 |  |
|  | 4 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Школьная, 8 |  |
|  | 4 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Строителей, 2 |  |
|  | 4 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Лесная, 4 |  |
|  | 4 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Строителей, 8 |  |
|  | 5 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Проезд Октябрят, 6а |  |
|  | 6 - квартирный жилой дом (общежитие) | пос. Першино, ул. 60 лет Октября, 2а |  |

|  | 7 - квартирный жилой дом (общежитие) | пос. Першино, ул. 60 лет Октября, 4а |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 8 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Пионерская, 2 |  |
|  | 14 - квартирный жилой дом (общежитие) | пос. Першино, ул. Строителей, 7 |  |
|  | 15 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. 60 лет Октября, 2 |  |
|  | 16 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Проезд Октябрят, 5 |  |
|  | 16 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Проезд Октябрят, 3 |  |
|  | 16 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Проезд Октябрят, 6 |  |
|  | 16 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Проезд Октябрят, 2 |  |
|  | 16 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Проезд Октябрят, 1 |  |
|  | 16 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Проезд Октябрят, 4 |  |
|  | 18 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. 60 лет Октября, 7 |  |
|  | 18 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. 60 лет Октября, 5 |  |
|  | 30 - квартирный жилой дом | пос. Першино, м-н Южный, 6 |  |
|  | 33 - квартирный жилой дом | пос. Першино, м-н Южный, 5 |  |
|  | 36 - квартирный жилой дом | пос. Першино, м-н Южный, 2 |  |
|  | 36 - квартирный жилой дом | пос. Першино, м-н Южный, 1 |  |
|  | 36 - квартирный жилой дом | пос. Першино, м-н Южный, 3 |  |
|  | 36 - квартирный жилой дом | пос. Першино, м-н Южный, 4 |  |
|  | 44 - квартирный жилой дом | пос. Першино, ул. Комсомольская, 4 |  |
|  | Здание очистных сооружений | пос. Першино |  |
|  | Здание администрации ЖКХ | пос. Першино, проезд Октябрят, 6а |  |
|  | Здание бани с прачечной | пос. Першино |  |
|  | Здание управления Першинского УМПП ЖКХ | пос. Першино, проезд Октябрят, 6а |  |
|  | Здание цеха № 3 | пос. Першино |  |

9.  Охрана окружающей среды.

Анализ природных условий показывает, что в поселении сложилась в целом хорошая экологическая обстановка.

Структура народного хозяйства Першинского муниципального образования характеризуется преобладанием сельскохозяйственного производства над промышленным. Промышленные предприятия низких классов вредности, поэтому ограниченно влияют на экологическую обстановку всего района.

В последние годы резко уменьшился водный баланс рек поселения. Связано это со многими факторами, среди которых немаловажную роль играет вырубка лесов вдоль водотоков, осушение болот, служащих "аккумуляторами" влаги, распашка склонов долин рек, отсутствие выноса в натуру водоохранных зон и т.д.

Мероприятия по охране от истощения водных ресурсов позволяют сохранить их в количественном отношении, однако основную угрозу нехватки воды порождает даже не безвозвратное промышленное и бытовое потребление, а загрязнение природных вод промышленными и бытовыми стоками и необходимость их разбавления.

Объем сброса сточных вод в 2009г. составил 3,2 млн. куб. м, в том числе:

- в водные объекты: 3,1 млн. куб. м недостаточно- очищенных и 0,07 млн. куб. м без очистки;

- в выгреба- 0,05 млн. куб. м

В настоящее время, несмотря на проводимые мероприятия по осуществлению ряда законодательных документов по защите водоемов от загрязнения, качество воды в реках еще не удовлетворяет нормативным требованиям санитарных и рыбохозяйственных органов.

Основными источниками загрязнения рек района являются:

р. Шерна –

Першинское УМПП ЖКХ (3 скважины):

- забрано из природных источников (скважин) – 73,9 тыс. куб. м;

- на хоз.бытовые нужды – 61,5 тыс. куб. м;

- на другие нужды – 6,2 тыс. куб. м;

- отведено сточных вод недостаточно очищенных – 64,8 тыс. куб. м.

Проектная производительность ОС – 511 тыс. куб. м/год. Фактическое количество очищаемых сточных вод 91,8 тыс. куб. м/год.

ЖКХ Першинского МО располагают очистными сооружениями, работающими так же и в режиме биологической очистки. Стоки принимаются от пос. Першино и завода «Наука». В дачных поселках и деревнях расположенных вблизи  р. Шерна сброс осуществляется в выгреба с последующей доставкой по договорам на очистные сооружения пос. Першино и г. Киржача автотранспортом.

По семибальной шкале загрязнений водных объектов уровень загрязнения р. Шерна, по данным 2009 года, составляет пять единиц, что соответствует высокому уровню загрязнения.

р. Безымянный –

ЗАО  «Першинское литье» - сброс недостаточно очищенных сточных вод объемом  0,3 тыс. куб. м/год.

Для предотвращения дальнейшего обмеления и полного высыхания мелких рек необходимо замедлить поверхностный сток, добиваясь насколько это возможно, одинакового стока в реках и ручьях в течение всего года. Замедлить поверхностный сток можно с помощью системы мероприятий, включающих снегозадержание, сооружение водосборных дамб, лесопосадки.

Согласно новому Водному кодексу РФ принятому Федеральным законом от 3.06.2006г. N 74-ФЗ, вступающему в силу с 1 января 2007 года размеры и границы водоохранных зон и прибрежных защитных полос, а также режим их использования устанавливаются исходя из следующего:

-	Ширина водоохранной зоны рек и ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

до 10 км	  50 м

от 10 до 50 км	100 м

от 50 км и более	200 м

- Для реки, ручья протяженностью менее 10 километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

- Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера,
расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере 50 метров.

- Водоохранные зоны магистральных или межхозяйственных каналов совпадают по ширине с полосами отводов таких каналов.

- Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Ширина водоохранной зоны рек от их истока для рек протяженностью составляет:

Таблица 16

|  | Наименование реки | длина реки | ширина водоохранной зоны |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шерна | 89 | 200 |
| 2 | Киржач | 133 | 200 |
| 3 | Молодынь | 16 | 100 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше перечисленными ограничениями запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей.

Коренные изменения, произошедшие в экономике в течение последних пятнадцати лет, привели к резкому сокращению промышленного производства. Количественный и качественный состав промышленных выбросов в атмосферу зависит от вида производства и технологии процесса, мощности предприятия, работы очистных сооружений.

Данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферу, их очистке, утилизации приведены в таблице № 17.

Першинское муниципальное образование находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы.

Гидротехнические сооружения на территории муниципального образования Першинское отсутствуют.

В целях комплексного решения проблем экологической безопасности и оздоровления окружающей среды разработана и принята «Программа обеспечения экологической безопасности и оздоровления окружающей природной среды на территории Киржачского района на период до 2010 года». На финансирование этой программы предусмотрено 125 тысяч рублей на мероприятия по ликвидации стихийных свалок, сбор и удаление отходов.

Наибольший  вклад  в  загрязнение  атмосферного  воздуха  внесли

следующие предприятия:

1.ОАО НПО «Наука» Першинский филиал	       113,991 тонн

2.Общество с ограниченной ответственностью «БЕКО»	   80,120 тонн

В 2009 году предприятиями Першинского муниципального образования выполнены следующие природоохранные мероприятия:

ОАО НПО «Наука» Першинский филиал :

- капитальный ремонт вентиляционных установок;

- реконструкция котельной с переводом на природный газ;
- обустройство системы оборотного водоснабжения.

В перспективе с целью улучшения экологической обстановки муниципального образования Першинское продолжится работа по снижению выбросов вредных веществ в атмосферу, внедрению    и    реконструкции    газо-    и    пылеулавливающих    установок, лимитированию образования и размещения промышленных и твердых бытовых отходов, сокращению использования питьевой воды для промышленных целей, проведению лесоустройства, сохранению зеленых насаждений и созданию новых зеленых зон.

Объем загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферный воздух, прогнозируется на уровне 2008-2009 гг.

В прогнозируемом периоде 2010-2011 гг. ожидается уменьшение сброса загрязняющих сточных вод в водные объекты.

Прогноз на 2010 год предполагает снижение объемов водопотребления до 3,41 млн. куб.м. (98 %). Дальнейшее снижение объемов водопотребления и сброса загрязняющих сточных вод возможно при условии увеличения использования воды в системах оборотного и повторного водоснабжения, повышения эффективности функционирования водохозяйственных систем, организации приборного учета потребления воды.

Будет продолжена работа по наведению порядка в платежах предприятий и организаций за загрязнение окружающей природной среды, в платежах за природные ресурсы. В период экономической нестабильности вопросы учета природопользователей, оказание методической и практической помощи в расчетах на согласование платежей становятся особенно актуальными в работе комитета. Это один из источников пополнения бюджета муниципального образования.

Особое внимание будет уделено вопросам благоустройства территории муниципального образования Першинское.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, их очистка, утилизация по Першинскому МО за 2010 год.

Таблица № 17 (тонн/год)

| Наименование предприятия, отрасли | Код и наименование загрязняющего вещества | Количество загрязняющих веществ | Фактически уловлено в % к отходящим | Снижение (-), увеличение (+) количества загрязняющих веществ по сравнению с предыдущим годом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Отходящих | Уловленных и обезвреженных | Выброшено в атмосферу |  |  |
|  |  |  | Всего |  |  |  |
| 1. ЗАО «Першинское Литье» пос.Першино | Всего твердые Газообразные и жидкие 0330 – серы диоксид 0337 – углерода оксид 0301 – азота диоксид Углеводород (без ЛОС) ЛОС Прочие газообразные и жидкие | 146,819 4,889 141,930 113,615 14,491 11,436 0,025 0,514 1,849 | 0,658 0,658 | 146,161 4,231 141,930 113,615 14,491 11,436 0,025 0,514 1,849 | 0,45 13,46 | 0,426 2,416 22,172 31,387 -13,329 2,686 -0,072 -0,348 1,849 |
| 2. . ТОО «За Власть Советов» д.Федоровское | Всего Твердые Газообразные и жидкие |  |  | 0,007 0,001 0,006 |  | - 0,015 - 0,011 - 0,004 |
| 3. Першинское УМП ЖКХ | Всего Твердые Газообразные и жидкие 0330 – серы диоксид 0337 – углерода оксид 0301 – азота диоксид |  |  | 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 |  | - 3, 911 - 1,352 - 2,559 - 0,307 - 2,159 - 0,093 |

  - Охрана лесов.

Пожарная опасность и горимость лесов зависит от породного состава лесного фонда, типа лесорастительных условий, посещаемости лесных массивов, наличия дорожной сети и других факторов. Леса Першинского муниципального образования находится в зоне наземной охраны лесов от пожаров с привлечением авиации для авиапатрулирования.

Распределение площади земель лесного фонда по классам пожарной опасности:

- I класс  – 20793 га (30,1%);

- II класс  – 19587 га (28,4%);

- III класс  – 16224 га (23,5%);

- IV класс  – 12348 га (17,9%);

- V класс  – 28 га (0%).

Большое количество отдыхающих в летний период при наличии сети дорог представляет значительную пожарную опасность, связанную с деятельностью человека в лесу.

Охрана леса осуществляется силами работников лесной охраны, которые систематически проводят среди населения беседы, выступают в местной печати с вопросами о соблюдении правил пожарной безопасности в лесу. Вдоль дорог устанавливают красочные панно, противопожарные аншлаги, создают благоустроенные места отдыха.

Охотничье хозяйство как побочный вид пользования лесом находится в тесной взаимосвязи с лесным хозяйством. Лесные охотничьи угодья имеют важное значение для развития охотничьего хозяйства и увеличения общей биологической продуктивности лесных биогеоценозов.

В лесу животные находят более надежные и разнообразные защитные условия и обильные запасы пищи, чем на открытой площади.

Важной проблемой социально-экономических условий является рациональное взаимодействие лесного и охотничьевого хозяйства по организации охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды его обитания.

Комплекс основных биотехнических мероприятий по поддержанию численности диких копытных на уровне, который не приводил бы к повреждениям хозяйственно- ценных молодняков, должен проектироваться и осуществляться охотохозяйственными организациями.

На территории ТО «Киржачское лесничество» действуют следующие охотничьи хозяйства:

Таблица 18

| № | Наименование охотохозяйств | Лесничества, номера кварталов | Площадь, га |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Киржачское | Кипревское, кварталы 1-87, 88ч- 91ч, 93-97 Филипповское, кварталы 1-70, 71ч-74ч, 77-79, 82, 85, 86, 87, 90, 91, 94, 95, 97-99, 100ч, 103, 104ч | 19356 |
|  |  | Киржачское. кварталы 1-12, 78-80 |  |
| 2 | Песьянское | Филипповское, кварталы 71ч, 74ч, 75, 76, 80, 81, 83, 84, 88, 89, 92, 93, 100ч, 101, 102, 104ч, 105-121 Киржачское, кварталы 52ч, 59, 60, 61ч, 65-67, 68ч, 70-72, 73ч, 74-77, 82, 84-128, 134-149 | 23611 |
| 3 | Паньковский охотоучасток | Кипревское, кварталы 88ч-91ч, 92, 98-108 Киржачское, кварталы 29-44, 47-50, 52ч, 53, 54-57, 61ч, 62, 63, 64, 68ч, 69, 73ч Новоселовское, кварталы 1-30 | 6420 |
|  | Итого |  | 52426 |

Из охотничьих животных на территории поселения обитают: лось, кабан, рысь, волк, куница, белка, ондатра, бобр, выдра, заяц-беляк, хорь, глухарь, тетерев, рябчик, утка, кулик, куропатка, перепел, на пролете гусь (серый, белолобый, гуменник).

Для удовлетворения питания одного лося необходимо 25 га молодняков сосны до 20 лет или до 50 га осины - показатель площади зимних кормовых угодий.

Не рекомендуется проводить концентрированные рубки (сплошные), осуществляемые на больших площадях (50 га и более), на лесосеках шириной, превышающей 100 метров. Проведение сплошных рубок узкими лесосеками обеспечивает увеличение опушечных линий, что значительно улучшает условия обитания большинства видов охотничьих животных, благоприятствует сохранению численности глухаря.

Рубки главного пользования должны проводиться в позднеосеннее и зимнее время, то есть до наступления сроков размножения у большинства видов охотничьих животных. Проведение рубок в это время позволяет обеспечить дополнительный подкорм в виде порубочных остатков. Не допускается огневая очистка лесосек.

Рубки главного пользования запрещаются как на площади самого глухариного тока, так и в 300 метровой охранной полосе вокруг него.

Сенокошение имеет положительное значение для ведения охотничьего хозяйства, так как препятствует зарастанию древесно-кустарниковой растительностью участков открытых угодий в лесу, важнейших кормовых стаций тетерева, зайца-беляка, косули и других охотничьих животных. Однако, раннее выкашивание приводит к резкому сокращению биомассы беспозвоночных животных и травянистых кормов и ухудшению условий обитания выводков.

Для снижения отрицательных последствий от сбора ягод, грибов, орехов, лекарственных трав, а также от посещения населением угодий с целью отдыха, туризма, желательно запрещать сбор дикоросов и посещения отдельных участков, где расположены наиболее ценные гнездовые и выводковые стации птиц, вводить запрет на посещение угодий с собаками.

  - Охрана окружающей среды.

Охрана воздушного бассейна.

Комплекс воздухоохранных мероприятий, предусматриваемых в проекте включает в себя организационные и планировочные мероприятия которые обеспечат благоприятные экологические условия для проживания населения.

Необходимыми мерами по обеспечению экологического благополучия являются:

- улучшение существующих технологий;

- внедрение новых процессов, исключающие выделение в атмосферу вредных веществ;

- предотвращение загрязнения атмосферы путём рационального размещения источников вредоносных выбросов;

- совершенствование газоочистительных и пылеулавливающих установок;

- расширение площадей декоративных насаждений, состоящих из достаточно газоустойчивых растений;

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта, организация стационарных постов;

- организация регулярного полива улиц и площадей;

- создание зелёных защитных полос вдоль автомобильных дорог, озеленение улиц и санитарно-защитных зон.

В настоящее время вопросы совершенствования технологий производства приобретают первостепенное значение. Лучший путь для охраны чистоты атмосферы – это переход к более совершенным и безопасным технологиям, создание производств с замкнутым циклом.

Охрана водных ресурсов.

Охрана поверхностных вод.

Экологическое состояние водных ресурсов напряжённое. Водный режим малых рек устойчивый.

Качество речной воды характеризуется 3 классом (умеренно-загрязнённые воды). Характерные загрязняющие вещества – нефтепродукты, соединения меди, цинка, железа.

Основным источником загрязнения поверхностных вод являются:

- неочищенные хозяйственно-бытовые сточные воды;

- животноводческие стоки;

- неочищенные стоки;

- несанкционированные свалки.

Вывод:

Поверхностные воды умеренно загрязнённые.

Водоохранные мероприятия.

Подсчетами специалистов подтверждено, что водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы задерживают до 80% загрязняющих веществ поверхностного стока и около 2 условных тонн на 100 метров береговой линии. Недостаточное обнесение и загрязнение прибрежных полос, легкоразмываемые грунты береговых склонов, неорганизованный сброс поверхностных вод приводит к размыву береговых склонов. Поэтому закрепление в натуре границ прибрежных полос рек водоохранными замками установленного образца, их озеленение и благоустройство и соблюдение режима использования территорий водоохранных зон и прибрежных полос являются основными мероприятиями по охране рек и водоёмов.

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод подразумевает под собой поведение мероприятий по двум основным направлениям – недопущение истощения ресурсов подземных вод и защита их от загрязнения.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- для контроля над количеством отбираемой воды на каждой скважине должна быть установлена водоизмерительная аппаратура;

- проведение ежегодного профилактического ремонта скважин силами водопользователей;

- стремиться к сокращению использования пресных вод для технических целей;

- применение отборного водоснабжения;

- тампонаж бездействующих скважин.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- огранизовать вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояс;

- обязательная герметизация оголовок всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- вынос из зоны санитарной охраны всех потенциальных источников загрязнения: животноводческие фермы, склады химудобрений и т.д.;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

На всех водозаборах необходима организация службы мониторинга по ведению гидрогеологического контроля над режимом эксплуатации скважин и качеством воды подаваемой потребителю.

Охрана почв.

Противоэрозионные мероприятия.

В комплексе мероприятий по борьбе с эрозией почв необходимой составной частью являются защитные лесные насаждения.

Насущной задачей является проведение инвентаризации существующих защитных насаждений и разработка на её основе программы создания защитных насаждений на перспективу.

Для эффективной борьбы с эрозионными процессами необходимо проведение комплекса противоэрозионных мероприятий:

- организационно – хозяйственных;

- агротехнических;

- лесомелиоративных;

- гидротехнических.

Мероприятия по снижению загрязнённости почв.

Для улучшения существующей ситуации необходимы следующие мероприятия:

- организация учёта агрохимикатов, вносимых в почву и ликвидация пришедших в негодность;

- приведение складов для хранения пестицидов и удобрений в соответствие с требованиями санитарно – гигиенических норм и правил;

- территория скотомогильников должны быть огорожены глухим забором высотой не менее 2 метров. С внутренней стороны забора по всему периметру должна быть траншея глубиной 0,8 – 1,4 м и шириной не менее 1,5 м с устройством вала из вынутого грунта;

- ликвидация несанкционированных свалок.

Охрана растительности, животного мира, природных ландшафтов.

Одной из важнейших задач в области охраны природы является рациональное использование и охрана растительности, ландшафтов и животного мира.

Соблюдение режима пользования, установленного для каждой категории лесов, будет способствовать их охране.

Лесные комплексы поселения обладают слабой устойчивостью к антропогенным нагрузкам и в частности, к рекреационным нагрузкам.

Благоустройство зон отдыха увеличит устойчивость природных комплексов к рекреационным нагрузкам.

Охрана лесов.

В комплексе мероприятий по охране природы одно из ведущих мест занимает охрана лесов, в том числе охрана лесов от пожаров, защита от вредителей и болезней, охрана от самовольных рубок, сенокошения, выпаса скота, строгое соблюдение для каждой категории лесов режима ведения хозяйства.

Большой ущерб народному хозяйству наносят местные пожары. При лесных пожарах уничтожается не только растущий лес с подлеском, травяным покровом, погибает и фауна.

Ослабленные пожарами насаждения становятся очагами распространения вредителей и болезней, снижаются защитные водоохранные и другие свойства лесов, нарушается плановое ведение лесного хозяйства и использование лесных ресурсов.

Борьба с пожарами является важнейшей государственной задачей.

Большую роль играет противопожарная профилактика:

- опашка хвойных молодняков;

- устройство минерализированных полос;

- устройство противопожарных разрывов;

- очистка придорожных полос от захламленности;

- необходима постоянная и повсеместная разъяснительная работа среди населения;

Для защиты лесов от вредителей и болезней необходимо:

- лесопатологический мониторинг, наземные меры борьбы (опыление и опрыскивание расселение муравейников, ремонт, изготовление и развитие скворечников) и биометодом;

- санитарные рубки проводить по состоянию насаждений.

9.3. Предложения по санитарной очистке территории.

Санитарная очистка населенных пунктов – одно из важнейших санитарно-гигиенических мероприятий, способствующих охране здоровья населения и окружающей природной среды, и включает в себя комплекс работ по сбору, удалению, обезвреживанию и переработке коммунальных бытовых отходов, а также уборке территорий населенных пунктов.

Схема санитарной очистки направлена на решение указанных задач и разработана сроком с выделением I очереди мероприятий на 5 лет, и выделением расчетного срока на 20 лет. Через каждые пять лет схема корректируется путем внесения необходимых уточнений и дополнений.

Схема определяет очередность осуществления мероприятий, объемы работ по всем видам санитарной очистки, методы сбора, удаления, обезвреживания и переработки отходов, необходимое количество уборочных машин, целесообразность проектирования, строительства или реконструкции  существующих объектов системы санитарной очистки, ориентировочные капиталовложения на строительство и приобретение средств.

Генеральная схема санитарной очистки территории муниципального образования «Киржачского район Владимирской области» является одним из инструментов реализации Федеральных законов РФ: «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002г. № 7-ФЗ и «Об отходах производства и потребления» от 24.06.1998г. № 89-ФЗ (в редакции Федерального закона от 31.12.2005 г. № 199-ФЗ), «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ.

###### Согласно «Генеральной схеме очистки территории населенных пунктов Киржачского района Владимирской области» необходимыми мерами по улучшению санитарного состояния поселения являются:

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организован вывоз мусора на полигон ТБО, находящийся на территории муниципального образования сельское поселение Першинское;

- строительство пожарного водоема расположенного вблизи полигона ТБО, с целью предотвращения возможных возгораний отходов;

- обеспечение предприятий коммунального хозяйства необходимым специализированным транспортом и организовать мытьё и дезинфекцию мусороуборочных контейнеров и ящиков.

## 9.4. Формирование природно-экологического каркаса.

Под экологическим каркасом (ЭК), понимают полярно дистанцированную от центров и осей хозяйственной деятельности композицию природных («диких») и культурных экосистем, построенную на основе крупных резерватов, соединенных экологическими коридорами, обеспечивающую экологическую стабильность (относительный гомеостаз) вмещающего пространства соответствующего уровня (региона, хозяйства, волости, городского округа).

Функции экологического каркаса могут быть сформулированы следующим образом:

- воспроизводство основных компонентов природной среды, обеспечивающее необходимый баланс в межрегиональных потоках вещества и энергии;

- соответствие силы антропогенного давления уровню биохимической активности и физической устойчивости природной среды, в том числе наличие условий для достаточно высоких темпов загрязнений, их биологической переработки, стабилизации воздействия на ландшафт транспортных, инженерных и рекреационных нагрузок;

- баланс биологической массы в ненарушенных или слабо нарушенных хозяйственной деятельностью основных ландшафтах региона;

- максимально возможные в данных условиях разнообразие и сложность входящих в регион экологических систем.

Средостабилизирующий ЭК территории формируется в соответствии с этими конкретными региональными условиями. Киржачский район относится к европейской части  лесной зоны Евразии, следовательно, основными блоками («деталями») такого каркаса выступают лесные массивы различной размерности, речная сеть, болота (несущие функцию гидрографических узлов), заповедники и национальные парки, а также разнообразные памятники природы.

Современное правовое поле создает принципиальные возможности для формирования экологического каркаса, однако следует иметь виду, что правовой статус территорий с различным характером ограничений непосредственно не связан с их средостабилизирующими (природоохранными) функциями.

Экологический каркас муниципального образования включает следующие функциональные блоки:

- Базовые (средостабилизирующие) резерваты.

- Ключевые ареалы сохранения биоразнообразия.

- Водные и водно-болотные экосистемы.

- Экологические коридоры.

- Уникальные местные объекты, нуждающиеся в охране.

- Буферные элементы экологического каркаса.

- Средозащитные элементы экологического каркаса.

- Рекреационные блоки экологического каркаса.

- Зоны охраняемого ландшафта объектов культуры и истории.

Базовые резерваты – крупноареальные (занимающие значительную площадь) фрагменты природных или слабоизмененных ландшафтов – способные выполнять следующие средостабилизирующие функции:

  - климатообразующая и климаторегулирующая функция, которая заключается в создании и поддержании лесом оптимального для региона гидротермического и газового состава воздуха;

  - водоохранная функция – поддержание равномерности годового стока, сохранение баланса стока воды и наносов в реках, поддержание высокого дебита и органолептических свойств грунтовых вод;

  - почвоохранная функция – перевод поверхностного стока в грунтовый, стабилизация почвенного смыва и эрозии, фильтрация токсических веществ, поддержание водно-воздушного и теплового режима почв;

  - санитарно-гигиеническая – подавление бактериальной флоры фитонцидами, поглощение пыли, газов и шума;

  - биологическая – воспроизводство и функционирование биоты, сохранение генофонда.

В условиях муниципального образования к базовым резерватам могут быть отнесены следующие категории земель с особым режимом использования:

- Крупные ареалы особо защитных участков леса.

Ключевые ареалы сохранения биоразнообразия представляют собой земли различных правовых категорий, связанные общей функцией поддержания биоразнообразия флоры и фауны, сохранения условия для миграций (сезонных, среднемноголетних) а также условий воспроизведения вида.

К ключевым ареалам сохранения биоразнообразия в условиях муниципального образования следует отнести:

- Охраняемые местообитания (Особо защитные участки леса).

Уникальные местные природные объекты, нуждающиеся в охране

В экологическом каркасе территории кроме средообразующих и средостабилизирующих экосистем находятся природные объекты – небольшие по размеру, («точечные», локальные в масштабе всей области), чья уникальность вызывает необходимость их защиты. Защита обеспечивается двумя способами. В первом случае объект «помещается» в «ткань» экокаркаса и защищен регламентациями, возникающими во внешней по отношению к объекту среде. Такая ситуация формируется когда локальный памятник природы (валун, отдельная форма мезорельефа, акцентное дерево, маленькая рощица, геологическое обнажение) попадают в границы территории с особым режимом использования. Роль таких территорий выполняют заказники (любого типа), водоохранные зоны (рек, болот, озер), охранные зоны местообитаний, особо защитные участки леса.

Во втором случае (достаточно распространенном) памятник природы локализован в  хозяйственно освоенной местности и окружен либо сельхозугодьями, либо кварталами населенных пунктов. В этой ситуации роль реальной защиты может выполнять только специально организованная буферная охранная зона, ширина которой для локальных объектов принимается обычно равной 50 м.

Уникальные местные природные объекты включают в себя следующие виды, выделяющиеся внутри единой организационно-правовой формы:

- Памятники природы (родники).

Разделение этих объектов имеет смысл в связи с различной регламентацией и мероприятиями по уходу. Для охраны родников как эксплуатируемых так и не эксплуатируемых особое значение имеют следующие мероприятия:

- Охрана понора или другого места излива.

- Обустройство выхода и водозабора (за счет установки сливной трубы, водосборного кольца, каптажа и др.).

- Мониторинг гидрогеохимический (сезонный) качества вод (для эксплуатируемых источников).

Для прочих локальных памятников природы может быть действенным огораживание, установка контейнеров для ТБО (например возле активно посещаемых «культовых» объектов типа рощ или отдельных куртин старых деревьев), частичная реконструкция древостоя и проч. Для большинства памятников природы оказывается важным соблюдение консервационного режима (для геологических обнажений – запрет на сбор окаменелостей и разрушение).

Средозащитные элементы экологического каркаса

Функция данных элементов экокаркаса заключается в изоляции трасс и зон активного техногенного воздействия на ландшафт. В данном случае блоки экокаркаса призваны предотвращать распространение геофизических (шумы, вибрация, пыль) и геохимических (стоки, смывы, передувание, фильтрат) влияние на компоненты ландшафта.

К данным элементам относятся те части особо защитных участков леса, которые сопровождают инженерные линеаменты (автомобильные и железные дороги, трубопроводы) и санитарно-защитные зоны предприятий.

В принципе к средозащитным элементам экологического каркаса должны быть отнесены и санитарно-защитные зоны предприятий, однако лишь в том случае, если они спроектированы и обустроены согласно действующим нормативам и правилам, обязывающим озеленений не менее 50%  площади санитарно-защитной зоны.

Рекреационные элементы экологического каркаса.

К рекреационным элементам экокаркаса отнесены объекты и перспективные территории (зоны отдыха регионального и местного значения, туристко-рекреационные местности и т.д.) непосредственно создающие и поддерживающие условия для отдыха, рекреации и туризма. В более широком смысле практически все элементы ЭК в большей или меньшей степени выполняют подобные функции, однако, к собственно рекреационным должны быть отнесены следующие:

- Особо защитные участки леса при населенных пунктах.

- Особо защитные  участки леса при охотохозяйствах.

- Особо защитные участки леса при учреждениях отдыха и рекреации.

Согласно дейстующему (новому) Лесному Кодексу РФ населенные пункты (села, деревни и поселки городского типа) лишены своих прежних зеленых зон, а города – городских лесов. В этой связи функции рекреационного каркаса, в основном ложатся на ОЗУЛ при населенных пунктах.

10. Инженерная инфраструктура.

Водоснабжение.

В населённом пункте пос. Першино предусматривается централизованная система водоснабжения.

Источником водоснабжения приняты подземные арт-скважины.

Водоснабжение остальных населённых пунктов решается в основном локально.

Хозяйственно – бытовая канализация.

В населённых пунктах Першинского муниципального образования централизованная система канализации отсутствует.

Сточные воды от населения поступают в выгреба и колодцы, а затем используются для удобрения на поля и приусадебные участки.

Хозяйственно – бытовая канализация каждого населённого пункта в основном намечается локальной. Системы канализации населённых мест рекомендуется раздельными, с независимым отводом хозяйственно бытовых и дождевых вод.

В хозяйственную предусматривается приём сточных вод от жилой застройки, сельхозпредприятий.

В хозяйственную канализацию не принимается навозная жижа которая должна собираться в водонепроницаемые жижесборники и компостироваться. В перспективе целесообразно устройство  специальных установок по обработке и сушке навоза с дальнейшим использованием для целей удобрения полей.

Общая принципиальная схема канализации населённого пункта представляется в следующем виде:  сточные воды по уличным коллекторам поступают   к главной насосной станции, которая перекачивает их на очистные сооружения.

Электроснабжение.

Собственных источников электроснабжения Першинское муниципальное образование не имеет, по этому электроснабжение осуществляется через опорные подстанции 110/10 кВ.

Распределение электроэнергии между потребителями поселения осуществляется на напряжение 10 кВ.

Существующая схема высоковольтных электрических сетей обеспечивает надёжное электроснабжение поселения. Основной проблемой является изношенность распределительных электрических сетей.

Теплоснабжение.

Теплоснабжение потребителей децентрализованное.

Котельные, работающие на твердом топливе имеются в п. Дубки, отапливающие общественные здания и дома средней этажности. Остальные потребители имеют индивидуальные котлы.

Потребителями тепловой энергии являются:

- жилищно-коммунальный сектор;

- сельскохозяйственное производство;

- прочие потребители.

Газоснабжение.

По программе «Газификация села» планируется строительство газопровода. Прохождение трасс магистрального, а также межпоселкового газопроводов показаны на чертеже «Схема энергоснабжения».

11. Социальная инфраструктура и система культурно-бытового обслуживания.

Уровень культурно- бытового обслуживания является одним из основных факторов, определяющих условия проживания населения.

Культурно-бытовое обслуживание поселения представлено в таблице 21.

Торговля и общественное питание.

На территории муниципального образования сельское поселение Першинское торговую деятельность осуществляют: в поселке Першино магазин «Константа», магазин «Исток», магазин «У Петровича», магазин «Южный»; в деревне Федоровское  - магазин «На поляне».

Сфера общественного питания и бытового обслуживания в Першинском сельском поселении не развита. Сеть предприятий общественного питания составил бар «Мираж» в поселке Першино.

Проектные предложения.

Основными задачами в сфере торговли и услуг являются: дальнейшее развитие и совершенствование отраслей торговли, общественного питания и платных услуг; полное удовлетворение потребностей населения; укрепление и развитие предпринимательской деятельности на потребительском рынке; поддержка и развитие социально-значимых торговых и бытовых услуг; обеспечение защиты прав потребителей на потребительском рынке.

Выводы:

Наиболее динамичное развитие торгово-бытового обслуживания населения предполагается в сфере розничной торговли (продовольственной и мелкооптовой) и общественного питания, а торговля товаров народного потребления (одежда, бытовая техника) не будет столь интенсивна в виду удобной транспортной доступности с городом.

Общеобразовательные школы.

Проектные предложения.

Предлагается объединение в масштабе сельского поселения всех школьных и дошкольных учреждений в «Территориальное школьное объединение».

В сочетании с клубными учреждениями и библиотеками они должны стать досуговыми центрами не только для учащихся, но и для всех жителей села.

Концентрация финансовых вложений должна способствовать оснащению школ современным оборудованием, в первую очередь – компьютерными, а также привлечению квалифицированных кадров.

Принимаются меры по укреплению учебно-материальной базы образовательных учреждений. Обеспечены учебниками и учебно-наглядными пособиями на 90%.

Проблемы:

- слабая материально-техническая база образовательных учреждений;

- ухудшение здоровья детей;

- школьные столовые не имеют минимального перечня оборудования для организации питания детей;

- недостаточно средств для организации рационального и полноценного питания детей в школьных учреждениях;

- недостаточная компьютеризация школ;

- недостаточное финансирование на комплектование книжных фондов и организацию подписки на учебно - методическую литературу.

На перспективу вероятно совмещение разных социально – общественных функций под одной крышей и с разными входами культурно образовательного направления.

Развитая сеть автодорог с твёрдым покрытием и малые расстояния от малонаселённых пунктов до опорных пунктов, бесперебойная доставка школьников обеспечивается программой «Школьный автобус».

Здравоохранение.

- укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, социального обслуживания престарелых и инвалидов;

- ремонт  фельдшерско-акушерских пунктов.

Культура и спорт.

Проведение мероприятий в области физической культуры и спорта, фестивалей, праздников здоровья, спартакиад.

Рекреация и туризм.

Зоны кратковременного отдыха сложились в лесопарковых частях зеленых зон:

-    в муниципальном образовании Першинское – восточнее д. Храпки.

Одной из форм активного отдыха является туризм. Муниципальное образование сельское поселение Першинское располагает  значительными  природными ресурсами для организации туристских маршрутов спортивно- оздоровительного и познавательного характера.

Кладбище.

Ввиду наличия резерва муниципальных земель, примыкающих к действующему кладбищу в д. Федоровское и в д. Илейкино подготовлено предложение по его реконструкции с целью  расширения. Данное предложение включает решение трех групп проблем: проблем обеспечения санитарных норм действующего кладбища в целях его сохранения, планировочных проблем, проблем установления режима использования оставшихся резервов захоронений.

Расширенное кладбище в соответствии с его местом размещения должно принять нагрузку от ближайших населенных пунктов муниципального образования сельское поселение Першинское.

Санитарно-защитная зона от  кладбища составляет - 50 метров в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

12.  Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Першинское МО.

О целевой Программе «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории Першинского муниципального образования на 2009-2010 годы».

Жилищная проблема в муниципальном образовании Першинское по-прежнему остается острой, а ее решение актуальным. По ряду оценок одной из основных причин сокращения численности населения является отсутствие перспектив решения жилищной проблемы населения репродуктивного возраста, в основном, молодого населения. Отсутствие жилья для молодой семьи является главной причиной разводов, ведет к снижению рождаемости. В связи с этим решение жилищной проблемы молодежи является важнейшей социальной задачей государства.

Целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей, проживающих на территории сельского поселения Першинское на 2009-2010 годы» предусматривает создание системы государственной поддержки молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в целях стимулирования и закрепления положительных тенденций в изменении демографической ситуации в сельском поселении.

Цель и задачи Программы.

Целью реализации Программы является создание системы государственной поддержки молодых семей в решении жилищной проблемы.

Для достижения цели Программы необходимо решить следующие основные задачи:

- разработка и внедрение правовых, финансовых и  организационных механизмов оказания государственной поддержки молодым семьям по приобретению (строительству) жилья либо улучшению жилищных условий

- пропаганда новых приоритетов демографического поведения молодого населения, связанных с укреплением семейных отношений и многодетностью.

По программе «Газификация села» ведется строительство газопровода « Киржач – д. Лисицино – д. Ельцы – п. Першино» протяженностью более 20 км.

В агропромышленном комплексе предполагается оказание сельхозтоваропроизводителям финансовой и материальной поддержки путем выделения бюджетных ссуд, субсидий и льготных кредитов, поиску наиболее рациональных путей их реформирования и финансового оздоровления.

В животноводстве внимание будет уделяться стабильности поголовья скота и качественным показателям отрасли. Прогнозируется сохранить основное стадо крупного рогатого скота, добиться сбалансированного кормления животных за счет собственного производства, в результате чего добиться надоя от одной фуражной коровы 2670 кг, сократив при этом себестоимость производимой продукции.

Положительные изменения в аграрном секторе прогнозируются в связи с расширением доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях.

Сдерживающими факторами по-прежнему остаются дефицит оборотных средств, а также отсутствие финансовых возможностей для технического и технологического перевооружения сельскохозяйственного производства.

Достижению положительных результатов будут способствовать целенаправленные меры по реализации программ. С целью улучшения жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности по муниципальной целевой программе «Социальное развитие села» - 700 тыс. рублей.

Будет продолжена реализация приоритетного национального проекта «Развитие АПК», на который возложены  решение первоочередных задач по государственной поддержке и финансовому оздоровлению сельскохозяйственных предприятий, а также субсидирование строительства или приобретения жилья для молодых специалистов и их семей на селе, что позволит позитивно изменить качество жизни людей на селе.

Инвестиции. Строительный комплекс.

Предполагается ввод в эксплуатацию жилых домов за счет всех источников финансирования общей площадью 15 тыс. кв. метров.

В условиях ограниченности бюджетных средств инвестиционные ресурсы в строительство жилья будут сосредоточены, в основном, на решении ряда важнейших проблем социального характера, таких как обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы, вынужденных переселенцев, обеспечение жильем ветеранов и инвалидов, предоставление безвозмездных субсидий на строительство  или приобретение жилья молодым семьям и гражданам, нуждающимся в улучшение жилищных условий.

По муниципальной целевой программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» была произведена реконструкция теплотрасс ул. Строителей поселка Першино.

13. Расчет перспективной численности населения.

Для современной демографической ситуации МО сельское поселение Першинское характерны общероссийские тенденции: сокращение численности населения, низкая рождаемость и высокий уровень смертности.

Демографическая ситуация в целом не отличается от общероссийской - число умерших превышает число родившихся,  естественная убыль населения за последний год составила 47 человек в год. Компенсирующими являются миграционные процессы, которые объясняют имеющуюся тенденцию к демографическому росту.

Резервы улучшения демографической ситуации заключаются в улучшении репродуктивного здоровья населения, повышении уровня рождаемости, сокращении потерь населения в результате преждевременной смертности (особенно в трудоспособном возрасте).

В настоящее время демографическая проблема признана одной из самых актуальных на территории РФ, разрабатывается ряд мер по выходу из демографического кризиса, которые приносят определённые плоды. Однако демографический спад в нашей стране происходил на протяжении более полутора десятка лет и для восстановления  естественного воспроизводства населения, а тем более для достижения положительного естественного прироста даже при условии дальнейшего стабильного повышения уровня жизни населения  потребуется не менее продолжительный промежуток времени.

Таким образом, прирост численности населения на территории МО сельское поселение Першинское, происходит только за счёт миграции населения  и данная тенденция будет сохраняться ещё на протяжении ряда лет.

Все названные выше факторы необходимо учитывать при расчете перспективной численности населения.

По состоянию на 01.01.2009 года численность населения МО сельское поселение Першинское составила 2959 человек.

Для расчёта проектной численности населения по МО сельское поселение Першинское используем статистический метод учета естественного и механического прироста. Расчёт производится по формуле:

Нт = Нф (1+Р/100)т ,     где

Нт – расчетная численность населения через Т лет, чел.;

Нф – фактическая численность населения, чел.;

Р – среднегодовой прирост населения, %

Т – расчетный срок в годах.

Расчёт проектной численности населения по МО сельское поселение Першинское проводим с использованием среднего коэффициента ежегодного прироста по поселку Першино и дер. Федоровское за период 1959-2006 годы, равному  0,68 % в год исходя из того, что

- основная часть населения МО сельское поселение Першинское проживает на территории пос. Першино и дер. Федоровское (более 70%);

- поселок Першино и дер. Федоровское по уровню социально-экономического развития и в плане инвестиционной привлекательности территории выигрывает по сравнению с другими населёнными пунктами МО сельское поселение Першинское.

Численность населения МО сельское поселение Першинское на первую очередь строительства до 2020 года составит:

Н10=2959*(1+0,68/100)10=3166 чел.

Проектное население на расчетный срок генерального плана до 2035 года, при сохранении существующего прироста населения составит:

Н25=2959*(1+0,68/100)25=3521 чел.

Результаты расчета показывают перспективную численность населения МО сельское поселение Першинское на 2035 г. порядка 3521 человек. Прирост численности населения составит 562 человека.

Трудовые ресурсы. Структура занятости.

Согласно вероятному сценарию развития доля трудоспособного населения к 2010 году возрастет на 0,3% и будет перераспределение трудовых ресурсов между производством товаров и сферой услуг и развитие структурных характеристик занятости населения как в традиционной деятельности – здравоохранение, торговля, так и новых  - туризм, финансы, кредитование, страхование, малый и средний бизнес.

Структура занятости.

| № п.п. | Отрасли | 2009г. | 1 этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сельское хозяйство |  |  |
| 2 | Промышленность | 344 |  |
| 3 | Строительство |  |  |
| 4 | Внепроизводственная сфера: торговля, образование, медицина, обслуживание и т.д. |  |  |
| 5 | Государственное управление, коммунальные службы | 40 |  |
|  | Итого: |  |  |

14.  Перспективное развитие населенных пунктов МО сельское поселение Першинское.

Существует несколько предложений по перспективному развитию населенных пунктов МО сельское поселение Першинское:

- Строительство объекта по утилизации биологических отходов (скотомогильник) в д. Храпки МП «Полигон» площадью 625 кв. метров.

Объект предназначен для утилизации путем сжигания (кремации) поступающих на объект биологических отходов, останков животных и птицы. Скотомогильник выполняет функции по приемке временному хранению, сжиганию биоотходов, а также по утилизации продуктов горения (пепла). Прием биоотходов производится в одну смену, в светлое время суток. Проектируемый скотомогильник расположен на территории второй очереди полигона ТБО. Территория скотомогильника граничит: с севера - лесной массив, с востока – лесной массив, с запада – полигон ТБО, с юга – полигон ТБО. В состав объекта входят: навес, административно-бытовое здание, очистные сооружения бытовой канализации (септик), скважина.

- Строительство завода по производству изделий из газобетона.

Предполагаемое место размещения завода находится юго-западнее дер. Федоровское Першинского муниципального образования Киржачского района.

Площадь территории завода составляет 25 га. Проектируемый завод расположен на землях промышленности и имеет планировочные ограничения: с запада проходит железная дорога Александров – Орехово-Зуево, восточнее от проектируемого участка проходит автомобильная дорога, севернее от участка расположена территория ООО «Веко», на юге участок ограничен лесом 1 категории.

Расстояние от участка размещения завода до железной дороги составляет около 595 метров, расстояние от участка до автомобильной дороги составляет около 443 метров, до жилой застройки около 571 метров, до коллективных садов около 800 метров.

Бизнес-идея строительства, запуска и эксплуатации завода по производству изделий из газобетона (в дальнейшем - ААС, Autoclaved Aerated Concrete-«Автоклавный Аэрированный Бетон») возникла после глубокого и детального изучения рынка Москвы, Московской области и других регионов Центральной России и его расширяющихся отраслей; перспектив и доходности развития отдельных видов и направлений бизнеса. Во внимание принимались существующие тенденции развития отрасли строительства, а также мировой опыт внедрения передовых технологий.

Покупка оборудования (завода по производству газобетонных блоков) предполагается у компаний \Wehrhahn (Германия) и НЕSS ААС Systems В.V. (Голландия).

По функциональному использованию площадку предприятия следует разделять на зоны:
     
      а) предзаводскую (за пределами ограды или условной границы предприятия); 
     
      б) производственную; 

      в) подсобную; 

      г) складскую;

Деление на зоны допускается уточнять с учетом конкретных условий строительства.

В генеральном плане проектируемого предприятия следует предусматривать:
     
      а) организацию санитарно-защитной зоны;
     
      б) увязку с планировкой и застройкой прилегающих селитебных и других функциональных зон поселения;
     
      в) поочередное совершенствование функционального зонирования и планировочного решения отдельных зон площадки предприятия и ее благоустройства без остановки основного производства предприятия.

Автомобильные дороги промышленных предприятий и промышленных узлов следует проектировать в соответствии с главой СНиП по проектированию автомобильных дорог.

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха, курорта с обязательным обозначением границ. 
Данный завод относится к III классу - санитарно-защитная зона которого составляет 300 м.

15. Направления комплексного развития территории МО сельское поселение Першинское.

Одной из главных задач проекта является определение оптимального перспективного направления развития МО сельское поселения Першинское на расчетный срок (до 2035 года).

Кроме того, целью данного проекта является необходимость создания с помощью градостроительных средств условий устойчивого комплексного развития сельского поселения в сложившейся экономической, экологической, историко-культурной ситуации. Особенно важно использование удобного географического положения и развитых транспортных связей сельского поселения Першинское в русле создания производственных мощностей и перевалки грузопотока для строительства.

Для выполнения этих задач проектом предлагается комплекс мероприятий, направленных на обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности и создание условий устойчивого развития поселения на расчетный срок и долгосрочную перспективу:

- создание рациональной планировочной структуры;

- функциональное зонирование территории, выполненное на основе анализа сложившейся структуры использования земельных ресурсов;

- определение новых проектных и резервных территорий для развития жилой и производственной зон;

- реконструкция общественного центра, а также организация новых общественных подцентров обслуживания;

- реконструкция существующей сети улиц, дорог, создание новых магистралей и организация удобных связей между жилой зоной, общественными центрами и местами приложения труда;

- организация рекреационной зоны;

- обеспечение всей территории сельского поселения инженерной инфраструктурой и в итоге создание наиболее благоприятных условий труда, быта и отдыха населения.

В результате комплексного анализа современного состояния  муниципального образования Першинское и прилегающих к нему территорий можно сделать вывод, что, несмотря на занимаемое удобное географическое положение с развитыми транспортными связями, окружение населенного пункта характеризуется рядом существенных факторов, ограничивающих территориальные возможности для перспективного развития.

Анализируя сложившуюся ситуацию территориального развития муниципального образования Першинское, можно сделать следующие выводы:

- развитие жилой зоны на расчетный срок возможно преимущественно за счет земель сельхозназначения, присоединяемых к землям населенных пунктов.

При разработке генерального плана муниципального образования сельское поселение Першинское включены в черту населенных пунктов земельные участки:

| Населенные пункты | Земельные участки, включаемые в черту населенных пунктов | Планируемое использование |
| --- | --- | --- |
| 1. пос. Першино | 1. Земли в ведение администрации. Площадь земельного участка=229039 кв.м 2. Земли в ведение администрации. Площадь земельного участка=222441 кв.м 3. Земли в ведение администрации. Площадь земельного участка=224740 кв.м | Индивидуальная жилая застройка. Жилая застройка (1994 год). Производство. |
| 3. д. Илейкино | 4. Земли в ведение администрации. Площадь земельного участка=81600 кв.м | Индивидуальная жилая застройка. |
| 4. д. Дворищи | 5. Участок, находится примерно в 340 м по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Першинское сельское поселение, д. Дворищи, ул. Пионерская, дом 10. Площадь земельного участка=50000 кв.м Вид права: собственность. 6. Участок, находится примерно в 150 м по направлению на запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Першинское сельское поселение, д. Дворищи, ул. Пионерская, дом 10. Площадь земельного участка=26205 кв.м Вид права: собственность. 7. Участок, находится примерно в 530 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Першинское сельское поселение, д. Дворищи, ул. Медиков, дом 7. Площадь земельного участка=58800 кв.м Вид права: собственность. 8. Участок, находится примерно в 360 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Першинское сельское поселение, д. Дворищи, ул. Медиков, дом 7. Площадь земельного участка =58800 кв.м Вид права: собственность. 9. Участок, находится примерно в 310 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Першинское сельское поселение, д. Дворищи, ул. Пионерская, дом 16. Площадь земельного участка =58800 кв.м Вид права: собственность. 10. Участок, находится примерно в 220 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Першинское сельское поселение, д. Дворищи, ул. Медиков, дом 7. Площадь земельного участка =58800 кв.м Вид права: собственность. | Индивидуальная жилая застройка. Индивидуальная жилая застройка. Индивидуальная жилая застройка. Индивидуальная жилая застройка. Индивидуальная жилая застройка. Индивидуальная жилая застройка. |
| 5. д. Финеево | 11. Участок, находится примерно в 170 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Першинское сельское поселение, д. Финеево, ул. Центральная, дом 8. Площадь земельного участка =150000 кв.м Вид права: собственность. 12. Участок, находится примерно в 240 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Финеево, ул. Центральная, дом 8. Площадь земельного участка =50000 кв.м Вид права: собственность. 13. Участок, находится примерно в 280 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Финеево, ул. Центральная, дом 8. Площадь земельного участка =50000 кв.м Вид права: собственность. 14. Участок, находится примерно в 280 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Финеево, ул. Центральная, дом 8. Площадь земельного участка =50000 кв.м Вид права: собственность. 15. Участок, находится примерно в 120 м по направлению на юго-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, д. Финеево, ул. Центральная, дом 8. Площадь земельного участка =61300 кв.м Вид права: собственность. 16. Земли в ведение администрации. Площадь земельного участка =557194 кв.м | Индивидуальная жилая застройка. Индивидуальная жилая застройка. Индивидуальная жилая застройка. Индивидуальная жилая застройка. Индивидуальная жилая застройка. Жилая застройка (1994 год). |
| 6. д. Ильинское | 17. Участок, находится примерно в 900 м по направлению на север от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Першинское сельское поселение, д. Ильинское, ул. Былинная, дом 14. Площадь земельного участка =62000 кв.м Вид права: собственность. 18. Участок, находится примерно в 430 м по направлению на юг от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Першинское сельское поселение, д. Никифорово, ул. Луговая, дом 19. Площадь земельного участка =50000 кв.м Вид права: собственность. 19. Участок, находится примерно в 780 м по направлению на северо-запад от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Першинское сельское поселение, д. Ильинское, ул. Былинная, дом 14. Площадь земельного участка =48800 кв.м Вид права: собственность. 20. Участок, находится примерно в 590 м по направлению на северо-восток от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Першинское сельское поселение, д. Ильинское, ул. Былинная, дом 14. Площадь земельного участка =58800 кв.м Вид права: собственность. | Индивидуальная жилая застройка. Индивидуальная жилая застройка. Индивидуальная жилая застройка. Индивидуальная жилая застройка. |
| 7. д. Никифорово | 21. Земли в ведение администрации. Площадь земельного участка =22814 кв.м | Жилая застройка (1994 год). |
| 8. д. Старово | 22. Земли в ведение администрации. Площадь земельного участка =94850 кв.м | Жилая застройка (1994 год). |
| 9. д. Федоровское | 23. Земли в ведение администрации. Площадь земельного участка =25690 кв.м 24. Земли в ведение администрации. Площадь земельного участка =39160 кв.м 25. Участок, находится примерно в 692 м от ориентира жилой дом, расположенного за пределами участка, адрес ориентира: обл. Владимирская, р-н Киржачский, МО Першинское сельское поселение, д. Федоровское, ул. Бобкова, дом 85. Площадь земельного участка =250000 кв.м Вид права: гос.собственность 26. Участок, находится юго-западнее от д. Федоровское. Площадь земельного участка =1090000 кв.м Вид права: гос.собственность | Жилая застройка (1994 год). Сельскохозяйственное производство. Производство. (Строительство завода «КиржачГазоБетон»). Производство. (Инвестиционная площадка). |

Сведения о лесных участках земель лесного фонда, включаемых в границы населенных пунктов.

| № | Местоположение земельного участка | Замечания |
| --- | --- | --- |
| 1 | пос. Першино | Включено Филипповское уч. лесничество, кв. 67, часть выдела 1, Эксплуатационные леса. |
| 2 | д. Илейкино | Включено Южное уч. лесничество (урочище «За власть советов») кв. 12, части выделов 18 и 23. Запретные полосы вдоль рек. |
| 3 | д. Финеево | Включено Южное уч. лесничество (урочище «За власть советов») кв. 14, выдел 36, пл. 1,2 га, часть выдела 35. Защитные полосы вдоль дорог. |
| 4 | д. Ильинское | Включено Южное уч. лесничество (урочище «За власть советов») кв. 19 части выделов 1 и 9. Запретные полосы вдоль рек. |
| 5 | д. Никифорово | Включено Южное уч. лесничество (урочище «За власть советов») кв. 17 часть выдела 17, кв. 18 части выделов 6 и 7. Запретные полосы вдоль рек. |

16. Обоснование предложений по территориальному планированию МО сельского поселения Першинское.

Тенденции и приоритеты экономического развития сельского поселения Першинское.

Основу экономического потенциала сельского поселения Першинское составляет сельскохозяйственный комплекс, промышленность, транспорт, связь, строительный комплекс.

Промышленность сохраняет и укрепляет ведущие позиции в экономике сельского поселения Першинское. С целью эффективного использования промышленного потенциала поселения к управлению предприятиями привлечены крупные корпоративные объединения. Наиболее крупными и значимыми для экономики поселения в настоящее время являются такие промышленные предприятия, как завод «Beko» по производству бытовой техники и ЗАО «Першинское литье». ООО «Beko» производит стиральные машины, холодильники, телевизоры. С конвейеров «Beko» ежедневно сходят 1600 стиральных машин и  900 холодильников. Вся продукция с маркой «Beko» соответствует европейским стандартам качества и имеет необходимые сертификаты. Это позволяет экспортировать произведенную у нас технику во многие страны.

Поселок Першино является административным, культурным и промышленно-производственным центром муниципального образования  Першинское сельское поселение.

В последние годы в экономике Першинского муниципального образования наблюдаются сравнительно устойчивые темпы развития. Положительная динамика промышленного, сельскохозяйственного производства, развивается потребительский рынок, малое предпринимательство.

К приоритетным направлениям стратегического развития сельского поселения относятся сферы хозяйства, связанные с повышением устойчивости местной экономики, а  именно, бюджетообразующие производства. Укрепление местного бюджета, в свою очередь, позволит приступить к решению комплекса социально-экономических проблем территории.

Агропромышленный комплекс муниципального образования в последние годы функционирует в достаточно сложных экономических и финансовых условиях.

Сдерживающими факторами  развития отрасли являются:

- значительный износ сельскохозяйственной техники в хозяйствах района;

- недостаток высококвалифицированных кадров;

- высокий уровень цен на новую технику;

- высокие ставки налогообложения и кредитов;

- наличие большого количества посредников на пути от производителя продукции до конечного потребителя;

- огромный диспаритет цен на сельскохозяйственную продукцию и энергоносители.

Основные проблемы в промышленности обусловлены:

- достаточно низким уровнем использования производственных мощностей;

- недостатком оборотных средств, не позволяющим организовать ритмичную работу предприятий;

- низким техническим уровнем большинства промышленных предприятий;

- высокой степенью износа на большинстве предприятий отрасли основных производственных фондов.

В строительном комплексе основной проблемой является недостаток квалифицированных рабочих строительных специальностей.

В агропромышленном комплексе приоритетными, стратегическими задачами остаются финансовое оздоровление убыточных и низко рентабельных хозяйств, совершенствование хозяйственного  механизма, реструктуризация накопленных долгов.

В животноводстве в свете выполнения национального проекта «Развитие АПК» главными задачами остаются сохранение и наращивание поголовья скота и птицы, повышение его продуктивности, увеличение производства мяса, молока, другой продукции за счет:

- создания прочной кормовой базы;

- внедрения хозрасчета и новых технологий по содержанию животных;

- повышения эффективности селекционно-племенной работы.

В перспективном периоде осуществляется реструктуризация промышленного комплекса и определение в его отраслевой структуре доминирующих функций предприятиям перерабатывающей отрасли и промышленности строительных материалов.

Отраслевая структура промышленного производства будет формироваться на основе создания новых производств, освоения новых видов продукции, востребованных рынком, на основе перепрофилирования и модернизации старых производств, имеющих резервные конкурентоспособные мощности.

17.Положение о территориальном планировании.

Цели и задачи территориального планирования в генеральном плане Першинского муниципального образования.

Генеральный план поселения – документ территориального планирования, определяющий стратегию градостроительного развития поселения. Генеральный план является основным градостроительным документом, определяющим в интересах населения и государства условия формирования среды жизнедеятельности, направления и границы развития территорий поселений, зонирование территорий, развитие инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, градостроительные требования к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию.

Основными целями территориального планирования при разработке генерального плана Першинского муниципального образования являются:

- создание действенного инструмента управления развитием территории в соответствии с федеральным законодательством и законодательством субъекта Российской Федерации;

- обеспечение средствами территориального планирования целостности сельского поселения как муниципального образования;

- выработка рациональных решений по планировочной организации, функциональному зонированию территории и созданию условий для проведения градостроительного зонирования, соответствующего максимальному раскрытию социально-экономического потенциала поселения с учетом  развития, инженерной и транспортной инфраструктуры.

Проектные решения генерального плана являются основой для комплексного решения вопросов организации планировочной структуры; территориального, инфраструктурного и социально-экономического развития поселения; разработки правил землепользования и застройки, устанавливающих правовой режим использования территориальных зон; определения зон инвестиционного развития.

Реализация указанных целей осуществляется посредством решения следующих задач территориального планирования:

- выявление проблем градостроительного развития территории Першинского муниципального образования, обеспечивающих решение этих проблем на основе анализа параметров муниципальной среды, существующих ресурсов жизнеобеспечения, а также отдельных принятых градостроительных решений;

- разработка разделов генерального плана (не разрабатываемых ранее): схема планировочной организации территории, схема генерального плана в границах муниципального образования;

- определение направления перспективного территориального развития и предложения по проектной границе населенных пунктов;

- функциональное зонирование территории (отображение планируемых границ функциональных зон);

- разработка оптимальной функционально-планировочной структуры Першинского муниципального образования, создающей предпосылки для гармоничного и устойчивого развития территорий для последующей разработки градостроительного зонирования, подготовки правил землепользования и застройки;

- определение системы параметров развития Першинского муниципального образования, обеспечивающей взаимосогласованную и сбалансированную динамику градостроительных, инфраструктурных, природных, социальных и рекреационных компонентов развития;

- подготовка перечня первоочередных мероприятий и действий по обеспечению инвестиционной привлекательности сельского поселения при условии сохранения окружающей природной среды;

Для решения этих задач проведен анализ использования территории Першинского муниципального образования, выявлены ограничения по использованию территории, в том числе с учетом границ территорий объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства местного значения.

В результате анализа использования территории Першинского муниципального образования проектом предложена градостроительная модель комплексного решения экономических, социальных, экологических проблем, направленных на обеспечение устойчивого развития Першинского муниципального образования, а именно:

-  комплексное территориальное развитие Першинского муниципального образования на I очередь, расчетный срок (до 2035 года) и на перспективу;

-  функциональное зонирование территории;

-  организация структуры транспортных магистралей и увязка ее с внешней транспортной структурой;

-  перспективное направление развития производственной зоны;

- внедрение наукоемких экологически чистых технологий с целью реконструкции и модернизации вредных производств;

-  развитие и освоение рекреационной природной зоны;

-  определение проектных границ населенных пунктов.

Земли, подлежащие включению в границу населенного пункта, используются настоящими землепользователями по прямому назначению до момента их освоения под застройку с соблюдением условий и ограничений, определенных генеральным планом.

В составе проекта выполнен комплексный анализ существующего использования территории поселения с отображением границ земель различных категорий, границ ограничений, диктующих определенные регламенты по использованию земельных участков, границ территорий объектов историко-культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий, границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства.

Генеральным планом определяются планируемые границы функциональных зон муниципального образования Першинское с отображением параметров их планируемого развития, устанавливается порядок и очередность реализации предложений по территориальному планированию.

18. Перечень мероприятий по территориальному планированию.

Проектируемая территориально-планировочная организация муниципального образования Першинское.

В основу планировочного решения генерального плана Першинского муниципального образования положена идея создания современной благоустроенной территории на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры территории муниципального образования, с учетом сложившихся транспортных связей, природно-ландшафтного окружения, наличия водных бассейнов рек.

Генеральный план предусматривает дальнейшее развитие существующей территориально-планировочной структуры в увязке со вновь осваиваемыми территориями, комплексное решение экологических и градостроительных задач, развитие системы внешнего транспорта.

Основными градостроительными мероприятиями при проектировании являются:

- совершенствование функционального зонирования;

- завершение формирования существующего общественного центра, создание общественного центра и подцентров обслуживания на проектируемых территориях;

- новое жилищное строительство с расселением более высокой плотностью застройки вокруг зон центров обслуживания;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- создание развитых многофункциональных компактно расположенных производственных зон;

Совершенствование функционального зонирования предполагает упорядочение  размещения объектов различного функционального назначения:

- вынос из санитарно-защитных зон жилого фонда;

Завершение формирования общественного центра заключается в развитии существующих объектов обслуживания, их реконструкции и модернизации.

Проектом предусмотрено максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием.

На расчетный срок проектом предусматривается создание жилого фонда с развитой сетью объектов обслуживания и отдыха населения.

Планировочное решение нового жилого фонда подчинено направлениям существующих и проектируемых планировочных ограничений. Территориально-планировочная организация в проектных границах предусматривает деление территории на зоны первоочередной и расчетного срока строительства застройки:

Для возможности размещения расчетного количества жителей муниципального образования проектируемая жилая застройка представлена тремя типами домов: малоэтажная застройка (до 3-х этажей), застройка средней этажности (2-4 этажа) и индивидуальная застройка. Наибольшая плотность проектируемой застройки – на земельных участках в центральной части жилого массива и на территориях вокруг центров обслуживания.

Структура общественных центров дополняется системным размещением отдельно стоящих и встроенно-пристроенных общественных зданий (подцентров) для обеспечения нормативного радиуса обслуживания, обеспечивающими полный комплекс услуг для современного населенного пункта, соответствующим нормативно необходимым согласно приложению 7 СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений».

Кроме того, структура общественных центров и подцентров дополняется формированием общественно-деловой зоны на прилегающих к ним участках жилых зон для приоритетного размещения объектов общественного назначения и системы обслуживания с привлечением частного бизнеса.

Проектом определено размещение производственной зоны муниципального образования Першинское на базе сохраняемых генеральным планом существующих предприятий и на расчетный срок, и на долгосрочную перспективу.

Совершенствование транспортной инфраструктуры заключается в обеспечении удобных и эффективных транспортных связей путем дифференциации улиц и проездов по категориям в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; реконструкции существующих транспортных узлов: пересечений и примыканий автодорог путем выбора современных и эффективных вариантов транспортных развязок.

Неотъемлемой частью общей архитектурно-планировочной структуры населенных пунктов является озеленение. Создание многофункциональной системы зеленых насаждений – одно из важнейших мероприятий генерального плана. Система зеленых насаждений формируется для оздоровления окружающей жизненной среды, наилучшей организации массового отдыха населения, обогащения внешнего облика населенных пунктов.

Ландшафтная архитектура участвует в формировании своеобразного облика каждого общественного центра, усиливая его композиционное качество.

Одной из функций общественных центров является проведение массовых мероприятий: митингов, праздничных гуляний, фестивалей и пр., для чего проектом предусмотрена организация площадей при центрах обслуживания. Средствами озеленения и благоустройства создается благоприятная функциональная и эстетическая среда крупного пространства. Кроме того, предполагается использование элементов  дизайна – информационные устройства, декоративная подсветка, световая реклама и др. Элементы благоустройства – малые формы архитектуры, декоративные покрытия, растительные группы и цветочные оформления создают в целом на территории общественно-деловых центров благоприятную среду общественной и культурной деятельности.

Территории не включенные в границы населенных пунктов используются по своему существующему назначению, до возникновения необходимости в их застройке.

Проектом сохраняются памятники истории, архитектуры и археологии, расположенные на территории сельского поселения, с обозначением границ  охранных зон.

18.1. Функциональное зонирование территории.

Основной составляющей документов территориального планирования (в данном случае проекта генерального плана Першинского сельского поселения) является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основными целями функционального зонирования, утверждаемого в данном генеральном плане, являются:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно- строительной стратегии развития поселения.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в т.ч. ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития поселения;

- проектная, планировочная организация территории поселения.

Функциональное зонирование Першинского муниципального образования:

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам экономического развития поселения и охраны окружающей среды;

- предусматривает значительное территориальное развитие рекреационной и жилой зоны, в том числе для трудовых мигрантов;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры, способной принять расчетную численность прирастающего и мигрирующего населения;

- устанавливает функциональные зоны и входящие в них функциональные подзоны с определением границ и особенностей функционального назначения каждой из них;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон и подзон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

Функциональное зонирование территории Першинского муниципального образования предусматривает упорядочение существующего зонирования в целях эффективного развития каждой зоны.

Проектом предусматривается зонирование территории поселения на следующие виды функциональных зон:

- жилая;

- общественно-деловая;

- производственная;

- рекреационная;

- специального назначения;

- сельскохозяйственного использования.

С помощью функционального зонирования территории практически каждому из основных планировочных элементов поселения в природном пространстве и структуре отведено свое закономерное место и обеспечена возможность дальнейшего развития.

18.2. Жилая зона.

Жилая зона находящаяся на территории муниципального образования Першинское   представлена в основном существующей 1 – 2-х этажной индивидуальной застройки. Жилая зона предназначена также для размещения проектируемой малоэтажной и средней застройки с приквартирными земельными участками, индивидуальной застройки с приусадебными земельными участками.

В жилой зоне размещаются:

– отдельно  стоящие, встроенные и пристроенные объекты социального, культурно-бытового обслуживания населения, культовые здания, стоянки автомашин, гаражи индивидуальных машин, станции технического обслуживания;

– автозаправочные станции, производственные, коммунально-складские объекты, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду.

Жилая зона представлена территориями различных типов существующей застройки и новыми территориями, предназначенными для размещения проектируемого жилого фонда.

Предусматривается поэтапное освоение территорий. Проектом определены территории для освоения на первоочередной и расчетный срок - до 2035г. Плотность застройки регламентируется, в соответствии со СНиП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских  и сельских поселений» приложение 5.

В связи с тем, что размещение новой застройки планируется преимущественно на землях сельскохозяйственного назначения, предусматривается поэтапное изменение вида землепользования в установленном законом порядке в соответствии с этапами строительства, определенными генеральным планом.

18.3. Общественно-деловая зона.

Общественно-деловая зона представлена существующим общественным центром в поселке Першино и проектируемыми центрами обслуживания, расположенными в существующих жилых зонах

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона представлена:

- общественным центром в поселке Першино;

- центрами обслуживания производственной зоны;

- общественными подцентрами обслуживания, размещенными в жилых массивах населенных пунктов.

Разрешенные виды использования на территории общественно-деловой зоны: объекты здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, коммерческой деятельности, образовательных и административных учреждений, культовые здания, автомобильные стоянки транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы, предприятия связи, научные учреждения, офисы, конторы, компании и другие предприятия бизнеса.

18.4. Размещение учреждений обслуживания.

Поселок Першино является административным, деловым, культурным центром муниципального образования Першинского муниципального образования и имеющаяся сеть предприятий и учреждений обслуживания не обеспечивает в полном объеме потребности населения.

Генеральным планом предусматривается дальнейшее развитие и совершенствование структуры обслуживания с учетом сложившихся факторов и перспективного развития поселения.

Основными принципами в оптимизации системы обслуживания поселения, подборе и определении мощности предприятий являются:

– повышение уровня и качества обслуживания при одновременном сокращении расходов времени населения на поездки в культурно-бытовых целях;

– возможность мобильного обслуживания и доставки товаров и услуг периодического и эпизодического спроса на основе заказов и заявок;

– максимально возможное приближение и равномерное рассредоточение в жилой застройке обслуживающих центров периодического и массового спроса для удовлетворения потребностей населения.

По временной доступности и частоте спроса все проектируемые и существующие учреждения обслуживания делятся на категории:

–  учреждения повседневного спроса – первая ступень обслуживания для постоянного населения: детские дошкольные учреждения, начальные общеобразовательные школы, магазины продовольственных и промышленных товаров, комплексные физкультурные площадки, столовые, приемные пункты КБО, бани, кафе и т.д. Учреждения повседневного спроса находятся в пределах пешеходной доступности и размещаются в каждом микрорайоне или жилой группе поселка;

– учреждения периодического пользования (межпоселкового обслуживания) –  вторая ступень обслуживания – размещаются в центрах населенных пунктов; для постоянного населения:  средние школы, поликлиники, амбулатории, кинотеатры, клубы, стадионы, кафе, комбинаты бытового обслуживания, магазины – обслуживают население в пределах 30 минутной транспортной доступности;

– учреждения  эпизодического  пользования:  административно - хозяйственные, деловые, финансово-кредитные учреждения, музеи, библиотеки, учреждения стационарного медицинского обслуживания, соцобеспечения, крупные спортивные комплексы районного значения, высшие учебные заведения, гостиницы, крупные торговые центры.

В связи с дальнейшим развитием муниципального образования Першинское генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением и реконструкцией существующих.

Размещение учреждений обслуживания периодического и эпизодического пользования принято на перспективу в соответствии с планировочной структурой поселения в общественном центре и подцентрах обслуживания.

При размещении всех учреждений обслуживания учитывались нормативные радиусы доступности.

На схеме функционального зонирования определены зоны для размещения учреждений обслуживания с выделением территорий административно-делового, общеобразовательного, торгово-бытового, культурно - просветительского, лечебно - оздоровительного, спортивно-рекреационного назначения.

18.5. Производственная зона.

Производственная зона расположена в северной части поселения, где размещаются проектируемые производственные и коммунально-складские предприятия с санитарно-защитными зонами, а также фрагментарно на территории жилой зоны населенных пунктов, состоящая из предприятий малого класса, сохраняемых проектом при условии выполнения ряда мероприятий по улучшению технологического процесса и организации СЗЗ.

Проектом определено размещение производственной зоны в северной части поселения на базе существующей производственной зоны, сформировавшейся на основе железнодорожного транспортного узла, малых производственных зон в северной части поселения на основе транспортных обходов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс вредности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

– максимально возможное размещение промышленных объектов в промзонах поселения;

– развитие производственной застройки за счет освоения новых производственных участков;

– обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры, санитарно-защитных зон.

Основу планировочной организации сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большой части трудоспособного населения сферу приложения труда и обуславливают направления трудовых связей.

Производственная зона поселения формируется на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий.

Генеральным планом предусматривается:

- создание на базе предприятий в северной части поселения многофункциональной северной производственной зоны;

- развитие  и реконструкция существующих производственных территорий;

- строительство дорог в производственной зоне, объединенных с сетью улиц жилой застройки в единую систему;

- выделение зон для размещения предприятий малого бизнеса и обслуживающих учреждений;

- упорядочение функционально-планировочного зонирования производ- ственной зоны;

- улучшение состояния окружающей среды за счёт реорганизации производственной зоны, модернизации сохраняемых объектов с расчетной санитарной зоной от границ своей территории;

Размещение объектов предпринимательской деятельности, малых производственных предприятий планируется как на проектируемых производственных территориях, так и на участках существующих предприятий, предусмотренных к постепенному выносу за пределы селитебной зоны.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также максимальное благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

18.6. Зона рекреационного назначения.

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки поселения и включает парки, сады, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств муниципального образования.

Зона охватывает также прибрежные территории реки Шерна, Киржач, активно используемые населением для отдыха.

Разрешенные виды использования: пляжи, спортивные и игровые площадки, аттракционы, летние кинотеатры, концертные площадки.

Неосновные и сопутствующие виды использования: мемориалы, автостоянки, вспомогательные сооружения, связанные с организацией отдыха (администрация, кассы, пункты проката, малые архитектурные формы и т.д.).

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): кафе, бары, закусочные; объекты, связанные с отправлением культа; общественные туалеты.

Рекреационная зона сельского поселения Першинское представлена парком в существующем общественном центре в поселке Першино, сквером при Доме культуры, парками и скверами в проектируемых общественных центрах и подцентрах  и озелененной прибрежной полосой рек Шерна, Киржач.

Зона рекреационного назначения выполняет важные функции в организации среды обитания человека, такие как:

-эстетическое и экологическое равновесие окружающей среды;

-формирование архитектурно-рекреационных ансамблей, бульваров, парков, скверов и др.

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации рекреационные зоны относятся к особо охраняемым территориям, имеющим свои регламенты по использованию.

18.7. Зона специального назначения.

Разрешенные виды использования: захоронения, кладбища, крематории, скотомогильники, свалки бытовых отходов и иные объекты, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также объекты, создание и использование которых невозможно без установления специальных нормативов и правил.

Не основные и сопутствующие виды использования:  культовые сооружения, объекты эксплуатации кладбищ, иные вспомогательные производства и административные объекты, связанные с функционированием кладбищ; зеленые насаждения; инженерные коммуникации. Условно разрешенные виды использования (требующие специального разрешения): мусороперерабатывающие и мусоросжигательные заводы, полигоны захоронения не утилизируемых производственных отходов и другие объекты.

К зоне специального назначения Першинского муниципального образования относятся территория существующих кладбищ, проектируемых кладбищ традиционных захоронений, проектируемый полигон сбора и сортировки твердых бытовых отходов и их санитарно-защитные зоны.

18.8. Зона сельскохозяйственного использования.

В пределах проектируемых и существующих границ населенных пунктов располагаются сельскохозяйственные угодья, занятые пашней, садами, овощными культурами; крестьянские хозяйства, относящиеся к зоне сельскохозяйственного использования. Земли сельскохозяйственного использования предназначены для нужд сельского хозяйства, как и другие земли, предоставленные для этих целей, в соответствии  с  градостроительной  документацией о территориальном  планировании, а также разработанной на их основе землеустроительной документацией (территориальным планированием использования земель).

Разрешенные виды использования: сельскохозяйственные угодья (пашни, сады, виноградники, огороды, сенокосы, пастбища, залежи), лесополосы, внутрихозяйственные дороги, коммуникации, леса, многолетние насаждения, замкнутые водоемы, здания, строения, сооружения, необходимые для функционирования сельского хозяйства, в том числе сельскохозяйственные предприятия, опытно-производственные, учебные, учебно-опытные, учебно-производственные хозяйства, научно-исследовательские учреждения, образовательные учреждения высшего профессионального, среднего профессионального и начального профессионального образования сельскохозяйственного профиля и общеобразовательные учреждения для сельскохозяйственного производства, научно-исследовательских и других целей.

Не основные и сопутствующие виды использования: инженерные коммуникации и транспортные сооружения, устройства; земельные участки, предоставляемые гражданам для ведения крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства (садоводства, животноводства, огородничества, сенокошения и выпаса скота), а также несельскохозяйственным и религиозным организациям для ведения сельского хозяйства.

Условно разрешенные виды использования (требующие специального согласования): карьеры перерабатывающих предприятий, склады, рынки, магазины, стоянки транспортных средств (терминалы), превышающие разрешенные размеры; почтовые отделения, телефон, телеграф; временные сооружения мелкорозничной торговли и другие сооружения.

Территории зон сельскохозяйственного использования могут функционировать в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и  перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

Территории зон сельскохозяйственного назначения, расположенные в пределах проектной границы, могут использоваться в целях ведения сельского хозяйства до момента изменения вида их деятельности и  перевода в другие категории в соответствии с функциональным зонированием, намеченным генеральным планом.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Культурно- бытовое обслуживание Таблица 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Населенный пункт | Численность населения |  |  |  |  |  |  | объекты |
|  |  |  |  | школа количество уч-ся | ДОУ количество детей | ФАП, больница | Магазин, количество | Отделение связи | ДК | баня, количество |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | поселок | Першино | 1265 | средняя 114 | ДОУ 55 | Амбулатория | 4 | отделение связи | ДК | баня |
| 2 | деревня | Храпки | 167 |  |  | ФАП | 1 |  | ДК |  |
| 3 | деревня | Федоровское | 1098 |  | ДОУ 35 |  | 4 |  |  |  |
| 4 | деревня | Илейкино 25 | 28 |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 5 | деревня | Никифорово | 29 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| 6 | деревня | Финеево | 51 |  |  | ФАП | 2 |  |  |  |
| 7 | деревня | Старово | 31 |  |  |  | 1 |  |  |  |
| Школы | Количество учащихся 2008-2009 учебного года |  | Всего |  |
|  | классы |  |  |
|  | 1 | 2 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 И | 11 |  |  |
| 1. Першинская средняя | 9 | 9 | 13 | 6 | 12 | 9 | 16 | 8 | 22 | 5 | 5 | 114 |  |
| Итого | 9 | 9 | 13 | 6 | 12 | 9 | 16 | 8 | 22 | 5 | 5 | 114 |  |
| Количество детей в возрасте от 6 до 17 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259 |  |