Приложение

к постановлению главы

сельского поселения Филипповское

от ___________ № _________

# ПРОЕКТ

# Схема теплоснабжения

# сельского поселения Филипповское

# Киржачского района Владимирской области

I. ВВЕДЕНИЕ

1. Общие указания

Развитие систем теплоснабжения поселений в соответствии с требованиями Федерального закона № 190-ФЗ «О теплоснабжении» необходимо для удовлетворения спроса на тепловую энергию и обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом, внедрения энергосберегающих технологий. Развитие системы теплоснабжения осуществляется на основании схем теплоснабжения.

Схема теплоснабжения муниципального образования сельское поселение «Филипповское» Киржачского района разработана администрацией поселения.

Муниципальное образование сельское поселение «Филипповское » расположено  юго-западной части Киржачского района.

Предусматривается разработка схем теплоснабжения для населенных пунктов, имеющих централизованное теплоснабжение.

2. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИХ И КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

По характеру рельефа территория сельского поселения Филипповское  представляет собой переход от возвышенных отрогов Клинско-Дмитровской гряды (абсолютные высоты 170-200 метров над уровнем моря) к Киржачской зандровой равнине (абсолютные высоты 140-150 метров над уровнем моря).

Поверхность поселения наклонена с севера на юг к долине р. Клязьмы.

Северная часть по геоморфологическим признакам определяется как морено-эрозионная Дубнинско-Нерлинская равнина, приурочена к восточному склону Клинско-Дмитровской гряды и отличается увалисто-холмистым рельефом с ярко-выраженной овражно-балочной сетью.

Киржачская зандровая равнина отличается слабо-волнистым рельефом поверхности, значительной заболоченностью.

Долины рек извилистые, склоны умеренные, местами крутые, слабо расчлененные неглубокими оврагами и долинами притоков. Заболоченные территории находятся в юго-западной части района.

Климат умеренно-континентальный. Средняя температура наиболее теплого месяца – июля +18 0С, холодного периода – января -16 0С. Длительность безморозного периода в среднем составляет 115-125 дней. Абсолютно минимальная температура воздуха  -48 0С. Средняя температура наиболее холодной пятидневки  -32 0С.

Расчетная температура наружного воздуха -28оС,

Расчетная температура наружного воздуха за отопительный период -3,5оС.

Продолжительность отопительного периода -213 суток.

Устойчивый снежный покров образуется в конце ноября, начинает разрушаться в первой половине апреля.

Максимальная высота снежного покрова 43-80 см.

Относительная влажность воздуха в холодный период года (январь) составляет 83%, а тёплый (май) - 48%. Среднемноголетняя относительная влажность воздуха 67-74%.

Среднегодовое количество осадков – 510-560 мм, из которых 70-75% выпадает в теплый период, с температурой выше 10 0С (280 мм). В конце зимы и начале осени нередки продолжительные дождевые периоды. Ветры преобладают южных и юго-западных румбов. Скорость ветра в среднем 4,4 м/с. По теплообеспеченности (сумме температур выше +10 0С, условиям увлажненности) район относится к 3 агроклиматической зоне, охватывающей западную часть области. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ Филипповское

Численность населения по сатистическим данным на 1 января  2013 г . составляет – 2569 человек в том числе: д. Аленино - 564 человека; д. Бережки - 9 человек; хутор Буяни – 0 человек; д. Бынино – 17 человек ; д. Головино - 4 человека; д. Дворищи – 62; д. Дубки – 65 человек; с. Заречье – 292 человека ; д. Захарово – 9 человек ; д. Карповщина –29 человека; д. Кашино  – 253 человека ; д. Красный огорок – 5 человек; д. Красный угол – 6 человек; пос. Красный угол – 0 человек; д. Крутец - 3 человека; пос. Лисицыно – 3 человека; участок Ляпино – 3 человека; д. Мележа – 65 человек; д. Песьяне – 329 человек; д. Ратьково – 138 человек; д. Рожково – 12 человек; д. Сергиевка – 52 человека; д. Соповские Землянки – 17 человек; с. Филипповское – 631 человек; пос. Шувалово – 1 человек.

Жилой фонд представлен, в основном, усадебной застройкой, также имеются многоквартирные дома с количеством квартир две и более. В ряде населенных пунктов имеются общественные здания.

Вид теплоснабжения  по населенным пунктам поселения:

| № пп | Наименование населенного пункта | Вид отопления |
| --- | --- | --- |
| 1. | д.Аленино | Индивидуальное |
| 2. | д.Бережки | Индивидуальное |
| 3. | хутор Буяни | Индивидуальное |
| 4. | д.Бынино | Индивидуальное |
| 5. | д.Головино | Индивидуальное |
| 6. | д.Дворищи | Индивидуальное |
| 7. | д.Дубки | Индивидуальное |
| 8. | с.Заречье | Индивидуальное |
| 9. | д.Захарово | Индивидуальное |
| 10. | д.Карповщина | Индивидуальное |
| 11. | д.Кашино | Индивидуальное |
| 12. | д.Красный Огорок | Индивидуальное |
| 13. | п.Красный Угол | Индивидуальное |
| 14. | д.Крутец | Индивидуальное |
| 15. | п.Лисицино | Индивидуальное |
| 16. | участок Ляпино | Индивидуальное |
| 17. | д.Мележа | Индивидуальное |
| 18. | участок Мележи | Индивидуальное |
| 19. | д.Песьяне | Индивидуальное |
| 20. | д.Ратьково | Индивидуальное |
| 21. | д.Рожково | Индивидуальное |
| 22. | д.Сергиевка | Индивидуальное |
| 23. | д.Соповские Землянки | Индивидуальное |
| 24. | д.Красный Угол | Индивидуальное |
| 25. | с.Филипповское | Централизованное, индивидуальное |
| 26. | п.Шувалово | Индивидуальное |
| 27. | п.Кашино | Централизованное, индивидуальное |

II. СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ 1.

ПОКАЗАТЕЛИ ПЕРСПЕКТИВНОГО СПРОСА НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ  И ТЕПЛОНОСИТЕЛЬ В УСТАНОВЛЕННЫХ ГРАНИЦАХ ТЕРРИТОРИИ ПОСЕЛЕНИЯ

Площадь строительных фондов и прирост площади строительных фондов, объемы потребления тепловой мощности и приросты теплопотребления по расчетным элементам, как в существующем положении, так и в перспективе с выделением первой очереди и к расчетному сроку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 1

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2013 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 6822,21 | 6822,21 | 6822,21 |
|  | - жилой фонд* | 6359,51 | 6359,51 | 6359,51 |
|  | - общественные здания** | 462,7 | 462,7 | 462,7 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал) в том числе | 1808,82 | 1808,82 | 1808,82 |
| Котельная с. Филипповское |
|  | - жилой фонд* | - | - | - |
|  | - общественные здания** | 3286 | 3286 | 3286 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал) | 489,11 | 489,11 | 489,11 |
| Котельная пос. Кашино |
|  | - жилой фонд* | 6359,51 | 6359,51 | 6359,51 |
|  | - общественные здания** | 462,7 | 462,7 | 462,7 |
|  | - объем потребления тепловой энергии, (Гкал) | 1319,71 | 1319,71 | 1319,71 |

РАЗДЕЛ 2.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.

Проектом предлагается сохранение существующей системы теплоснабжения.

Перспективные балансы тепловой мощности централизованного источника тепла приведены ниже в таблице № 2.

Таблица № 2

| №п/п | Наименование | На первую очередь до 2015 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Филипповское |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,50 (0,43) | 0,50 (0,43) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,21 (0,18) | 0,21 (0,18) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,29 (0,25) | 0,29 (0,25) |
| Котельная поселка Кашино |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 1,51(1,3 ) | 1,51(1,3) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,68(0,59) | 0,68(0,59) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,83(0,71) | 0,83(0,71) |

Резерв тепловой мощности котельной села Филипповское свидетельствует о том, что котельная используется только на 42 %, содержание данной котельной неэффективно, необходимо проводить мероприятия по изменению используемого топлива на природный газ (строительство газового модуля).

Резерв тепловой мощности котельной поселка Кашино свидетельствует о том, что котельная используется только на 45 %, содержание данной котельной неэффективно. Для повышения качества, надежности и доступности теплоснабжения на территории поселка Кашино необходимо предусмотреть реконструкцию действующих теплоисточников.

РАЗДЕЛ 3.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ.

Перспективные балансы расхода теплоносителя, производительности водоподготовительных установок приведены в нижеследующих таблице №3.

Таблица №3

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Котельная с.Филипповское |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,021 |
| 2 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,011 |
| Котельная п.Кашино |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,149 |
| 2 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,079 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

РАЗДЕЛ 4.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

Котельная пос.Филипповское

Котельная подлежит реконструкции на первую очередь с переводом на сжигание природного газа.

Износ оборудования котельной составляет  85%

Ниже приведена таблица  с объемами работ по реконструкции котельной.

Таблица № 4

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | Котел КСВр-0,25 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование теплопроизводительностью 0,86 Гкал/час |  |
| Монтажные работы |
| 1 | Котел RTQ100 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование теплопроизводительностью 163 кВт |  |

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 95-70 оС.

Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по независимой схеме.

Генпланом не предусматривается развитие секционной застройки. В связи с этим не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

Котельная пос.Кашино

Котельная подлежит реконструкции на первую очередь.

Износ оборудования котельной составляет  85%

Ниже приведена таблица  с объемами работ по реконструкции котельной.

Таблица № 5

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | Котел НР-18 | 1 |
| 2 | Котел ГЕФЕСТ | 2 |
| 3 | Вспомогательное оборудование теплопроизводительностью 9,49 Гкал/час |  |
| Монтажные работы |
| 1 | Котел RTQ 900 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование теплопроизводительностью 1942 кВт |  |

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 95-70 оС.

Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по независимой схеме.

Генпланом не предусматривается развитие секционной застройки. В связи с этим не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

РАЗДЕЛ 5.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ.

В п. Кашино до 2015 года предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей в п.Кашино, подлежащих реконструкции, составляет 1600 м в однотрубном исчислении.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице № 6. № 7.

Таблица № 6

Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø250 | 70 |
|  | Ø100 | 298 |
|  | Ø70 | 305 |
|  | Ø50 | 127 |
| Итого: | 800 |

Таблица № 7

Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из пред изолированных стальных труб в ППУ-изоляции |  |
|  | Ø250 | 70 |
|  | Ø100 | 298 |
|  | Ø70 | 305 |
|  | Ø50 | 127 |
| Итого: | 800 |

В с. Филипповское предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 108 м в однотрубном исчислении.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице  № 8 и № 9

Таблица № 8

Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø100 | 58 |
|  | Ø150 | 50 |
| Итого: | 108 |

Таблица №9

Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из пред изолированных стальных труб в ППУ-изоляции |  |
|  | Ø100 | 58 |
|  | Ø150 | 50 |
| Итого: | 108 |

5.1. Резервирование систем теплоснабжения и живучесть тепловых сетей.

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Резервирование систем теплоснабжения ни одним из вариантов не предусматривается.

РАЗДЕЛ 6.

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица № 10

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Филипповское |
| 1 | -общественные здания | уголь | Тонн/ч | 0,049 | 0,049 |
| 2 | Итого |  | 0,049 | 0,049 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания | уголь | тонн | 250 | 250 |
| 2 | Итого |  | 250 | 250 |
| Котельная поселка Першино |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | уголь | тонн/ч | 0,137 | 0,137 |
| 2 | Итого |  | тонн | 0,137 | 0,137 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | уголь | тонн | 700 | 700 |
| 2 | Итого |  |  |  |

Котельные в с. Филипповское и п. Кашино оборудованы резервными источниками питания. Резервное топливо не предусматривается.

РАЗДЕЛ 7.

ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

Объем необходимых инвестиций в зависимости от варианта схемы теплоснабжения на первую очередь и на расчетный срок приведены в ниже следующей таблице № 11.

Таблица №  11

| № п/п | Наименование | Расчетный срок до 2030 г. | В т.ч. первая очередь до2015 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001 г. | 861,0 | 861,0 |
|  | - в ценах 3кв. 2013 г. | 5178,0 | 5178,0 |

Стоимость реализации различных разделов схемы теплоснабжения (реконструкция котельной или тепловой сети) в зависимости от варианта - «Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения», раздел - расчет сметной стоимости.

РАЗДЕЛ 8.

РЕШЕНИЕ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

- В соответствии с постановлением Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от Филипповского УМП ЖКХ о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское  в зоне деятельности (централизованное теплоснабжение) – поселок Кашино, село Филипповское присвоен Филипповскому УМП ЖКХ.

РАЗДЕЛ 9.

РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

РАЗДЕЛ 10.

РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ

По данным администрации муниципального образования сельского поселения Филипповское и Филипповского УМП ЖКХ в поселке Кашино и с.Филипповское и  бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

Графическая схема теплоснабжения сельского поселения  Филипповское до 2030 года

Графическая схема теплоснабжения сельского поселения Филипповское до 2030 года представлена на рисунке 1.

Ш. ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Глава 1. СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ПРОИЗВОДСТВА, ПЕРЕДАЧИ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1.1. Функциональная структура теплоснабжения

Численность населения по статистическим данным на 1 января  2013 г . составляет – 2569 человек в том числе: д. Аленино - 564 человека; д. Бережки - 9 человек; хутор Буяни – 0 человек; д. Бынино – 17 человек ; д. Головино - 4 человека; д. Дворищи – 62; д. Дубки – 65 человек; с. Заречье – 292 человека ; д. Захарово – 9 человек ; д. Карповщина –29 человека; д. Кашино  – 253 человека ; д. Красный огорок – 5 человек; д. Красный угол – 6 человек; пос. Красный угол – 0 человек; д. Крутец - 3 человека; пос. Лисицыно – 3 человека; участок Ляпино – 3 человека; д. Мележа – 65 человек; д. Песьяне – 329 человек; д. Ратьково – 138 человек; д. Рожково – 12 человек; д. Сергиевка – 52 человека; д. Соповские Землянки – 17 человек; с. Филипповское – 631 человек; пос. Шувалово – 1 человек.

Имеющаяся многоквартирная застройка, а также административные здания, здания общественного назначения  снабжаются теплом от котельных:

п.Кашино

котельная угольная

Централизованное горячее водоснабжение в поселке отсутствует.

Частный сектор снабжается теплом от поквартирных источников тепла.

село Филипповское

Котельная, отапливающая общеобразовательную школу, угольная.

Централизованное горячее водоснабжение в поселке отсутствует.

1.2. Источники тепловой энергии

Система теплоснабжения сельского поселения Филипповское реализована в форме закрытой системы. Теплоснабжение осуществляется от 2-х источников тепловой энергии.

Характеристики теплоисточников сельского поселения Филипповское Киржачского района

1. Водогрейная котельная с.Филипповское

2. Водогрейная котельная поселок Кашино

Обслуживание котельных в с.Филипповское и поселке Кашино осуществляет Филипповское УМП ЖКХ .   Тепловые сети и отопительные системы жилого и административного назначения сельского поселения Филипповское обслуживаются  Филипповским УМП ЖКХ.

Потребление воды на производственные нужды котельных осуществляется из хозяйственно-питьевого водопровода системы водоснабжения поселения, где находятся котельные.

Технические характеристики основных котельных установок представлены в таблице 12.

Технические характеристики основных котельных установок

Таблица 12.

| Марка котла | Вид топлива | Мощность, Мвт (Гкал/ч) | Срок службы, лет | КПД, % | Максимальная производительность, Гкал/ч | Фактическая производительность, Гкал/ч | Режим работы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водогрейная котельная: с.Филипповское |
| КСВр-0,25 | уголь | 0,25*2 | 2 | 67 | 0,25 | 0,18 | Водогрейный |
| Водогрейная котельная :п.Кашино |
| НР -18 1 шт. | уголь | 0,78 | 17 | 75 | 0,65 | 0,29 | Водогрейный |
| Гефест-0,6-95ТР-2 шт. | уголь | 0,52 | 6 | 75 | 0,65 | 0,29 | Водогрейный |

По данным Филипповского УМП ЖКХ капитальный ремонт основного оборудования котельной п. Кашино производился в 2006 году, котельной с. Филипповское  в 2011году.

Информация о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных по данным Филипповского УМП ЖКХ, представлена в таблице 13.

Срок ввода в эксплуатацию основного оборудования котельных.

Таблица 13.

| Наименование оборудования | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- |
| Котельная поселка Кашино |
| Котел Тула-1 1 шт | 1985 |
| Котел Гефест-0,6-95ТР 2шт | 2006 |
| Котельная с.Филипповское |
| Котел КСВр-0,25 2шт | 2011 |

Наряду с перечисленными основными источниками тепловой энергии, используемыми в настоящее время для обеспечения тепловой энергией потребителей сельского поселения Филипповское, часть потребителей частного сектора и промышленных предприятий используют собственные локальные источники тепловой энергии.

  - Тепловые сети

Поселок Кашино

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет 800 п.м.

Тепловые сети проложены подземно. Централизованное теплоснабжение осуществляется по 2-трубной сети. Отопление: 2 - трубная система с температурным графиком 95-70С с непосредственным присоединением, закрытая.

Данные о количестве аварий за последние 5 лет отсутствуют.

Данные по типу и количеству запорной арматуры на тепловых сетях отсутствуют .

Эксплуатирующей организацией является Филипповское УМП ЖКХ.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы.

Бесхозяйных тепловых сетей в поселке нет.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме.

С.Филипповское

Вся протяженность тепловых сетей  от котельной составляет  54 п.м.  Тепловые сети проложены подземно.

Эксплуатирующей организацией является Филипповское УМП ЖКХ.

Компенсация тепловых удлинений трубопроводов тепловых сетей осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворота трассы

Бесхозяйных тепловых сетей в селе нет.

Подключение потребителей тепла к тепловым сетям осуществляется по независимой схеме.

Наибольший уровень износа имеют тепловые сети поселка Кашино 65 % .

1.4. Зоны действия источников тепловой энергии

Поселок Кашино

Котельная обеспечивает тепловой энергией  жилой фонд, бюджетные учреждения и прочие предприятия.

Село Филипповское

Котельная  снабжает теплом МКООУ «Филипповская средняя школа.

1.5. Тепловые нагрузки потребителей тепловой энергии, групп потребителей тепловой энергии в зонах действия источников тепловой энергии

Часовые расходы тепла на отопление приняты на основании данных, представленных Филипповским УМП ЖКХ.

Случаев применения отопления жилых помещений в многоквартирных домах с использованием индивидуальных квартирных источников тепловой энергии в п.Кашино не имеется.

Перечень потребителей, обслуживаемых централизованной системой теплоснабжения с указанием часовой тепловой нагрузки, приведен в таблице №14

Таблица №14

| № пп | Наименование потребителя | Расход тепла,Гкал |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Кашино |
| Жилой фонд |
| 1 | Жилой фонд | 1193,59 |
| 2 | Бюджетные предприятия | 126,12 |
|  | Итого: | 1319,71 |
| котельная с.Филипповское |
| 1 | МКОУ «Филипповская средняя школа» | 489,11 |
|  | Итого: | 489,11 |

Данные по расходу на горячее водоснабжение отсутствуют.

1.6. Баланс тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников тепловой нагрузки

Часовая производительность котельных на существующий период, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица №15

| № п/п | Наименование | Сущ. положение |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Кашино |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 1,51(1,3) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,68(0,59) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,83(0,71) |
| Котельная с.Филипповское |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,50(0,43) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,21(0,18) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,29(0,25) |

В результате гидравлического расчета установлено, что пропускная способность трубопроводов существующих тепловых сетей соответствует подключенной нагрузке.

1.7. Балансы теплоносителя

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица № 16

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Котельная п.Кашино |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,149 |
| 2 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,079 |
| Котельная с.Филипповское |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 0,021 |
| 2 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 0,011 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

1.8. Топливный баланс источников тепловой энергии

п.Кашино

Топливом для котельной служит уголь. Годовой расход топлива составляет 700 тонн.

Резервное топливо на источниках тепла не предусмотрено.

с.Филипповское

Топливом для котельной служит уголь. Годовой расход топлива составляет 250 тонн.

1.9. Безопасность и надежность теплоснабжения

При полном прекращении теплоснабжения от котельных все потребители останутся без тепла. Альтернативных источников теплоснабжения у потребителей нет.

Данные по количеству аварий на источниках тепла и на тепловых сетях отсутствуют.

1.10 Технико-экономические показатели теплоснабжающих и теплосетевых организаций.

Данные по технико-экономическим показателям отсутствуют.

1.11. Тарифы на тепловую энергию

Тариф на тепловую энергию по сельскому поселению Филипповское составляет 3883-88  руб. с 1 января 2013 г.

Тариф на тепловую энергию по сельскому поселению Филипповское составляет 4742-16 руб. с 1 июля 2013 г.

по ул. льнойсезон 2010-2011 г. зации (ООО "ет 880 т.1.12. Описание существующих технических и технологических проблем в     системе теплоснабжения

Большой процент потерь тепла в связи с высокой степенью износа тепловых сетей. В виду отсутствия централизованного горячего водоснабжения у потребителей п. Кашино   имеет место несанкционированный разбор воды из системы отопления, что приводит к росту подпитки, что не всегда обеспечивается существующей системой водоподготовки.

Предписаний надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии нет.

Глава 2. ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА ЦЕЛИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по поселку Кашино приведены в ниже следующей таблице.

Таблица № 17

| № п/п | Наименование | Существу-ющее положение 2012 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 6822,21 | 6822,21 | 6822,21 |
|  | - жилой фонд* | 6359,51 | 6359,51 | 6359,51 |
|  | - общественные здания** | 462,7 | 462,7 | 462,7 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (Гкал) в том числе | 1319,71 | 1319,71 | 1319,71 |
| Котельная с.Филипповское |
|  | - общественные здания** | 3286 | 3286 | 3286 |
|  | Объем потребления тепловой энергии (Гкал) | 489,11 | 489,11 | 489,11 |

*  В данной строке приведены данные для жилых домов, в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника.

**в данной строке приведены данные для общественных зданий в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника тепла.

Глава 3. ЭЛЕКТРОННАЯ МОДЕЛЬ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОСЕЛЕНИЯ, ГОРОДСКОГО ОКРУГА

Так как численность населения в населенных пунктах менее 100000 человек, то разработка электронной схемы не требуется.

Глава 4.  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ТЕПЛОВОЙ МОЩНОСТИ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. При этом предполагается реконструкция существующих котельных. Часовая производительность котельных на существующий период, первую очередь и расчетный срок, а также соответствующие тепловые нагрузки указаны в ниже приведенной таблице.

Таблица № 18

| №п/п | Наименование | Сущ. Положе-ние | На первую очередь до 2015 г. | На расчетный срок до 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Филипповское |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 0,50 (0,43) | 0,50 (0,43) | 0,50 (0,43) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,21 (0,18) | 0,21 (0,18) | 0,21 (0,18) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,29 (0,25) | 0,29 (0,25) | 0,29 (0,25) |
| Котельная поселка Кашино |  |
| 1 | Тепловая мощность источника тепла, МВт (Гкал/ч) | 1,51(1,3 ) | 1,51(1,3) | 1,51(1,3) |
| 2 | Тепловая нагрузка подключаемых потребителей, МВт (Гкал/ч) с учетом собственных нужд и потерь в тепловых сетях | 0,68(0,59) | 0,68(0,59) | 0,68(0,59) |
| 3 | Резерв тепловой мощности, МВт (Гкал/ч) | 0,83(0,71) | 0,83(0,71) | 0,83(0,71) |

Глава 5. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ БАЛАНСЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ВОДОПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК И МАКСИМАЛЬНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ ТЕПЛОНОСИТЕЛЯ ТЕПЛОПОТРЕБЛЯЮЩИМИ УСТАНОВКАМИ ПОТРЕБИТЕЛЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ И В АВАРИЙНЫХ РЕЖИМАХ

При централизованном теплоснабжении сохраняется существующий температурный график теплоносителя (вода) – 95-70 оС.

Расходы теплоносителя, а также расходы воды на подпитку приведены в нижеследующей таблице.

Таблица №19

| № п/п | Наименование | Сущ. положение | Первая очередь -2015г. | Расчетный срок-2030 г |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная п.Першино |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 1,416 | 1,416 | 1,416 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,009 | 0,009 | 0,009 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 47,35 | 47,35 | 47,35 |
| Котельная по п\о Дубки |
| 1 | Максимальный расход теплоносителя на теплопотребляющие установки потребителя, т/ч | 4,16 | 4,16 | 4,16 |
| 2 | Производительность водоподготовительных установок для компенсации потерь теплоносителя, т/ч | 0,023 | 0,023 | 0,023 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 120 | 120 | 120 |
| 3 | Годовой расход воды на подпитку, т/ч | 180 | 180 | 180 |

Объем подпитки определен в соответствии с СНиП  41-02-2003 п. 6.16 и 6.18.

Исходя из отсутствия данных об объеме воды в системе теплоснабжения, объем теплоносителя принят из расчета 30 м3 на 1 МВт тепловой мощности потребления, расход воды на подпитку 0,75% от объема воды в системе.

Глава 6.  ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения.

Котельная пос.Филипповское

Котельная подлежит реконструкции на первую очередь с переводом на сжигание природного газа.

Износ оборудования котельной составляет  85%

Ниже приведена таблица  с объемами работ по реконструкции котельной.

Таблица № 20

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | Котел КСВр-0,25 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование теплопроизводительностью 0,86 Гкал/час |  |
| Монтажные работы |
| 1 | Котел RTQ100 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование теплопроизводительностью 163 кВт |  |

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 95-70 оС.

Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по независимой схеме.

Генпланом не предусматривается развитие секционной застройки. В связи с этим не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

Котельная пос.Кашино

Котельная подлежит реконструкции на первую очередь.

Износ оборудования котельной составляет  85%

Ниже приведена таблица  с объемами работ по реконструкции котельной.

Таблица № 21

| № п/п | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| 1 | Котел НР-18 | 1 |
| 2 | Котел ГЕФЕСТ | 2 |
| 3 | Вспомогательное оборудование теплопроизводительностью 9,49 Гкал/час |  |
| Монтажные работы |
| 1 | Котел RTQ 900 | 2 |
| 2 | Вспомогательное оборудование теплопроизводительностью 1942 кВт |  |

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 95-70 оС.

Подключение к тепловым сетям котельного оборудования предусматривается по независимой схеме.

Генпланом не предусматривается развитие секционной застройки. В связи с этим не выполняется расчет радиуса эффективного теплоснабжения.

Глава 7. ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ

В п. Кашино до 2015 года предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей в п.Кашино, подлежащих реконструкции, составляет 1600 м в однотрубном исчислении.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице № 22 № 23.

Таблица № 22

Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø250 | 70 |
|  | Ø100 | 298 |
|  | Ø70 | 305 |
|  | Ø50 | 127 |
| Итого: | 800 |

Таблица № 23

Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из пред изолированных стальных труб в ППУ-изоляции |  |
|  | Ø250 | 70 |
|  | Ø100 | 298 |
|  | Ø70 | 305 |
|  | Ø50 | 127 |
| Итого: | 800 |

В с. Филипповское предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 108 м в однотрубном исчислении.

Объемы работ по реконструкции существующих тепловых сетей приведены в таблице  № 24 и № 25

Таблица № 24

Ведомость демонтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Демонтаж тепловых сетей в двухтрубном исполнении |  |
|  | Ø100 | 58 |
|  | Ø150 | 50 |
| Итого: | 108 |

Таблица № 25

Ведомость монтажных работ

| № п/п | Наименование | Объем работ, м |
| --- | --- | --- |
| Тепловые сети |
| 1 | Тепловая сеть в двухтрубном исполнении подземная из пред изолированных стальных труб в ППУ-изоляции |  |
|  | Ø100 | 58 |
|  | Ø150 | 50 |
| Итого: | 108 |

Глава  8. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТОПЛИВНЫЕ БАЛАНСЫ

Расход топлива на первую очередь и на перспективу приведен в следующей таблице.

Таблица №  24

| № п/п | Наименование | Вид топлива | Ед. изм. | Первая очередь 2015г. | Расчетный срок 2030г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная с.Филипповское |
| 1 | -общественные здания | уголь | Тонн/ч | 0,049 | 0,049 |
| 2 | Итого |  | 0,049 | 0,049 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания | уголь | тонн | 250 | 250 |
| 2 | Итого |  | 250 | 250 |
| Котельная поселка Кашино |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | уголь | тонн/ч | 0,137 | 0,137 |
| 2 | Итого |  | тонн | 0,137 | 0,137 |
| Годовой расход топлива |
| 1 | -общественные здания и жилой фонд | уголь | тонн | 700 | 700 |
| 2 | Итого |  |  |  |

Котельные в с. Филипповское и п. Кашино оборудованы резервными источниками питания. Резервное топливо не предусматривается.

Глава 9. ОЦЕНКА НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

Глава 10.  ОБОСНОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИЙ В НОВОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ

В данном разделе выполнен расчет затрат на реализацию мероприятий, предусмотренных схемой теплоснабжения на первую очередь и расчетный срок по каждому из предлагаемых вариантов ее реализации.

Сметная стоимость реализации схем теплоснабжения приведена в следующей таблице № 25.

Таблица № 25

| № п/п | Наименование | Расчетный срок до 2030г. | В т.ч. первая очередь до 2015г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Стоимость строительства, тыс. руб.: |  |  |
|  | - в ценах 2001 г. | 861,0 | 861,0 |
|  | - в ценах 3кв. 2012 г. | 5178,0 | 5178,0 |

Финансирование работ предполагается из различных источников в зависимости от видов работ и собственности объектов.

Работы по реконструкции тепловых сетей, центральных котельных, перевод секционного жилья на автономное теплоснабжение предлагается финансировать из районного, областного и федерального бюджетов (при вхождении в соответствующие программы).

Глава 11.  ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЕДИНОЙ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации.

В соответствии со статьей 2 пунктом 28 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»:

«Единая теплоснабжающая организация в системе теплоснабжения (далее - единая теплоснабжающая организация) - теплоснабжающая организация, которая определяется в схеме теплоснабжения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения (далее - федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения), или органом местного самоуправления на основании критериев и в порядке, которые установлены правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации».

В соответствии со статьей 6 пунктом 6 Федерального закона 190 «О теплоснабжении»: «К полномочиям органов местного самоуправления поселений, городских округов по организации теплоснабжения на соответствующих территориях относится утверждение схем теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения менее пятисот тысяч человек, в том числе определение единой теплоснабжающей организации».

Предложения по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляются на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, утверждаемых Правительством Российской Федерации. Предлагается использовать для этого нижеследующий раздел проекта Постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил организации теплоснабжения», предложенный к утверждению Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 4 пунктом 1 ФЗ-190 «О теплоснабжении».

В настоящее время Филипповское УМП ЖКХ отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации (далее ЕТО).

Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в постановлении Правительства РФ от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты правительства Российской Федерации», на основании поступившей заявки от Филипповского УМП ЖКХ о присвоении им статуса единой теплоснабжающей организации, статус единой теплоснабжающей организации на территории муниципального образования сельское поселение Филипповское в зоне деятельности (централизованное теплоснабжение) – поселок Кашино, село Филипповское присвоен Филипповскому УМП ЖКХ.

12. РЕШЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ МЕЖДУ ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

Возможность поставки тепла потребителям от различных источников тепловой энергии в настоящий момент отсутствует, и в перспективе создание такой возможности не предусматривается.

13.РЕШЕНИЯ ПО БЕСХОЗЯЙНЫМ ТЕПЛОВЫМ СЕТЯМ.

По имеющейся информации в сельском поселении Филипповское бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.

IV ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Основы регулирования отношений потребителей и субъектов теплоснабжения

1.1.1. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, заключают с единой теплоснабжающей организацией (ЕТО) договоры теплоснабжения и приобретают тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора теплоснабжения, в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством.

1.1.2. В соответствии с договором теплоснабжения  единая теплоснабжающая организация (ЕТО) обязуется подавать потребителю теплоэнергоресурсы, соответствующие количественным и качественным параметрам, установленным нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) договором теплоснабжения, а также обеспечить готовность нести указанную в договоре тепловую нагрузку, а потребитель обязуется оплачивать полученную тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель и обеспечивать соблюдение установленного договором режима потребления и надлежащую эксплуатацию принадлежащих ему теплопотребляющих установок, используемых для получения теплоэнергоресурсов по данному договору.

1.1.3. Договор теплоснабжения является публичным для единой теплоснабжающей организации. Единая теплоснабжающая организация не вправе отказать потребителю тепловой энергии в заключение договора теплоснабжения при условии соблюдения указанным потребителем выданных ему в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности технических условий подключения к тепловым сетям принадлежащих ему объектов капитального строительства (далее - технические условия).

1.1.4. Потребители тепловой энергии, в том числе застройщики, планирующие подключение к системе теплоснабжения, заключают договоры о подключении к системе теплоснабжения и вносят плату за подключение к системе теплоснабжения в установленном законодательством порядке.

1.1.5. Потребители, подключенные к системе теплоснабжения, но не потребляющие тепловой энергии (мощности), теплоносителя по договору теплоснабжения, заключают с теплоснабжающими организациями договоры оказания услуг по поддержанию резервной тепловой мощности и оплачивают указанные услуги по регулируемым ценам (тарифам) или по ценам, определяемым соглашением сторон договора, в случаях, и в порядке, предусмотренных законодательством.

1.1.6. Запрещается подключение к системам теплоснабжения тепловых сетей, на которые не предоставлена гарантия качества в отношении работ по строительству и примененных материалов на срок не менее чем десять лет.

2. Обязательства субъектов теплоснабжения

2.1. Теплоснабжающая организация и теплосетевые организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, ежегодно до начала отопительного периода обязаны заключать между собой соглашение об управлении системой теплоснабжения в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.2. Предметом соглашения является порядок взаимных действий по обеспечению непрерывного взаимосвязанного технологического процесса, обеспечивающего качественное функционирование систем теплоснабжения сельского поселения Першинское Киржачского района.

2.3. Условиями соглашения являются:

- определение соподчиненности диспетчерских служб организаций и порядок их взаимодействия;

- порядок организации наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- порядок обеспечения доступа сторон для осуществления наладки и регулирования работы системы теплоснабжения;

- оптимизированный по стоимости тепловой энергии график тепловых нагрузок и режимов работы тепловых сетей, составленный исходя из условий договоров теплоснабжения в отопительный период и в летний период (режимная карта), являющийся приложением к соглашению;

- порядок взаимодействия организаций в чрезвычайных и аварийных ситуациях.

2.4. ЕТО и теплоснабжающие организации, владеющие на праве собственности или ином законном основании источниками тепловой энергии и (или) тепловыми сетями в системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя в отношении объема тепловой нагрузки, распределенной в соответствии со схемой теплоснабжения. Договор поставки тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя заключается в порядке и на условиях, которые предусмотрены  Федеральным законом «О теплоснабжении» для договоров теплоснабжения, с учетом особенностей, установленных правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

2.5. Теплоснабжающие организации, осуществляющие свою деятельность в одной системе теплоснабжения, обязаны заключить договоры оказания услуг по передаче тепловой энергии и (или) теплоносителя в объеме, необходимом для обеспечения теплоснабжения потребителей тепловой энергии с учетом потерь тепловой энергии, теплоносителя при их передаче. Затраты на обеспечение передачи тепловой энергии и (или) теплоносителя по тепловым сетям включаются в состав тарифа на тепловую энергию, реализуемую теплоснабжающей организацией потребителям тепловой энергии, в порядке, установленном основами ценообразования в сфере теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации

2.6. Местом исполнения обязательств теплоснабжающей организации является точка поставки, которая располагается на границе балансовой принадлежности теплопотребляющей установки или тепловой сети потребителя и тепловой сети теплоснабжающей организации или теплосетевой организации либо в точке подключения к бесхозяйной тепловой сети.

2.7. Содержание и обслуживание выявленных бесхозяйных тепловых сетей (тепловых сетей, не имеющих эксплуатирующей организации) осуществляет теплосетевая организация.

2.8. Теплоснабжающая организация, осуществляющая поставку тепловой энергии потребителям, обязана раскрывать информацию в соответствии с утвержденными Правительством Российской Федерации стандартами раскрытия информации субъектами естественных монополий.

2.9. Порядок ограничения и прекращения подачи тепловой энергии потребителям в случае невыполнения ими своих обязательств по оплате тепловой энергии (мощности) и (или) теплоносителя определяется договором оказания услуг по передаче тепловой энергии, заключенным в соответствии с правилами организации теплоснабжения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

3. Организация коммерческого учета

3.1. Количество тепловой энергии, реализуемой по договору теплоснабжения или передаваемой по договору оказания услуг по передаче тепловой энергии, подлежит коммерческому учету.

3.2. Коммерческий учет тепловой энергии осуществляется путем измерений приборами учета, установленными на границе смежных тепловых сетей, принадлежащих различным субъектам теплоснабжения и (или) потребителям, если договором теплоснабжения или оказания услуг по передаче тепловой энергии не установлено иное.

3.3. Осуществление коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя расчетным путем допускается в следующих случаях:

1) отсутствие в точках учета приборов учета;

2) неисправность приборов учета;

3) нарушение установленных договором теплоснабжения сроков представления показаний приборов учета, являющихся собственностью потребителя.

3.4. Ввод в эксплуатацию источников тепловой энергии и подключение теплопотребляющих установок новых потребителей без оборудования точек учета приборами учета согласно правилам коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя не допускаются. Приборы учета устанавливаются собственниками вводимых в эксплуатацию источников тепловой энергии или теплопотребляющих установок и эксплуатируются ими самостоятельно либо по договору оказания услуг коммерческого учета, заключенному со специализированной организацией. Приборы учета во вводимых в эксплуатацию многоквартирных домах устанавливаются застройщиками за свой счет до получения разрешения на ввод многоквартирного дома в эксплуатацию.

3.5. Владельцы источников тепловой энергии, тепловых сетей и не имеющие приборов учета потребители обязаны организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя с использованием приборов учета в порядке и в сроки, которые определены законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности.

3.6. Сроки предоставления показаний приборов учета, установленных у потребителей устанавливаются договором теплоснабжения.

4. Организация распределения и сбыта тепловой энергии

4.1. Единая теплоснабжающая организация (ЕТО), приобретающая у теплоснабжающих организаций тепловую энергию и на безальтернативной основе поставляющая тепловую энергию потребителям поселения, обязана осуществлять распределение, и сбыт всей полезной отпущенной тепловой энергии потребителям поселка.

4.2. Распределение и сбыт всей отпущенной тепловой энергии потребителям осуществляется по показаниям приборов учета тепловой энергии, установленным в соответствии с п. 3.2.

4.3. При временном отсутствии приборов учета у потребителя (кроме многоквартирных домов и общежитий) определение количества потребленной потребителем тепловой энергии и теплоносителя производится в соответствии с п. 11.3.3.

4.4. Распределение тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии в системе теплоснабжения между источниками тепловой энергии, поставляющими тепловую энергию в данных системах теплоснабжения, осуществляется администрацией городского поселения, путем внесения ежегодно изменений в схему теплоснабжения.

4.5. Для распределения тепловой нагрузки потребителей тепловой энергии все теплоснабжающие организации, владеющие источниками тепловой энергии в данной системе теплоснабжения, обязаны представить в администрацию поселения Шаховская, заявку, содержащую сведения:

1) о количестве тепловой энергии, которую единая теплоснабжающая организация обязуется поставлять потребителям и теплоснабжающим организациям в данной системе теплоснабжения;

2) об объеме мощности источников тепловой энергии, которую теплоснабжающая организация обязуется поддерживать;

3) о действующих тарифах в сфере теплоснабжения и прогнозных удельных переменных расходах на производство тепловой энергии, теплоносителя и поддержание мощности.